Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/44/2021                                               Brzozów, dnia  25.08.2021r.

Dotyczy postępowania

Dostawa wyrobów medycznych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/44/2021

W związku z pytaniem  złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator kliniczny jako rozwiązanie równoważne do opisu w SWZ, który zapewnia takie same funkcjonalności co wskazane w SWZ:

- defibrylację dwufazową i kardiowersją z obniżoną energią wyładowań w technologii rektalinearnej, która cechuje się wysoką skutecznością defibrylacji i kardiowersji przy niższych energiach niż w innych defibrylatorach;

- monitorowaniu EKG;

- Monitorowaniu SpO2;

- Stymulacji przezskórnej z szerokością impulsu 40ms, co zapewnia wyższą skuteczność terapii przy zastosowaniu niższych wartości prądu;

- Pomiarze NIBP;

- Pomiarze EtCO2.

Dodatkowo zapewnia monitorowanie jakości RKO poprzez pomiar głębokości, częstości, relaksacji przy uciśnięciach klatki piersiowej w czasie RKO

i charakteryzuje się poniższymi parametrami:

| L.p. | Parametry techniczne i funkcjonalne |
| --- | --- |
|  | Dwa tryby pracy: ręczny i półautomatyczny |
|  | Energia wyładowania do 150J w trybie półautomatycznym (AED); |
|  | Energia wyładowania od 1J do 200J w trybie ręcznym |
|  | Energia wyładowania przy defibrylacji wewnętrznej od 1J z ograniczeniem do 50J. |
|  | Czas ładowania do maksymalnej energii (200J) poniżej 6 sekund |
|  | Defibrylacja przez łyżki twarde (w wyposażeniu zintegrowane łyżki dla dorosłych i dzieci) z automatycznym pomiarem i kompensacją niedostatecznego przylegania elektrod do ciała pacjenta |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej |
|  | Defibrylacja falą dwufazową - zapewniającą wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej energii wyładowań w technologii rektalinearnej, która cechuje się wysoką skutecznością defibrylacji i kardiowersji przy niższych energiach niż w innych defibrylatorach. |
|  | Kardiowersja synchroniczna. Synchronizacja sygnałem EKG z elektrod defibrylujących, elektrod EKG zewnętrznego kardiomonitora. |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej: 21 |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową defibrylacją. |
|  | Ładowanie kondensatora, wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu. |
|  | Automatyczna kompensacja parametrów wyładowania z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta - z łyżek zewnętrznych i elektrod jednorazowych. |
|  | Defibrylator wyposażony w gniazda na łyżki zewnętrzne - zintegrowane z obudową. |
|  | Zintegrowane łyżki wielorazowe, zewnętrzne dla dzieci i dorosłych. |
|  | Zapis EKG z łyżek zewnętrznych, kabla EKG i jednorazowych elektrod do stymulacji/defibrylacji. |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie minimum 30-300 ud/min |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG w zakresie 0,5 do 3 cm/mV. Regulacja ręczna i automatyczna. |
|  | Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca z możliwością ustawienia indywidulanego każdej wartości granicznej |
|  | Prezentacja sygnału EKG - min. 2 krzywe na ekranie |
|  | Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń (na wyposażeniu kabel EKG 3 odprowadzeniowy). |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe |
|  | Ładowanie akumulatora z sieci 230 V AC / 50 Hz - zasilacz w zestawie z defibrylatorem. Akumulatory bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na obudowie. Sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania. Minimum 5 wyładowań pełną energią od momentu pierwszego komunikatu o rozładowaniu. |
|  | Czas pracy z zasilania bateryjnego: |
|  | Zapewniający monitorowanie - przez okres minimum 240 minut lub z gwarancją wykonania defibrylacji z energią 200 J - przynajmniej 100 wyładowań. |
|  | Ekran TFT LCD, kolorowy wysokiej rozdzielczości i kontraście z możliwością wyświetlania co najmniej 2 krzywych przebiegów dynamicznych i o przekątnej ekranu min. 6,52 cali |
|  | Ciężar aparatu nie większy niż 6,17 kg z kablem rolką papieru elektrodami zewnętrznymi i akumulatorem |
|  | Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu. |
|  | Defibrylator |
|  | - Odporność na wstrząsy, |
|  | - Odporny na wilgoć i wodę IP22 - Praca w temperaturach minimum 0-40 st. C |
|  | WYDRUK EKG |
|  | Drukarka termiczna na papier o szerokości 80 mm - możliwe konfigurowanie trybów pracy (wydruk wyzwalany ręcznie, automatycznie). |
|  | Pamięć wewnętrzna minimum 50 epizodów. |
|  | Do każdego epizodu zapamiętywany odcinek krzywej EKG. |
|  | W zestawie karta pamięci umożliwiająca ciągłą: przynajmniej 5 h rejestrację zapisu sygnału EKG. |
|  | POMIAR SATURACJI |
|  | Krzywa pletyzmograficzna na ekranie. |
|  | Pomiar saturacji w technologii zapewniającej eliminację artefaktów ruchowych i wynikających z niskiej perfuzji |
|  | wraz z elastycznym czujnikiem na palec dla pacjentów powyżej 30 kg - 1 szt, |
|  | Zakres pomiarowy tętna min. 30-280, 4.Regulowane progi alarmowe dla SpO2 i tętna. |
|  | STYMULACJA PRZEZSKÓRNA. |
|  | Stymulacja przezskórna. Tryby pracy: „Rytm Sztywny" i „Na Żądanie". Częstość impulsów stymulatora 30 -180 imp./min. |
|  | Prąd stymulacji regulowany w zakresie co najmniej 0-140 mA. |
|  | Regulacja prądu stymulacji w skokach maksymalnie 2 mA. |
|  | Przynajmniej 5 kpl. elektrod jednorazowych do defibrylacji, stymulacji oraz monitorowania. W zestawie elektrody kompatybilne z defibrylatorem spełniające więcej funkcji niż Quik Combo: defibrylację, kardiowersję, stymulację, monitorowanie EKG, pomiar głębokości ucisku klatki piersiowej. |
|  | Kabel do podłączenia jednorazowych elektrod do defibrylacji. |
|  | Pomiar NIBP |
|  | Pomiary ręczne, automatyczne i ciągłe |
|  | Czas pomiaru poniżej 30 sekund, filtr zakłóceń i artefaktów ruchowych |
|  | Kapnometria (EtC02) |
|  | Ciągłe monitorowanie końcowo-wydechowego stężenia CO2 w strumieniu głównym |
|  | Nie wymaga kalibracji toru pomiarowego |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Łóżko szpitalne - 33 szt.

Punkt 2

Czy Zamawiający dopuści całkowitą długość maksymalną wraz z kółkami odbojowymi 2160?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Łóżko szpitalne - 33 szt.

Punkt 12 i 13

Czy Zamawiający dopuści barierki dwuczęściowe , składane niezależnie, wykonane z tworzywa HDPE, chroniące pacjenta na całej długości leża?

Czy Zamawiający dopuści barierki mocowane pod leżem do dedykowanych tulei ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Łóżko szpitalne - 33 szt.

Punkt 22

Czy Zamawiający dopuści szafkę o konstrukcji z metalu z blatem wysuwanym z boku szafki. Wymagany przez Zamawiającego chiński, plastikowy produkt jest  nieodporny na uszkodzenia mechaniczne oraz wysoką temperaturę pow. 85°C.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Łóżko szpitalne - 33 szt.

Punkt 20

Czy Zamawiający dopuści czy Zamawiający dopuści podkładkę do karty gorączkowej zawieszaną na szczycie łóżka ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedzi na pytania i wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.