Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/61/2021                                                      Brzozów 10.11.2021r.

Dotyczy  postępowania

dostawa wyrobów medycznych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/61/2021

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu,  dokonuje zmian w specyfikacji  warunków zamówienia w zakresie Załącznika nr 1- część 1 poprzez zmianę opisu przedmiotu i zakresu zamówienia.

Nowa treść Załącznika nr 1(część 1) do specyfikacji warunków zamówienia w załączeniu.

Treść i zakres pozostałych części pozostaje bez zmian.

Zmiany wprowadzone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Załącznik nr 1

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

O F E R T A – CZĘŚĆ  I

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5-11,5-15,0mm lub15-18-20mm; narzędzie mające możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; długość narzędzia 1900mm; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych. Średnica końcówki: 4 Fr, do prowadnicy 0,035”. Długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,2 mm. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Prosta proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7, 8,5, 10 lub 12 Fr, odległość między listkami 5,7,9,11,13,15 lub 18cm; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia; 1 sztuka w opakowaniu | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025'' lub 0,035", długość robocza 2700 lub 4500mm, giętka zagięta lub prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada rdzeń wykonany z nitynolu pozwalający przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe trójstopniowe poszerzadła balonowe; do poszerzania przełyku, odźwiernika, jelit i brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 6 – 7 – 8 mm, 8,5-9,5-10,5 mm, 11-12-13mm, 13,5-14,5-15,5mm, 16-17-18mm, 18-19-20mm; znacznik radiologiczny na końcu dystalnym i proksymalnym; oznaczenie środka balonu; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; długość balonu 55 lub 65mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych; nie zawierające latexu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm; sterylizowane EtO | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3 lub 7mm; długość cięciwy 20 lub 30mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; separacja kanałów ułatwiający kaniulację po nacięciu bez potrzeby wymiany cewników; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym (RTG); długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm; igła na długości 3mm pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą zbyt głębokiemu cięciu. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; minimalna średnica endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; minimalna średnica endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowy koszyk do usuwania małych kamieni kieszeniowych z przewodów żółciowych; wykonany z nitynolu; typ 8-drutowy, o specjalnym splocie w kształcie wiru; do wprowadzania po prowadnicy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica kanału endoskopu 3,7mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; kształt końcówki krótki, długi, zwężany, okrągły ze szczeliną krzyżową lub okrągła metalowa; średnica końcówki od 2,5 do 6Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; długość narzędzia 1950mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji; do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami w kartridżach; dł. narzędzia 1650,1950 lub 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; opakowanie - 10 sztuk | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | Klipsy jednorazowe, długość ramion klipsa 7,5 lub 9 mm, kąt zagięcia ramion 90 lub 135 stopni; możliwość stosowania rezonansu magnetycznego (MRI); 40 szt. w opakowaniu. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10, 15 lub 25mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; Zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. | Op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | Pętle elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 lub 15mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 7, 8,5,10 lub 12Fr, długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk C, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 18 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą lub szczęki aligatora uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec. | Op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 19 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku standardowe lub o powiększonej objętości, łyżeczki owalne, owalne z igłą, szczęki aligatora, szczęki aligatora z igłą ; obie łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; długość narzędzia 1550 lub 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk. | Op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 20 | Proteza samorozprężalna; w środkowej części wzmocniona podwójną warstwą nitynolowej siatki, pomiędzy którymi znajduje się membrana z silikonu; kołnierze niepokrywane; 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej. Długość robocza 30mm, długość całkowita 60,100 lub 140mm; średnica części środkowej 22mm, posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 21 | Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 1650 lub 2300mm; klipsy zakończone mikroząbkami do lepszej przyczepności; długość ramienia klipsa 10mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm; narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem; osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa; opakowanie zawiera 10 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 22 | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1150mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 3,0mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; 10 sztuk w opakowaniu. | Op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 23 | Proteza samorozprężalna niepokrywana; wprowadzana przez endoskop; wykonana z nitinolu; podwójna siatka minimimlizuje wrastanie tkanki; średnica protezy 24mm, długość całkowita protezy 80,110,140 lub 170mm; 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 na w części środkowej; długość aplikatora 230cm; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 24 | Proteza samorozprężalna; w środkowej części wzmocniona podwójną warstwą nitynolowej siatki, pomiędzy którymi znajduje się membrana z silikonu; kołnierze niepokrywane; 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej. Długość całkowita 60,100 lub 140mm; średnica części środkowej 22mm, posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 25 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych; wprowadzana przezskórnie; niepokrywana przeznaczona do leczenia zwężeń wnęki wątroby; w części środkowej powiększone oczka siatki; 16 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i po 4 na granicy strefy z powiększonymi oczkami siatki; długość całkowita 60,80,100 lub 120mm, średnica 10mm; średnica kołnierzy 13,5mm aplikator o długości 60cm i średnicy 2,33mm/7Fr. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 26 | Jednorazowa, samorozprężalna, proteza do dróg żółciowych; pokrywana silikonem, wykonana z nitynolu; wprowadzana przezskórnie; posiada listki zapobiegające migracji na obydwu końcach; długość całkowita 40,60,80,100 lub 120mm; średnica 10mm; posiada 16 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 w części środkowej oraz po dwa na listkach antymigracyjnych na każdym z końców; aplikator o długości 60cm i średnicy 2,8mm (8,5 Fr). | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Dren do portu dodatkowego z trzpieniem, długość: 354 cm; sterylne; 10szt w opakowaniu. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Zawór biopsyjny kilkukrotnego użytku, op. 10 szt. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 29 | Zawór ssący wielorazowego użytku do gastro, kolo, duodenoskopu | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 30 | Zawór woda-powietrze wielorazowego użytku do gastro, kolo, duodenoskopu | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 31 | Filtr do pompy ssącej, op. 10 szt. | Op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 32 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przezskórnie; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku; długość całkowita 40,60,80,100 lub 120mm, średnica 10 mm, średnica kołnierzy 13,5mm; aplikator o długości 60 cm, śr. 2,33/7Fr. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 33 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; do protezowania równoległego; 9 złotych znaczników radiologicznych: 3 na kołnierzach i 3 na środku protezy; długość robocza i długość całkowita 40,60,80,100 lub 120mm, średnica 6 lub 8mm; aplikator o długości 180 cm, posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora, do stosowania z prowadnicą 0,025". | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 34 | Jednorazowa samorozprężalna proteza do dróg żółciowych, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania posiadające złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy 40,60,80,100mm o średnicy 8 lub 10mm. Aplikator o długości 180cm i średnicy 8 Fr (2,66mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach, 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 35 | Proteza samorozprężalna; w środkowej części wzmocniona podwójną warstwą nitynolowej siatki, pomiędzy którymi znajduje się membrana z silikonu; kołnierze niepokrywane; 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej. Długość całkowita 60,100 lub 140mm; średnica części środkowej 22mm, posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 36 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 37 | Klipsy jednorazowe, długość ramion klipsa 7,5 lub 9 mm, kąt zagięcia ramion 90 lub 135 stopni; możliwość stosowania rezonansu magnetycznego (MRI); 40 szt. w opakowaniu. | Op. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Osoba upoważniona do kontaktu:

………………………………………………….

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

mail …………………..…………..

…………………………………………………

podpis wykonawcy