Załącznik nr 1 do postępowania nr 3810/69/2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WZÓR OFERTY

Część nr 12  Protezy stawów

| PROTEZA STAWU BIODROWEGO STANDARDOWA I REWIZYJNA |
| --- |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy )/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 µm naśladują ułożenie beleczek kostnych. Panewka posiada trzy otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 60mm posiadająca znacznik RTG, średnica wewnętrzna 32mm, w wersji standard, zatrzaskowej oraz panewki z 10-cio stopniowym okapem opcjonalnie dostępna panewka o średnicy 28mm w wersji standard i z 10-stopniowym okapem. | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładki do panewek bezcementowych, wykonane z polietylenu typu cross link, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm,36mm. | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaślepka centralna przystosowana dla wkładu polietylenowego i dwu-mobilnego | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Podkładka pod śrubę z kości gąbczastej | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Głowy ceramiczne Biolox Delta o średnicy 28mm, 32mm, 36mm i 40mm w 3-ch długościach szyjki. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 4 długościach szyjki. | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Trzpień typu short, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego, w wersji standard i lateralizowanej, bezcementowy, pokryty w 2/3 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm, długości od 97,5mm do 125mm, z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 133°. | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard , bezcementowy, pokryty w 1/2 części proksymalnej czystym porowatym tytanem i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138°.Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy, lateralizowany pokryty w 1/2 części proksymalnej czystym porowatym tytanem i dodatkowo hydroksyapatytem , dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), trzpień z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138°. | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 | Trzpień prosty, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu tytanowego o zmatowionej powierzchni, w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138°.Trzpień prosty, lateralizowany, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, w 5 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138°. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Uniwersalny korek z PE do cementu w dwóch rozmiarach dopasowujący się samoczynnie do szerokości jamy szpikowej | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruby do kości gąbczastej Ø 6,5mm o długości od 15mm do 55mm ze skokiem co 5mm | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | Panewka rewizyjna, bezcementowa, wyposażona w dodatkowe otwory umożliwiające użycie większej ilości śrub. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | Panewka rewizyjna anatomiczna bezcementowa wykonana techniką 3 D z porowatego stopu tytanu, glinu i vanatu, posiadająca ramię do talerza kości biodrowej i kości kulszowej z możliwością użycia większej ilości śrub, w rozmiarach od 46 – 62 mm. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 15 | Wkładka polietylenowa na głowy 32 i 36 mm z 15 stopniowym okapem, oraz w opcji z 4mm offsetem | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 16 | Trzpienia typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w długościach 150, 200, 250mm i średnicach 12, 14, 16, 18, 20mm, w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej, cementowane wykonane z CoCrMo w długościach 150, 200 i średnicach 12, 14, 16, 18mm. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 17 | Elementu przedłużającego 25mm umożliwiających odpowiednie śródoperacyjne odtworzenie długości protezy | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 18 | Części proksymalnej w dwóch opcjach kąta szyjki 127 i 135 stopni, oraz w wysokościach 32 mm i 42 mm, posiadającej konus 12/14mm, oraz mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co 5 stopni | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 19 | Części proksymalnej w dwóch opcjach długości 40 mm i 50 mm. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 20 | Całość łączona za pomocą śruby odpowiedniej długość od 40- 125mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 21 | Taśma tytanowa 8 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 22 | Ostrze do piły | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 23 | Panewka antyluksacyjna bezcementowa w 12 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 42mm-64mm ze skokiem co 2 mm wykonana ze stopu CoCrMo pokryta czystym tytanem oraz dodatkowo hydroksyapatytem i panewka cementowana ze stopu CoCrMo w 11 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 44mm - 64mm ze skokiem co 2 mm. Głowa 2M wykonana z polietylenu z witaminą E dla głowy wewnętrznej 22mm, 28mm i 32mm rosnącej wraz ze średnicą panewki. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 24 | Głowa wykonana z polietylenu z witaminą E dla głowy wewnętrznej 22mm, 28mm, 32mm rosnącej wraz ze średnicą panewki | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 25 | Wkładka dwu-mobilna pokryta okładziną ceramiczną dostosowany do głów polietylenowych 38, 42, 44, 46 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 26 | Trzpień rewizyjny, anatomiczny prawy, lewy, cementowany, kołnierzowy; wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, dostępny od 2 do 5 rozmiarów, rozmiar trzpienia uzależniony od długości trzpienia, dostępne 4 długości 170, 200, 250 i 300mm; stożek 12/14; kąt szyjkowo-trzonowy 135°. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 27 | Płyta krętarzowa w czterech długościach 120, 160, 200, 240 mm | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| PROTEZA RESEKCYJNA DYSTALNEJ CZĘŚCI KOŚCI ŁOKCIOWEJ |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Odcinek dalszy kości ramiennej w rozmiarze 30 i 50 mm zawierający 2 śruby | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Odbojnik PE | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Element kotwiczący do kości łokciowej prawy, lewy w wersji cementowej i bez cementowej | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Element diafizy o długości 80mm z powłoką srebra | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Reduktor do kości ramiennej w rozmiarach 10, 100 mm pokryta powłoką srebra | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| PROTEZA RESEKCYJNA ODWRÓCONA PROXYMALNEJ CZĘŚCI KOŚCI RAMIENNEJ |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Głowa odwrócona barku | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka barku | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby w rozmiarach od 20-40 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Powierzchnia stawowa kości ramiennej odwrócona pokryta okładziną ceramiczną TiNbN | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Głowa kości ramiennej pokryta okładziną ceramiczną TiNbN | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Część głowowa do kości ramiennej o długości 50 mm pokryta powłoką srebra | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Trzpień o przekroju heksagonalnym w wersji cementowej w rozmiarach od 8-12 mm oraz wersji bez cementowej w rozmiarach 7-13 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruba łącząca do kości ramiennej w rozmiarach 15, 35, 55, 75 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Element przedłużający do kości ramiennej w rozmiarach 20, 40, 60 mm pokryta powłoką srebra | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Element łączący do kości ramiennej w rozmiarze 80 mm pokryta powłoką srebra | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Trzpień bezcementowy tytanowy w długościach 60, 120, 180, 240 mm, o średnicach od 10 mm do 16mm co 1 mm lub trzpień cementowany wykonany ze stopu CoCrMo w dwóch długościach 90 i 120 mm i średnicach 6, 8, 10, 12 mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Element przedłużający w długościach 5, 7,5, 10 mm umożliwiający właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Część przynasadowa tytanowa w długościach 30, 40 mm, oraz urazowa. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | Śruba łącząca o średnicy 6mm z okładziną ceramiczną TiN. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | Odwrócona kapa wykonana ze stopu tytanowego i pokryta okładziną ceramiczną TiN mocowana do trzpienia w 3 wielkościach 36, 40, 44mm i 3 długościach szyjki. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | Kulista głowa polietylenowa mocowana zatrzaskowo do pierścienia glenoidu w średnicach 36, 40, 44mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | Glenoid bezcementowy wykonany z elementu pierścienia ze stopu tytanowego do przykręcenia do panewki stawu barkowego. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | Śruba gąbczasta do stabilizacji kątowej | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Element głowy wykonany ze stopu tytanowego pokryty okładziną ceramiczną TiN o średnicy 44, 47, 50,53 mm w grubościach 14, 17,20mm, ekscentryczne umożliwiający ustawienie co 10 stopni w różnych pozycjach. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | Glenoid cementowany PE (panewka cementowana). | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| PROTEZA RESEKCYJNA PROKSYMALNEJ CZĘŚCI KOŚCI UDOWEJ |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Część proksymalna kości udowej z powłoką srebra w dwóch długościach 50 i 70mm zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni, oraz konus 12/14 | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień o długości 120 mm, różnych grubościach od 12-18mm w wersji bezcementowej oraz 11,13,15,17 w wersji cementowej, heksagonalny w przekroju poprzecznym umożliwiający pewną stabilizację antyrotacyjną | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 3 | Całość łączona za pomocą śruby | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Element przedłużający z powłoką srebra umożliwiający dopasowanie wysokości resekcji w długościach 40, 60, 80, 100mm | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 5 | Głowa ze stopu tytanu z powierzchnią ceramiczną typu TiN w czterech długościach w rozmiarach: 28,32,36, stożek 12/14 | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 6 | Głowa bipolarna (zewnętrzna) wykonana ze stopu CoCr dla głowy wewnętrznej 28mm lub 32mm , w rozmiarach zewnętrznych od 42 do 60 mm ze skokiem co 1mm. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| PROTEZA RESEKCYJNA DYSTALNEJ CZĘŚCI KOŚCI UDOWEJ |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Odcinek dalszy do kości udowej / z powłoką srebra / do mechanizmu zamkowego, zawiera śrubę zabezpieczającą, lewy/prawy | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mechanizm łączący do artykulacji metal/metal, zawiera śrubę | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby do komponentu piszczelowego (metal/metal - 2 sztuki) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Komponent piszczelowy, zawiera śrubę zabezpieczającą, artykulacja metal/metal (m-o-m) cementowany, z powłoką srebra, w rozmiarze S.M.L | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Trzpień piszczelowy modularny w wersji bez cementowej / cementowej | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Trzpień o długości 150, 200, 250 mm, różnych grubościach od 12-22mm w wersji bezcementowej oraz 12,14,16,18mmw wersji cementowej, heksagonalny w przekroju poprzecznym umożliwiający pewną stabilizację antyrotacyjną | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Reduktor z powłoką srebra | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkładka PE do części udowej | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| PROTEZA RESEKCYJNA PROKSYMALNEJ CZĘŚCI KOŚCI PISZCZELOWEJ |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Modularny bliższy odcinek piszczelowy xs (z powłoką srebra) zawierający mechanizm łączący i 2 śruby | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Element diafizy z powłoką srebra o długości 100mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik do diafizy z powłoką srebra w rozmiarze 100 i 120 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik do modularnego bliższego odcinka piszczelowego w rozmiarze 105 i 125mm z powłoką srebra | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | MUTARS® komponent udowy cementowy oraz bezcementowy lub równoważny | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Trzpień piszczelowy modularny w wersji bez cementowej / cementowej | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Element artrodezy z powłoką srebra | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Implant custommade dystalnej części kości piszczelowej, wytwarzany na zamówienie, wykonany w technice 3D, mocowanie implantu za pomocą drukowanych trzpieni modularnych , element ruchomy pokryty powłoką ceramiczną TiN | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| PROTEZA RESEKCYJNA PANEWKI KOŚCI BIODROWEJ |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Panewka biodrowa w rozmiarze 50,56,60 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba M6 28mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Trzpień bezcementowy w 2 rozmiarach 8, 10 mm i 3 długościach 65,75,85 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkładka do panewki biodrowej | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Siatka mocująca 300/35 mm oraz 300/55 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Implant custommade kości miednicy z powłoką EPORE, wytwarzany na zamówienie, wykonany w technice 3D, mocowanie implantu za pomocą drukowanych trzpieni modularnych, pokrytych stopem tytanowym o strukturze kościgąbczastej i śrubami do kościgąbczastej o średnicach od 6,5 do 8mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| ENDOPROTEZA STAWU SKOKOWEGO |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Element piszczelowy wykonany ze stopu CoCr w co najmniej 4 rozmiarach mocowany bezcementowo posiadający dwa odpowiednie skrzydełka mocujące, pokryte okładzina ceramiczną TiN, Element skokowy wykonany ze stopu CoCr w co najmniej 3 rozmiarach mocowany bez-cementowo, pokryte okładzina ceramiczną TiN. Wkład polietylenowy w grubościach od 5 do 8 mm dla każdego rozmiaru. | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
|  | PROTEZA STANDARDOWA I REWIZYJNA KOLANA |
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| 1 | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w opcji z zachowaniem (CR) lub wycięciem więzadła krzyżowego tylnego (PS), w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty okładziną porowatą od wewnętrznej strony elementu. | Szt. | 45 |  |  |  |  |  |
| 2 | . Element piszczelowy asymetryczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty okładziną porowatą | Szt. | 45 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa zatrzaskująca się w tacy piszczelowej, w wysokościach:10, 12,5, 15, 17,5 i 20mm | Szt. | 45 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trzpienie przedłużające do tacy piszczelowej, o przekroju 14mm i długościach: 25, 35 i 50mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w wersji z zachowaniem lub wycięciem więzadła krzyżowego tylnego (PS), w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo. | Szt. | 45 |  |  |  |  |  |
| 6 | Element piszczelowy asymetryczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo. | Szt. | 45 |  |  |  |  |  |
| 7 | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach w opcji tylnostabilizowanej, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Element piszczelowy uniwersalny, wykonany ze stopu CoCrMo, w 5 rozmiarach, pokryty okładziną ceramiczną. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwiająca ruchy rotacyjne. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubości od 10 do 20mm, tylnostabilizowana, dająca efekt półzwiązania protezy. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Trzpienie przedłużające (cementowe i bezcementowe) do części udowej i piszczelowej w długościach od 100 do 200mm oraz przekroju od 12 do 22mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Adaptor do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu udowego i piszczelowego umożliwiający nadanie offsetu. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Podkładki uzupełniające ubytki kostne do części piszczelowej i udowej (tylne i dystalne) w wysokościach 5 i 10mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Uzupełnienia ubytków nasady kości udowej i piszczelowej, wykonane ze stopu tytanu o strukturze kości gąbczastej. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | Rzepka polietylenowa, cementowana w 4 rozmiarach (26, 29, 32 i 35m). | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | Proteza głowy kości promieniowej | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| RAZEM ZA CAŁĄ CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |

1. Zamawiający określi wymaganą zawartość depozytu po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentaria do wszystkich w/w zestawów.

3. Wykonawca dostarcza w/w zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Instrumentarium w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.

4. Uzupełnianie w/w zestawu w niżej podanym terminie, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.

netto :…………………………………………………………………………….

słownie ………………………………………………………………………….

Brutto:…………………………………………………………………………..

słownie ………………………………………………………………………………

termin dostawy  od dnia przekazania raportu zużycia:……………..dni    robocze(max. 4)

Nazwa firmy i adres:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Tel/fax …………………………………

Mail: …………………………………..

Numer NIP:………………………………………………….