Załącznik nr 1

do postępowania nr 3810/9/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WZÓR OFERTY

Część 1  Nazwa: Kardiowertery

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy /producent/ wielkość opakowania) Uwaga, jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe produktów mieszczących się w ofercie. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiowerter-defibrylator ICD VR wysokoenergetyczny z elektrodą | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kardiowerter-defibrylator ICD DR wysokoenergetyczny z kompletem elektrod sterydowych | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kardiowerter- defibrylator wysokoenergetyczny bezprzewodowy VR z elektrodą łączący się z telefonem | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kardiowerter- defibrylator wysokoenergetyczny bezprzewodowy DR łączący się z telefonem z kompletem elektrod | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kardiowerter- defibrylator wysokoenergetyczny resynchronizujący bezprzewodowy ICD-CRT łączący się z telefonem z kompletem elektrod | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Mandryn do elektrody defibracyjnej długości minimum 65 cm | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 7 | Mandryny o różnych długościach do elektrody przedsionkowej i komorowej | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Śrubokręt hex wrench | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Zaślepka is-1 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zaślepka df-1 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Zaślepka is-4 df-4 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Thermal Paper | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw elektrod do kardiowerter-defibrylator ICD DR wysokoenergetyczny. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Elektroda do Kardiowerter-defibrylator ICD VR wysokoenergetyczny | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |

Dodatkowe wymagania dotyczące kardiowerterów-defibrylatorów wymienionych w poz. 3,4 i 5 tabeli -łączność z telefonem za pośrednictwem BLUETOOTH

UWAGA: w przypadku implantacji nowego układu ICD z elektrodą defibrylującą dojdzie do przetarcia izolacji w obrębie loży Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie cały układ tj. kardiowerter plus defibrylator.

1. Zamawiający nie zgadza się na dostarczenie wyłącznie oświadczeń o posiadaniu dokumentów uprawniających do obrotu wyrobem medycznym lub dopuszczających wyrób medyczny do obrotu oraz o ich dostarczeniu dopiero na żądanie zamawiającego.

2. W przypadku, gdy oferowany produkt nie jest wyrobem medycznym wykonawca składa oświadczenie w ofercie poświadczające, że produkt nie jest wyrobem medycznym.

OPIS  WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

| Kardiowerter ICD VR |
| --- |
| Lp | Parametry opisu | Zakres wymagań | Parametry oferowane |
| 1 | Dane identyfikacyjne wyrobu: Producent, Nr katalogowy Nazwa na fakturze | podać |  |
| 2 | Rok produkcji 2021/2022 | wymagany |  |
| 3 | Gwarancja co najmniej 5 lat | wymagana |  |
| 4 | energia dostarczona co najmniej 40 J | wymagany |  |
| 5 | żywotność min 10 lat (100% VVI, RV 2.5V/0.4 ms, 60 ppm, 500 omów, 3 roczne wstrząsy | wymagany |  |
| 6 | możliwość programowania terapii ATP w strefie VF przed i lub w trakcie ładowania kondensatorów do wyboru | wymagany |  |
| 7 | 3 strefy detekcji | wymagany |  |
| 8 | potwierdzanie arytmii przed dostarczeniem każdej terapii HV | wymagany |  |
| 9 | możliwość programowania impulsu defibrylacji w zakresie szerokości impulsu w obu fazach | wymagany |  |
| 10 | komunikacja bezprzewodowa z urządzeniem | wymagany |  |
| 11 | algorytm hamujący dostarczenie terapii w przypadku zakłóceń w kanale komorowym związanym z uszkodzeniem elektrody | wymagany |  |
| 12 | co najmniej 3 różne dyskryminatory arytmii nadkomorowej w tym morfologii zespołu QRS | wymagany |  |
| 13 | algorytm do uniknięcia detekcji załamka T | wymagany |  |
| 14 | algorytm automatycznie zwiększający amplitudę załamka R i zmniejszający amplitudę załamka T | wymagany |  |
| 15 | obecność łącza DF1 i DF 4 do wyboru | wymagany |  |
| 16 | elektrody defibrylujące aktywne i pasywne jedno i dwukoilowe z końcówkami DF 1 i DF 4 do wyboru | wymagany |  |
| 17 | elektrody defibrylujące bipolarne o rozmiarze max 7F pro MRI (DF4) | wymagany |  |
| 18 | urządzenie pro MRI w konfiguracji DF4 | wymagany |  |
| 19 | wibracyjne informowanie pacjenta (ERI, impedancje poza zakresem) | wymagany |  |
| 20 | monitorowanie impedancji wewnątrz klatkowej | wymagany |  |
| 21 | monitorowanie aktywności pacjenta | wymagany |  |
| 22 | powłoka parylenowa na krawędziach urządzenia minimalizująca zjawisko przetarcia elektrody dożywotnia gwarancja na uszkodzenie izolacji elektrody w obrębie loży | wymagany |  |
| 23 | specjalna powłoka na krawędziach urządzeń minimalizująca zjawisko przetarcia elektrody | wymagany |  |
| 24 | pamięć IEGM co najmniej 45 min | wymagany |  |
| 25 | wpływ telemonitoringu na żywotność urządzenia nie więcej niż 3 miesiące codzienna kontrola urządzenia/ 1 transmisja na tydzień | wymagany |  |
| Kardiowerter ICD DR |
| Lp | Parametry opisu | Zakres wymagań | Parametry oferowane |
| 1 | Dane identyfikacyjne wyrobu: Producent, Nr katalogowy Nazwa na fakturze | podać |  |
| 2 | Rok produkcji 2021/2022 | wymagany |  |
| 3 | Gwarancja co najmniej 5 lat | wymagana |  |
| 4 | energia dostarczona co najmniej 40 J | wymagany |  |
| 5 | żywotność min 8,5 lat (100% DDD, RA/RV 2.5V/0.4 ms, 60 ppm, 500 omów, | wymagany |  |
| 6 | możliwość programowania terapii ATP w strefie VF przed i lub w trakcie ładowania kondensatorów do wyboru | wymagany |  |
| 7 | 3 strefy detekcji | wymagany |  |
| 8 | potwierdzanie arytmii przed dostarczeniem każdej terapii HV | wymagany |  |
| 9 | możliwość programowania impulsu defibrylacji w zakresie szerokości impulsu w obu fazach | wymagany |  |
| 10 | komunikacja bezprzewodowa z urządzeniem | wymagany |  |
| 11 | algorytm hamujący dostarczenie terapii w przypadku zakłóceń w kanale komorowym związanym z uszkodzeniem elektrody | wymagany |  |
| 12 | co najmniej 3 różne dyskryminatory arytmii nadkomorowej w tym morfologii zespołu QRS oraz opierających się na zależności rytmu A do V | wymagany |  |
| 13 | dyskryminator nagłego początku z automatyczną analizą w którym kanale doszło do inicjacji arytmii z możliwością wstrzymania terapii, jeśli źródłem arytmii jest przedsionek | wymagany |  |
| 14 | algorytm do uniknięcia detekcji załamka T | wymagany |  |
| 15 | algorytm automatycznie zwiększający amplitudę załamka R i zmniejszający amplitudę załamka T | wymagany |  |
| 16 | obecność łącza DF1 i DF 4 do wyboru | wymagany |  |
| 17 | elektrody aktywne i pasywne jedno i dwukoilowe z łączem DF 1 i DF 4 do wyboru | wymagany |  |
| 18 | elektrody defibrylujące bipolarne o rozmiarze max 7F pro MRI (DF-4) | wymagany |  |
| 19 | elektrody przedsionkowe pro MRI | wymagany |  |
| 20 | urządzenie pro MRI (DF-4) | wymagany |  |
| 21 | wibracyjne informowanie pacjenta (ERI, impedancje poza zakresem, wystąpienie arytmii przedsionkowej) | wymagany |  |
| 22 | monitorowanie impedancji wewnątrz klatkowej | wymagany |  |
| 23 | pamięć IEGM co najmniej 45 min | wymagany |  |
| 24 | powłoka parylenowa na krawędziach urządzenia minimalizująca zjawisko przetarcia elektrody dożywotnia gwarancja na uszkodzenie izolacji elektrody w obrębie loży | wymagany |  |
| 25 | monitorowanie aktywności pacjenta | wymagany |  |
| 26 | wpływ telemonitoringu na żywotność urządzenia nie więcej niż 3 miesiące -codzienna kontrola urządzenia/ 1 transmisja na tydzień | wymagany |  |

Dodatkowe wymagania dotyczące kardiowerterów-defibrylatorów wymienionych w poz. 3,4 i 5 tabeli -łączność z telefonem za pośrednictwem BLUETOOTH

UWAGA: w przypadku implantacji nowego układu ICD z elektrodą defibrylującą dojdzie do przetarcia izolacji w obrębie loży Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie cały układ tj. kardiowerter plus defibrylator.

Termin dostawy: ………………. Dni roboczych (max 5 dni)

Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

e-mail ……………………………..

Nr NIP:……………………………

Załącznik nr 1

do postępowania nr 3810/9/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WZÓR OFERT

Część 2  Nazwa: Elektrody ablacyjne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy /producent/ wielkość opakowania) Uwaga, jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe produktów mieszczących się w ofercie. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda ablacyjna chłodzona. - średnica 7F i 8F - rozstaw elektrod : 1-4-1; 2-5-2 - 2 lub 4 mm końcówka elektrody - długość min 110 i 115 cm - elektrody jedno i dwukierunkowe - elektrody o krzywiznach symetrycznych i asymetrycznych - 6 lub 12 otworów wyprowadzających na końcówce elektrody - elektrody z elastyczną końcówką, ponacinaną laserowo dla optymalnego chłodzenia - minimum 7 krzywizn: M, L, XL, Medium Sweep, Medium Curl, Large Sweep, Large Curl oraz D, F, J, DD, FF, JJ, DF, FJ | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel chłodzący do elektrody ablacyjnej. Wykorzystywany z pompą typu CoolPoint, wyposażony w 2 czujniki detekcji pęcherzyków powietrza oraz czujnik ciśnienia. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda dyspersyjna jednorazowego użytku do generatora RF wyposażona w symetryczne dwubiegunowe złącze. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kable łączące elektrody diagnostyczne z systemem EP Claris i ablacyjne z oferowanym generatorem Ampere. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda ablacyjna klasyczna 4 i 8 mm. - średnica 5 F oraz 7 F - rozstaw elektrod : 2-5-2; 2-2-2 - 4mm lub 8 mm końcówka elektrody - długość min 110 cm i 115 cm - dostępne elektrody jedno i dwukierunkowe - dostępnych 7 krzywizn: M, L, XL, Medium Sweep, Medium Curl, Large Sweep, Large Curl - dwa różne mechanizmy sterowania | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda diagnostyczna dziesięciopolowa do zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie. - 4 średnice do wyboru : 4F, 5F, 6F, 7F - krzywizny do wyboru : medium, large, x-large, extra lrg curl - różne rozstawy elektrod: 2-2-2, 2-5-2, 5-5-5, 2-8-2 - długość elektrody 110 lub 115 cm - elektrody dwukierunkowe, asymetryczne - 2 różne mechanizmy sterowania | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do nakłucia transseptalnego złożony z: - Koszulki transseptalnej sztywnej o średnicy 8F, 8.5F i 10F i długości 81cm. - Introducera z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz prowadnikiem - minimum 5 różnych krzywizn Zamawiający dokona wyboru średnicy koszulki, krzywizny przy składaniu zamówienia | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła wraz ze sztyletami do punkcji transseptalnej typu BRK - 3 różne krzywizny: BRK. BRK1, BRK2 - minimum 3 różne długości - igła wykonana całkowicie ze stali - co najmniej dwa rodzaje ostrości igły w tym extra ostra Zamawiający dokona wyboru krzywizny i długości przy składaniu zamówienia | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9 | Prowadnik 0.032” długości, 260 cm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 | Sterowalne koszulki transseptalne Średnica 8,5F, minimum 3 krzywizny do wyboru i minimum i minimum 3 długości, dostępna koszulka do zabiegów epikardialnych koszulka dwukierunkowa, asymetryczna. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Elektrody diagnostyczne czterobiegunowe o stałej krzywiźnie - 3 średnice do wyboru: 4F, 5F, 6F - 7 różnych krzywizn do wyboru w tym krzywizny DAO, DAO-1, JSN, JSN-1, CRD, CRD-1, CRD-2 - 4 różne rozstawy elektrod: 2-2-2, 2-5-2, 5-5-5, 10-10-10 mm - długość elektrody 120cm - bieguny elektrod wykonane z platyny lub stopu platynowo – irydowego. | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 12 | Elektrody diagnostyczne dziesięciopolowe o stałej krzywiźnie - 3 średnice do wyboru: 4F, 5F, 6F - dostępne min. 4 różne krzywizny do wyboru - dostępna specjalna krzywizna do zatoki wieńcowej – CSL - 4 różne rozstawy elektrod: 2-5-2, 2-8-2, 5-5-5, 2-2-2 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Elektroda diagnostyczna dwudziestopolowa o zmiennej krzywiźnie - średnica : 7F - dostępne krzywizny do wyboru : medium, large, x-large, extra lrg curl - dostępne różne rozstawy elektrod: 2-2-2, 2-5-2, 5-5-5, 2-10-2 - długość elektrody , 95 cm,110 lub 115 cm - dostępne 2 różne mechanizmy sterowania | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |

Termin dostawy: ………………. dni roboczych(max 5 dni)

Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

e-mail ……………………………..

Nr NIP: …………………………………..