#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/101/2014

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 	aparatu usg

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

#### 1. Zamawiający:

#### Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

#### Tel, Fax. (013) 4309587

#### www.szpital-brzozow.pl

#### zampub@szpital-brzozow.pl

2. Przedmiot zamówienia:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA APARATU USG.

| LP. | WYMAGANIE | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| APARAT USG - 1 SZTUKA |
| APARAT USG |
| 1 | APARAT USG Z ZINTEGROWANĄ ZE ZINTEGROWANĄ STACJĄ ROBOCZĄ I SYSTEMEM ARCHIWIZACJI ORAZ URZĄDZENIAMI DO DOKUMENTACJI, STEROWANE Z KLAWIATURY. | TAK, WYMAGANE |
| 2 | CYFROWY SYSTEM FORMOWANIA WIĄZKI ULTRADŹWIĘKOWEJ MINIMUM 12 BITOWY | TAK, WYMAGANE |
| 3 | LICZBA NIEZALEŻNYCH KANAŁÓW PRZETWARZANIA DANYCH MINIMUM 150000 | TAK, WYMAGANE |
| 4 | MONITOR WYSOKIEJ RODZIELCZOŚCI MINIMUM 1200X1000 PIXELI, KOLOROWY, CYFROWY TYPU LCD, O PRZEKĄTNEJ EKRANU MINIMUM 19” | TAK, WYMAGANE |
| 5 | KLAWIATURA ALFANUMERYCZNA DO WPROWADZANIA DANYCH | TAK, WYMAGANE |
| 6 | KONSOLA APARATU WYPOSAZONA W EKRAN DOTYKOWY MINIMUM 7” | TAK, WYMAGANE |
| 7 | ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY APARATU MINIMUM 2-18 MHz | TAK, WYMAGANE |
| 8 | DYNAMIKA SYSTEMU ≥ 260 dB | TAK, WYMAGANE |
| 9 | MINIMUM 3 AKTYWNE GNIAZDA DO PODŁĄCZENIA GŁOWIC OBRAZOWYCH | TAK, WYMAGANE |
| 10 | LICZBA OBRAZÓW W TRYBIE B W PAMIĘCI DYNAMICZNEJ CINE: MINIMUM 10000 KLATEK | TAK, WYMAGANE |
| 11 | DŁUGOŚC FILMU PREZENTACJI: M, PW, CW W PAMIĘCI CINE ≥ 50 s | TAK, WYMAGANE |
| OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |
| 1 | B-MODE | TAK, WYMAGANE |
| 2 | FRAME RATE DLA TRYBU B MINIMUM 700 OBRAZÓW/s | TAK, WYMAGANE |
| 3 | GŁĘBOKOŚĆ PENETRACJI APARATU MINIMUM OD MIN 1 DO 32,00 CM | TAK, WYMAGANE |
| 4 | OBRAZOWANIE W UKŁADZIE SKRZYŻOWANYCH ULTRADŹWIĘKÓW (NADAWANIE I ODBIÓR) MINIMUM 6 STOPNI USTAWIENIA (NP. SONO CT) | TAK, WYMAGANE |
| 5 | OBRAZOWANIE ELASTOGRAFICZNE W CZASIE RZECZYWISTYM UMOŻLIWIAJACE UWIDOCZNIENIE RÓŻNIC SZTYWNOŚCI TKANKI | TAK, WYMAGANE |
| 6 | CYFROWA FILTRACJA SZUMÓW „SPEKLOWYCH” WYGŁADZANIE ZIARNISTOŚCI OBRAZU B BEZ UTRATY ROZDZIELCZOŚCI | TAK, WYMAGANE |
| 7 | MOŻLIWOŚC PODZIAŁU EKRANU NA MINIMUM 2 OBRAZY | TAK, WYMAGANE |
| 8 | „ZOOM” DLA OBRAZÓW NA ŻYWO I ZATRZYMANYCH MINIMALNA MOŻLIWA WIELKOŚC POWIĘKSZENIA ≥ 20 RAZY | TAK, WYMAGANE |
| 9 | OBRAZOWANIE HARMONICZNE NA WSZYSTKICH ZAOFEROWANYCH GŁOWICACH | TAK, WYMAGANE |
| 10 | DOPPLER KOLOROWY (CD) | TAK, WYMAGANE |
| 11 | MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA BRAMKI KOLOROWEGO DOPPLERA NA OBRAZACH Z PAMIĘCI | TAK, WYMAGANE |
| 12 | MOŻLIWOŚC RÓWNOCZESNEGO (SYMULTANICZNEGO) WYŚWIETLANIA OBRAZU 2D I 2D Z KOLOREM W TRYBIE LIVE | TAK, WYMAGANE |
| 13 | MOZLIWOŚC ZMIANY MAPY KOLOROWEGO DOPPLERA NA OBRAZACH ZATRZYMANYCH I OBRAZACH W PAMIĘCI | TAK, WYMAGANE |
| 14 | POWER DOPPLER (PD) | TAK, WYMAGANE |
| 15 | DOPPLER PULSACYJNY (PWD) | TAK, WYMAGANE |
| 16 | FUNKCJA HPRF | TAK, WYMAGANE |
| 17 | MAKSYMALNA MIERZONA PRĘDKOŚĆ PRZY ZEROWYM KĄCIE KOREKCJI W DOPPLERZE PULSACYJNYM ≥ 7.5 m/s | TAK, WYMAGANE |
| 18 | REGULACJA WIELKOŚCI BRAMKI POWERDOPPLERA MINIMUM 1 DO 16 mm | TAK, WYMAGANE |
| 19 | KOREKCJA KĄTA W ZAKRESIE MINIMUM ±85° | TAK, WYMAGANE |
| 20 | MOZLIWOŚC ODCHYLENIA WIĄZKI POWERDOPPLERA MINIMUM ± 30° | TAK, WYMAGANE |
| 21 | MOZLIWOŚĆ REGULACJI POŁOŻENIA LINII BAZOWEJ I KOREKCJI KĄTA NA OBAZACH W TRYBIE DOPPLERA SPEKTRALNEGO ZAPISANYCH NA DYSKU | TAK, WYMAGANE |
| 22 | DOPPLER CIĄGŁY (CWD) | TAK, WYMAGANE |
| 23 | MAKSYMALNA MIERZONA PRĘDKOŚĆ PRZY ZEROWYM KĄCIE ≥ 10 m/s |  |
| 24 | TRIPLEX MODE (B+CD/PD+PWD) W CZASIE RZECZYWISTYM | TAK, WYMAGANE |
| 25 | TRIPLEX MODE (B+CD/PD+CWD) W CZASIE RZECZYWISTYM | TAK, WYMAGANE |
| OPROGRAMOWANIE |
| 1 | W ZESTAWIE Z APARATEM OPROGRAMOWANIE DO BADAŃ MINIMUM: MAŁYCH NARZĄDÓW NACZYNIOWYCH MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWYCH BRZUSZNYCH KARDIOLOGICZNYCH GINEKOLOGICZNYCH POŁOŻNICZYCH | TAK, WYMAGANE |
| GŁOWICE |
| 1 | GŁOWICA ELEKTRONICZNA CONVEX, SZEROKOPASMOWA, ZE ZMIANĄ CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY. ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI OBEJMUJĄCY PRZEDZIAŁ 2.0-5.0 MHz ± 1MHz. ILOŚC ELEMENTÓW MINIMUM 192. KĄT OBRAZOWANIA W TRYBIE B MINIMUM 65°. GŁĘBOKOŚĆ POLA OBRAZOWANIA MINIMUM 31 cm. OBRAZOWANIE W TRYBIE KRZYŻUJĄCYCH SIĘ ULTRADŹWIĘKÓW (COMPOUNDING). OBRAZOWANIE HARMONICZNE NA MINIMUM 3 PARACH CZĘSTOTLIWOŚCI. MINIMUM PO 3 CZĘSTOTLIWOŚCI ROBOCZE W DOPPLERZE KOLOROWYM I DOPPLERZE SPEKTRALNYM. | TAK, WYMAGANE |
| 2 | GŁOWICA LINIOWA 2D SZEROKOPASMOWA, ZE ZMIANĄ CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY. ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY MIN. 5.0-12.0 MHz ± 1 MHz. ILOŚĆ ELEMENTÓW MINIMUM 192 KRYSZTAŁY. SZEROKOŚĆ POLA OBRAZOWANIA MAXIMUM 55 mm. OBRAZOWANIE W TRYBIE KRZYŻUJĄCYCH SIĘ ULTRADŹWIĘKÓW (COMPOUNDING). OBRAZOWANIE TRAPEZOWE. | TAK, WYMAGANE |
| 3 | GŁOWICA SEKTOROWA 2D SZEROKOPASMOWA, ZE ZMIANĄ CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY. ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY MINIMUM 2.0-5.0 MHz ± 0.5 MHz. OBRAZOWANIE W TRYBIE 2D, M, PW, CW, KOLOR. OBRAZOWANIE HARMONICZNE NA MINIMUM 3 PARACH CZĘSTOTLIWOŚCI. OBRAZOWANIE W TRYBIE TRIPLEX W PREZENTACJI 2D/KOLOR/PW ORAZ W PREZENTACJI 2D/KOLOE/CW. ANATOMICZNY M-MODE W CZASIE RZECZYWISTYM. KAT OBRAZOWANIA MINIMUM 100°. | TAK, WYMAGANE |
| ARCHIWIZACJA |
| 1 | VIDEOPRINTER MINIMUM MONOCHROMATYCZNY FORMATU A6 | TAK, WYMAGANE |
| 2 | DRUKARKA KOLOROWA LASEROWA DO WYDRUKU RAPORTÓW I OBRAZÓW FORMAT A4 | TAK, WYMAGANE |
| 3 | ARCHIWIZACJA DANYCH PACJENTÓW, RAPORTÓW I OBRAZÓW NA LOKALNYM HDD O POJEMNOŚCI PRZEZNACZONEJ NA ARCHIWUM MINIMUM 110 GB I WBUDOWANYM NAPĘDZIE DVD-R/RW | TAK ,WYMAGANE |
| 4 | MOŻLIWOŚC KOPIOWANIA ARCHIWUM (OBRAZY, FILMY, WYNIKI POMIARÓW, RAPORTY) NA PŁYTY DVD I ZEWNETRZNE NOŚNIKI PAMIĘCI PRZEZ GNIAZDO USB. | TAK, WYMAGANE |
| 5 | ZAPIS OBRAZÓW NA PŁYTACH DVD MINIMUM W FORMATACH JPG, AVI, DICOM | TAK ,WYMAGANE |
| INNE |
| 1 | INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DOSTARCZANA WRAZ Z URZĄDZENIEM W JĘZYKU POLSKIM | TAK, WYMAGANE |
| 2 | GWARANACJA NA CAŁOŚĆ URZADZENIA MINIMUM 12 MIESIĘCY | TAK, WYMAGANE |
| 3 | ZASILANIE 230V 50 Hz | TAK ,WYMAGANE |
| 4 | URZĄDZENIE NIE STARSZE NIŻ 12 MIESIĘCY, DOPUSZCZA SIĘ URZĄDZENIE ZREGENEROWANE. | TAK ,WYMAGANE |
| PARAMETRY OCENIANE W RAMACH KRYTERIUM PARAMETRY TECHNICZNE WARTOŚĆ KRYTERIUM 10 % |
| 1 | FRAME RATE DLA TRYBU B POWYŻEJ 700 OBRAZÓW/s | TAK 2 PKT NIE 0 PKT |
| 2 | OBRAZOWANIE W UKŁADZIE SKRZYZOWANYCH ULTRADŹWIĘKÓW (NADAWANIE I ODBIÓR) POWYŻEJ 6 STOPNI USTAWIENIA | TAK 2 PKT NIE 0 PKT |
| 3 | OBRAZOWANIE W UKŁADZIE SKRZYZOWANYCH ULTRADŹWIĘKÓW W TRYBIE KOLOROWEGO DOPPLERA | TAK 2 PKT NIE 0 PKT |
| 4 | GŁOWICA LINIOWA 2D SZEROKOPASMOWA ILOŚC ELEMENTÓW WIĘCEJ NIŻ 192 KRYSZTAŁY | TAK 2 PKT NIE 0 PKT |
| 5 | GŁOWICA LINIOWA 2D SZEROKOPASMOWA OBRAZOWANIE ROMBOWE | TAK 2 PKT NIE 0 PKT |
| PARAMETR OCENIANY GWARANCJA POWYŻEJ MINIMALNEJ 12 MCY MAKSYMALNY OKRES GWARANCJI OCENIANY 60 MCY WARTOŚC KRYTERIUM 10 % |

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

3. Warunki ubiegania się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia                  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. Termin realizacji zamówienia:

Dostawa przedmiotu zamówienia: 15 grudnia 2014r.

Montaż, przeszkolenie, uruchomienie: 15 czerwca 2015r.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1) Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem wszystkich elementów wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

2)Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie odrębnie:

a) cenę jednostkową netto  oferowanego sprzętu, łączną wartość netto i brutto

oferowanego sprzętu oraz stawkę podatku VAT.

b) koszty dostawy sprzętu, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu

i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi.

3)Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

4)Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

5) Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

6) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców.

7)W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

8) Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

Przetarg nieograniczony

oferta na dostawę aparatu usg

Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3820/101/2014

Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej samoistne otwarcie.

#### 9)Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

2)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

3) Informacje o przynależności (lub nie) do grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik  nr 4 do SIWZ.

4) Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy II a, Klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego.

5)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1   pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

6)Wskazanie przez wykonawcę tych części zamówienia których wykonanie powierzy

podwykonawcom.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane:

a) pkt 2–4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga  złożenia wadium.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Od wykonawców w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/101/2014.

Adres korespondencyjny zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

Nr fax (013) 4309587

e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający i wykonawcy  przekazują sobie  drogą pocztową, faxem bądź złożone w sekretariacie zamawiającego (budynek administracji zamawiającego), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

11. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U poz. 915). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium						waga kryterium

a) cena (koszt), 						80 %

b) gwarancja                                                                  10 %

c) parametry techniczne                                                 10 %

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów:	 100 punktów

- cena (koszt)

Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym kryterium :	80 punktów

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „Cmin”  otrzyma punktów 80.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

(Cmin/C)*80 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

2) Termin gwarancji

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym  kryterium  – 10 punktów.

Zamawiający określa minimalny wymagany termin gwarancji  na 12 miesięcy  od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży  oraz maksymalny termin gwarancji na 60 miesięcy od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży.

Ocenie podlega zaoferowany termin gwarancji powyżej 12 miesięcy.

Do obliczenia punktów w kryterium termin gwarancji zamawiający przyjmie ilość miesięcy powyżej minimalnego wymaganego terminu tj. 12 miesięcy.

Jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji 20 miesięcy, zamawiający  do obliczeń przyjmie ilość miesięcy ponad 12 miesięcy tj. 8 miesięcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji  „Gmax”  otrzyma punktów 10.

Każda inna oferta „G” otrzymuje ilość punktów w  wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

(Gmax/g)*10 = c

Gmax – najdłuższy okres gwarancji

G	- okres gwarancji badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium gwarancja

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin gwarancji z dokładnością do pełnych miesięcy (np. 30 miesięcy, 45 miesięcy, itp.).

W przypadku gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu gwarancji, zamawiający przyjmie termin gwarancji dla tej oferty wynoszący 12 miesiące.

- Parametry techniczne

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym kryterium: 10 punktów

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Podstawą oceny będą posiadane przez przedmiot zamówienia dodatkowe funkcje:

| FRAME RATE DLA TRYBU B POWYŻEJ 700 OBRAZÓW/s | TAK 2 PKT NIE 0 PKT |
| --- | --- |
| OBRAZOWANIE W UKŁADZIE SKRZYZOWANYCH ULTRADŹWIĘKÓW (NADAWANIE I ODBIÓR) POWYŻEJ 6 STOPNI USTAWIENIA | TAK 2 PKT NIE 0 PKT |
| OBRAZOWANIE W UKŁADZIE SKRZYZOWANYCH ULTRADŹWIĘKÓW W TRYBIE KOLOROWEGO DOPPLERA | TAK 2 PKT NIE 0 PKT |
| GŁOWICA LINIOWA 2D SZEROKOPASMOWA ILOŚC ELEMENTÓW WIĘCEJ NIŻ 192 KRYSZTAŁY | TAK 2 PKT NIE 0 PKT |
| GŁOWICA LINIOWA 2D SZEROKOPASMOWA OBRAZOWANIE ROMBOWE | TAK 2 PKT NIE 0 PKT |

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę punktów za wszystkie kryteria, oraz spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.

12. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Danuta Niewiadomska, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Zamawiający nie przewiduje zwołania spotkania z wykonawcami.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 10 SIWZ.

13. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 01.12.2014r. .godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

15. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 01.12.2014r.
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica-pok.nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne.

16. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy kończącej niniejsze postępowanie.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

17. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. Informacje dodatkowe.

1.Zamawiający nie wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę
w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

............................................

(podpis kierownika jednostki)

Załącznik nr 1

…………………………………………

PIECZĘĆ ADRESOWA WYKONAWCY

(WZÓR)

OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę  aparatu usg dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,  znak sprawy SZPiGM 3820/101/2014 przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: | ILOŚĆ (SZT)) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN) | STAWKA PODATKU VAT ( w % ) | WARTOŚĆ NETTO ( PLN) | WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | A | B | C | D=AxB | E=D+C |
| 1. | Aparat usg: Nazwa oraz model/typ (jeżeli dotyczy): ………………………………………… Nazwa producenta: …………………………………………… | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Koszty: - dostawy przedmiotu zamówienia - zainstalowania przedmiotu zamówienia -serwisowania przedmiotu zamówienia -przeszkolenia personelu w zakresie obsługi | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Okres udzielonej gwarancji: …………………………..

Wartość netto oferty:  ....................................  zł.

słownie: ..............................................................................................................................................................................................

Wartość brutto oferty:  .................................... zł.

słownie:  .....................................................…………………………………………………………………………………………………………………

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Zobowiązujemy się również, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą do podpisania umowy w miejscu  i czasie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczamy również, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

……………………………………………………………………

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

#### Załącznik Nr 2

#### ___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

#### (wzór oświadczenia)

#### OŚWIADCZENIE

#### w trybie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

#### (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

#### Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę aparatu usg, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/101/2014 oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

#### posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności

#### jeżeli -  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

#### 2)   posiadania wiedzy i doświadczenia;

#### 3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

#### do wykonania zamówienia;

#### 4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

#### 5)  udziału w niniejszym postępowaniu;

#### ............................................................................

#### (data i podpis osoby uprawnionej do

#### reprezentowania wykonawcy)

#### Załącznik Nr 3

#### ___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

#### (wzór oświadczenia)

#### OŚWIADCZENIE

#### w trybie art. 24 ust. 1   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

#### Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę aparatu usg, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/101/2014 oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### ............................................................................

#### (data i podpis osoby uprawnionej do

#### reprezentowania wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić  lub usunąć

Załącznik nr 4

#### ___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

#### INFORMACJA

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień                publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


    Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu usg, Sygn SZSPOO.SZPiGM.3820/101/2014,  informuję, iż:

●  Nie przynależymy do grupy kapitałowej *

● Przynależymy do grupy kapitałowej *

#### ............................................................................

#### (data i podpis osoby uprawnionej do

#### reprezentowania wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić lub usunąć


Uwaga ! Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Załącznik nr 5

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

UMOWA

NR SZPiGM 3820/101/2014

zawarta w Brzozowie, w dniu: ……………..…... 2014 r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

………………………………………………………………………………..……

reprezentowanym przez:

1…………………………………………………

2. ………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”,

§ 1

- Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje aparat usg,  rok produkcji ……, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę ……………….. PLN brutto (słownie: ................. / 100), a w tym:

- Kwota: ………………… PLN brutto ( słownie: ………………../100) zawiera cenę przedmiotu sprzedaży,

- Kwota:  ……………… PLN brutto (słownie: ………….. / 100) zawiera:

- Koszty dostawy przedmiotu sprzedaży na teren Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego,

- Koszt instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowe działanie zainstalowanego sprzętu.

- Koszt przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego do obsługi zainstalowanego sprzętu.

- Koszt sprawowania opieki serwisowo-gwarancyjnej w okresie gwarancji w tym koszty przeglądów okresowych o których mowa w § 5 ust. 10.

- Sprzedający  zobowiązany jest wystawić dwie odrębne faktury:

- pierwsza zawierająca koszty określone w §1 ust. 1a

- druga zawierająca koszty określone w §1 ust. 1b.

§ 3

- Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt           i ryzyko, w terminie do 15 grudnia 2014r.

- Sprzedający zobowiązany jest dokonać instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży, w terminie do 15 czerwca 2015r. Za moment zakończenia instalacji i uruchomienia Kupujący uznaje całkowitą gotowość przedmiotu sprzedaży do udzielania na zakupiony sprzęcie świadczeń zdrowotnych.

- Sprzedający zobowiązany jest dokonać przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego w zakresie  obsługi przedmiotu sprzedaży w terminie do 15 czerwca 2015r.

- Przeprowadzenie powyższych czynności zostanie każdorazowo potwierdzone protokołem  podpisanym przez strony umowy.

- Do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji umowy Kupujący wyznacza Pana:

Witolda Gawrona – tel.: 13 43 09 617, kom.797 590 398.

§ 4

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 29 grudnia 2014r., po dostarczeniu do siedziby Kupującego faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru dostawy o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

- Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu  faktury z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności należy rozumieć również wszelkie formy ubezpieczenia lub przejęcia płatności przez podmiot trzeci w zarząd lub inną formę administrowania).

§ 5

- Sprzedający udziela ... (co najmniej 12) miesięcy gwarancji na przedmiot sprzedaży. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży. Sprzedający obowiązki w zakresie gwarancji może wykonywać samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci.

- Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii           w okresie gwarancji, jest równy terminowi gwarancji wskazanemu w § 5 ust. 1 umowy.

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży.

- Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji:

- do 5 dni od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych,

- do 21 dni od zgłoszenia awarii, jeżeli części wymagające wymiany Sprzedający musi sprowadzić od producenta urządzenia

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia interwencji w celu usunięcia awarii, nie później niż w ciągu 2 dni po przyjęciu zgłoszenia awarii od Kupującego. Naprawa w ramach gwarancji będzie realizowana na miejscu u Kupującego lub w siedzibie Sprzedającego.

- W sytuacji gdy czas usunięcia awarii z przyczyn niezależnych                             od Sprzedającego przedłuży się ponad okres 5 dni Sprzedający o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy.

- Każdorazowo termin gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia liczony w dniach.

- Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia awarii przez Kupującego do momentu przekazania w pełni sprawnego urządzenia użytkownikowi.

- Dwie naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.

- Sprzedający, w okresie gwarancji, na własny koszt i w uzgodnieniu                        z Kupującym, wykona przeglądy okresowe sprzętu będącego częścią przedmiotu zamówienia w ilości zalecanej przez producenta tego sprzętu jednak nie mniejszej niż 1 raz na rok. Kupujący nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przeglądem w tym kosztów dojazdu czy też kosztów części które są wymieniane w ramach przeglądu.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia sprzętu spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki serwisowania sprzętu stanowiącego przedmiot sprzedaży.

- Zgłoszenia awarii Kupujący dokonuje na numer fax ..................................... lub adres email ............................................................................

- Do kontaktu ze Sprzedającym w ramach kontaktów serwisowo-gwarancyjnych upoważniony jest: Witold Gawron tel.: 13 43 09 617, kom.797 590 398.

- W przypadku, gdy w wystawionej osobno karcie gwarancyjnej zapisy sprzeczne będą z zapisami w niniejszej umowie za wiążące uważa się zapisy umowy.

§ 6

- Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny                      z przedmiotem umowy.

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odstąpienia od umowy przez Kupującego, w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kare umowną w wysokości 20 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,

- odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn obciążających Kupującego – w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 7

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić                od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający                                                                                                Kupujący