#### Brzozów, 2014-03-28

#### SZPiGM.3820/18/2014

Do Wykonawców

w postępowaniu w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę  odczynników                     do analizatorów-parametrów krytycznych, biochemicznego            i immunochemicznego wraz             z dzierżawą analizatorów

SZPiGM 3820/18/2014

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Pkt nr I opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

I. DZIERŻAWA   APARATÓW NA OKRES 24 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY:

1. DO PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH(1 szt.) O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH:

- W PEŁNI AUTOMATYCZNY ANALIZATOR PARAMATERÓW KRYTYCZNYCH PRZEZNACZONY DO PRACY CIĄGŁEJ I WYKONYWANIA POMIARÓW Z KRWI PEŁNEJ, SUROWICY, OSOCZA ORAZ PŁYNÓW DIALIZACYJNYCH. BEZPIECZNY SYSTEM PODANIA PRÓBKI DO APARATU (DETEKTOR SKRZEPU).

NIE STARSZY NIŻ ROK PRODUKCJI 2010.

- PARAMETRY MIERZONE MIN.: MODUŁ RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ - pO2 , pCO2 , pH,   MODUŁ ELEKTROLITÓW – Na+ , K+ , Cl- , Ca++ , HEMATOKRYT, MODUŁ HEMOGLOBINY – tHb mod., SO2, MODUŁ CO-OKSYMETRII -  tHb-COOX, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, SO2 COOX, BILIRUBINA (NOWORODKI), CIŚNIENIE BAROMETRYCZNE.

2. DO ANALIZY BIOCHEMII(2 szt.) O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH:

- W PEŁNI AUTOMATYCZNY, W PEŁNI SELEKTYWNY ANALIZATOR DO BADAŃ PŁYNÓW USTROJOWYCH, WYKONUJĄCY OZNACZENIA W TRYBIE „PACJENT PO PACJENCIE” W MATERIALE: SUROWICY, OSOCZU, KRWII PEŁNEJ, HEMOLIZACIE, MOCZU, PŁYNIE MÓZGOWO-RDZENIOWYM I PŁYNACH Z JAM CIAŁA.

NIE STARSZY NIŻ ROK PRODUKCJI 2010.

- OZNACZENIA MIN. W ZAKRESIE: SUBSTRATY, ENZYMY, BIAŁKA SPECYFICZNE, LEKI, TRUCIZNY, ISE.

- MOŻLIWOŚĆ PRACY 24 GODZINNEJ, MOŻLIWOŚĆ PRACY W TRYBIE CITO, MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEJ KALIBRACJI, MOŻLIWOŚĆ MANUALNEJ KALIBRACJI, MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA MIKRONACZYNEK NA PRÓBKI, MOŻLIWOŚĆ OZNAKOWANIA PRÓBEK KODEM KRESKOWYM, OZNAKOWANIE ODCZYNNIKÓW KODEM KRESKOWYM, MOŻLIWOŚĆ PIPETOWANIA Z FUNKCJĄ WYKRYWANIA SKRZEPU  DO 300 OZN./GODZ., BEZDOTYKOWE ULTRADŹWIĘKOWE PRZYGOTOWANIE MIESZANINY REAKCYJNEJ W KUWECIE POMIAROWEJ, ODCZYNNIKI GOTOWE DO UŻYCIA W KASETACH W CHŁODZONYM DYSKU, MONITOROWANIE STATUSU KASET ODCZYNNIKOWYCH (NR SERII, DATA WAŻNOŚCI, ILOŚCI TESTÓW, PARAMETRY APLIKACYJNE, KALIBRACJE), DWUKIERUNKOWE PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA CENTRALNEGO SIECI LABORATORYJNEJ, AUTOMATYCZNA INTERNETOWA AKTUALIZACJA BAZ DANYCH DLA APLIKACJI INSERTÓW WARTOŚCI MIAN DLA UŻYWANYCH SERII KALIBRATORÓW I KONTROLI.

3.DO ANALIZY  IMMUNOCHEMII(2 szt.) O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH:

- W PEŁNI AUTOMATYCZNY ANALIZATOR DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH WYKONUJĄCY OZNACZENIA W MATERIALE MIN.: SUROWICA, OSOCZE, MOCZ

- MOŻLIWOŚĆ PRACY 24 GODZINNEJ, MOŻLIWOŚĆ PRACY W TRYBIE CITO, MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEJ KALIBRACJI, MOŻLIWOŚĆ MANUALNEJ KALIBRACJI, WYDAJNOŚĆ MINIMUM 85 OZNACZEŃ/GODZ., CZAS OZNACZANIA W ZAKRESIE CZASOWYM MAX. 27 MINUT, INDYWIDUALNA I SKUMULOWANA KONTROLA JAKOŚCI, LICZBA MIEJSC NA ODCZYNNIKI 18 MIEJSC DLA MAKS. 18 RÓŻNYCH TESTÓW, MOŻLIWOŚĆ OZNAKOWANIA PRÓBEK KODEM KRESKOWYM, OZNAKOWANIE ODCZYNNIKÓW KODEM KRESKOWYM, DETEKTOR SKRZEPÓW I MIKROSKRZEPÓW W PRÓBCE BADANEJ, DWUKIERUNKOWE PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA CENTRALNEGO SIECI LABORATORYJNEJ, AUTOMATYCZNA INTERNETOWA AKTUALIZACJA BAZ DANYCH DLA APLIKACJI INSERTÓW WARTOŚCI MIAN DLA UŻYWANYCH SERII KALIBRATORÓW I KONTROLI.

NIE STARSZY NIŻ  ROK PRODUKCJI 2010.

Aparaty podstawowe do biochemii i immunochemii muszą stanowić platformę do oznaczeń tzn. posiadać wspólny podajnik.

W PRZYPADKU APARATÓW Z POZYCJI 2 I 3 WYKONAWCA JEDNOCZEŚNIE ODDA ZAMAWIAJĄCEMU W DZIERŻAWĘ APARAT ZASTĘPCZY( BACK UP) DOSTARCZANY W TERMINIE NIE PÓŻNIEJ NIŻ 21 DNI OD DATY PODPISANIA UMOWY.

Zamawiający wymaga aby aparat beck up  do immunochemii był nie starszy niż rok produkcji 2010, natomiast do biochemii - fabrycznie nowy – o tej samej wydajności, co aparat główny do biochemii (w platformie)- pracujący w tym samym systemie odczynników, kontroli i kalibratorów.

WARUNKI OGÓLNE:

- ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW POPRZEZ ZDALNY DOSTĘP DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH.

- MONITOROWANIE ZARZĄDZANIA KONTROLĄ JAKOŚCI.

- MAX. 12 L H2O NA APARAT NA 1h/PRACY ANALIZATORA.

- ODCZYNNIKI CAŁKOWICIE GOTOWE DO UŻYCIA.

- WYKONAWCA ZAPEWNIA KONTROLĘ MIĘDZYNARODOWĄ BADAŃ PRZEZ OKRES TRWANIA UMOWY, NIE RZADZIEJ NIŻ RAZ W MIESIĄCU DLA WSZYSTKICH PARAMETRÓW.

- WYKONAWCA W RAMACH UMOWY ZAPEWNIA WŁĄCZENIE WSZYSTKICH DOSTARCZONYCH APARATÓW (WRAZ Z KOMPUTERAMI OBSŁUGUJĄCYMI) DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO OBSŁUGUJĄCEGO LABORATORIUM.

- WYKONAWCA ODDA ZAMAWIAJĄCEMU W DZIERŻAWĘ I ZAINSTALUJE  KLIMATYZATOR ŚCIENNY W POMIESZCZENIU WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO JAKO POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE  NA UŻYTKOWANIE APARATÓW.

- WYKONAWCA ODDA ZAMAWIAJĄCEMU W DZIERŻAWĘ WRAZ Z APARATAMI TRZY WIRÓWKI LABORATORYJNE BIOCHEMICZNE PRZYSTOSOWANE DO PRACY Z W/W APARATAMI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM WIRÓWEK, W TYM JEDNA WIRÓWKA Z FUNKCJĄ CHŁODZENIA.

- WYKONAWCA ODDA ZAMAWIAJĄCEMU W DZIERŻAWĘ WRAZ Z APARATAMI 2 SZTUKI CIEPLARKI LABORATORYJNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM CIEPLARKI.

- WYKONAWCA ODDA ZAMAWIAJĄCEMU W DZIERŻAWĘ WRAZ Z APARATAMI ZESTAWY SIEDZENIOWE DO POCZEKALNI W LABORATORIUM CENTRALNYM ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA ODDA ZAMAWIAJĄCEMU W DZIERŻAWĘ WRAZ Z APARATAMI  PRZENOŚNE STANOWISKO KOMPUTEROWE.

- BEZPŁATNY PEŁNY SERWIS GWARANCYJNY NA CZAS TRWANIA UMOWY.

- BEZPŁATNE OKRESOWE PRZEGLĄDY SERWISOWE PRZEWIDZIANE PRZEZ PRODUCENTA.

- INSTRUKCJA OBSŁUGI W J. POLSKIM.

- BEZPŁATNE SZKOLENIE PERSONELU.