Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/44/2014

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa defibrylatorów oraz kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza,

36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel. (13) 43 09 587, Fax. (13) 43 09 587

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1.	Defibrylatora ze stymulacją i monitoringiem – 1 szt

2.	Defibrylatora podstawowego – szt 1

3.	Systemu monitorującego składającego się z 8 szt kardiomonitorów i centrali

monitorującej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Defibrylator ze stymulacją i monitoringiem – 1szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator transportowy, wyposażony w uchwyt do przenoszenia | TAK |  |  |
|  | Defibrylator przeznaczony do defibrylacji dorosłych i dzieci. | TAK |  |  |
|  | Defibrylator fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2013 | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu | TAK |  |  |
|  | Funkcja samoczynnego testowania urządzenia wraz z wskaźnikiem czy urządzenie może być użyte | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 60 miesięcy z uwzględnieniem wymian baterii wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji | TAK podać |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji | TAK |  |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 8 ". | TAK Podać |  |  |
|  | Liczba krzywych dynamicznych wyświetlanych równoczasowo min. 6 | TAK Podać |  |  |
|  | Defibrylator zasilany elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe | TAK |  |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora przy podłączeniu defibrylatora do sieciowego zasilania elektrycznego | TAK |  |  |
|  | Waga z akumulatorem max. 7,5 kg | TAK podać |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne | Podać |  |  |
|  | Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym - minimum 220 minut | TAK Podać |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora max 3 godziny | TAK Podać |  |  |
|  | Wskaźnik naładowania i komunikat rozładowania akumulatora. Stan rzeczywisty naładowanej baterii widoczny na ekranie defibrylatora. | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja dwufazowa | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja ręczna | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna umożliwiająca przeprowadzenie kardiowersji | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna, AED | TAK |  |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min. 2 – 270 J | TAK Podać |  |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 14 | TAK Podać |  |  |
|  | Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych zintegrowane z łyżkami dla dorosłych | TAK |  |  |
|  | Wyzwalanie defibrylacji z łyżek defibrylacyjnych | TAK |  |  |
|  | Ładowanie wybranego poziomu energii możliwe z łyżek defibrylacyjnych | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej do 5 sekund włącznie | TAK Podać |  |  |
|  | Czas ładowania do energii 200J do 4 sekund włącznie | TAK Podać |  |  |
|  | Tryb stymulacji stałej | TAK |  |  |
|  | Tryb stymulacji "na żądanie" | TAK |  |  |
|  | Regulacja częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30 – 180 imp./min. | TAK |  |  |
|  | Regulacja natężenia prądu stymulacji w zakresie min. 10 – 200 mA | TAK |  |  |
|  | EKG Wyświetlanie min. 3 odprowadzenia EKG Wybór wyświetlanego odprowadzenia EKG z: łyżek defibrylatora, I, II, III Możliwość rozbudowy o 12 odprowadzeniowe EKG Zakres pomiarowy tętna: min. 15 ÷ 300 ud./min. Wzmocnienie zapisu krzywej EKG min.: X0,25; x0,5; x1; x2; x 4; AUTO Szybkie przywrócenie zapisu EKG po defibrylacji lub kardiowersji, max 3 sekundy Możliwość rozbudowy o analizę arytmii z rozpoznawaniem min. 10 kategorii arytmii | TAK Podać |  |  |
|  | Pomiar saturacji Pomiar SpO2 z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK Podać |  |  |
|  | Pomiar Kapnografii Pomiar możliwy po podłączeniu czujnika pomiarowego | TAK |  |  |
|  | Pomiar IBP możliwy po podłączeniu czujnika pomiarowego | TAK |  |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  |  |
|  | Alarmy wszystkich mierzonych parametrów życiowych | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmu na min. 2 minuty | TAK |  |  |
|  | Możliwość zawieszenia alarmów na min. 2 minuty | TAK |  |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |  |
|  | Wydruki na papierze termicznym | TAK |  |  |
|  | Wydruki na żądanie | TAK |  |  |
|  | Wydruki automatyczne | TAK |  |  |
|  | Zapamiętywanie i drukowanie min. 90 raportów z defibrylacji | TAK Podać |  |  |
|  | Pamięć z możliwością wydruku min. 12 godzinnych trendów monitorowanych parametrów | TAK Podać |  |  |
|  | Możliwość przenoszenia danych przez kartę pamięci | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie defibrylatora: - Łyżki do defibrylacji dla pacjentów dorosłych - Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych - Żel kontaktowy do defibrylacji - Kabel EKG min. 3 odprowadzeniowy 1 szt/defibrylator -- przewód do elektrod jednorazowych 1 szt/ defibrylator - elektrody jednorazowe do defibrylacji dla dorosłych 1kpl/defibrylator - przewód wraz z czujnikiem typu klips do SpO2 - wózek pod defibrylator | TAK |  |  |

Defibrylator podstawowy –  1 szt.

| Lp | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator transportowy, wyposażony w uchwyt do przenoszenia | TAK |  |  |
| 2. | Defibrylator przeznaczony do defibrylacji dorosłych i dzieci. | TAK |  |  |
| 3. | Defibrylator fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2013 | TAK |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 5. | Szkolenie personelu | TAK |  |  |
| 6. | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych przy dostawie. | TAK |  |  |
| 7. | Gwarancja min. 60 miesięcy z uwzględnieniem wymian baterii wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji | TAK Podać |  |  |
| 8. | Bezpłatne przeglądy okresowe w trakcie obowiązywania gwarancji | TAK |  |  |
| 9. | Waga bez akumulatora max. 6,4 kg | TAK Podać |  |  |
| 10. | Wymiary zewnętrzne | Podać |  |  |
| 11. | Ekran kolorowy, pojedynczy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 5,7". | TAK Podać |  |  |
| 12 | Rozdzielczość ekranu min. 320x240 | TAK Podać |  |  |
| 13 | Liczba krzywych dynamicznych wyświetlanych równoczasowo min. 2 | TAK Podać |  |  |
| 14. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |
| 15. | Defibrylacja dwufazowa | TAK |  |  |
| 16. | Defibrylacja ręczna | TAK |  |  |
| 17. | Defibrylacja synchroniczna umożliwiająca przeprowadzenie kardiowersji | TAK |  |  |
| 18. | Defibrylacja półautomatyczna, AED | TAK |  |  |
| 19. | Zakres wyboru energii w J min. 2 – 270 J | TAK Podać |  |  |
| 20. | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 14 | TAK Podać |  |  |
| 21. | Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych zintegrowane z łyżkami dla dorosłych | TAK |  |  |
| 22. | Wyzwalanie defibrylacji z łyżek defibrylacyjnych | TAK |  |  |
| 23. | Czas ładowania do energii maksymalnej do 5 sekund włącznie | TAK Podać |  |  |
| 24. | Czas ładowania do energii 200J do 3 sekund włącznie | TAK Podać |  |  |
| 25. | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |  |
| 26. | Wydruki na papierze termicznym | TAK |  |  |
| 27. | Wydruki na żądanie | TAK |  |  |
| 28. | Wydruki automatyczne | TAK |  |  |
| 29. | Zapamiętywanie i drukowanie min. 46 raportów z defibrylacji | TAK Podać |  |  |
| 30. | Pamięć z możliwością wydruku min. 12 godzinnych trendów monitorowanych parametrów | TAK Podać |  |  |
| 31. | Możliwość przenoszenia danych przez kartę pamięci | TAK |  |  |
| 32. | Defibrylator zasilany elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |  |
| 33. | Wbudowany akumulator | TAK |  |  |
| 34. | Automatyczne ładowanie akumulatora przy podłączeniu defibrylatora do sieciowego zasilania elektrycznego | TAK |  |  |
| 35. | Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym - minimum 120 minut | TAK Podać |  |  |
| 36. | Czas ładowania akumulatora max 3 godziny | TAK Podać |  |  |
| 37. | Wskaźnik naładowania i komunikat rozładowania akumulatora. Stan rzeczywisty naładowanej baterii widoczny na ekranie defibrylatora. | TAK |  |  |
| 38. | Monitorowanie EKG w każdym zaoferowanym defibrylatorze | TAK |  |  |
| 39. | Wyświetlanie min. 1 odprowadzenia EKG | TAK Podać |  |  |
| 40. | Wybór wyświetlanego odprowadzenia EKG z: łyżek defibrylatora, I, II, III | TAK |  |  |
| 41. | Zakres pomiarowy tętna: min. 15 ÷ 300 ud./min. | TAK Podać |  |  |
| 42. | Wzmocnienie zapisu krzywej EKG min.: x0,5; x1; x2, autowzmocnienie | TAK Podać |  |  |
| 43. | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 | TAK |  |  |
| 44. | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 | TAK |  |  |
| 45. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  |  |
| 46. | Alarmy wszystkich mierzonych parametrów życiowych | TAK |  |  |
| 47. | Wyposażenie każdego defibrylatora: - Łyżki do defibrylacji dla pacjentów dorosłych - Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych - Żel kontaktowy do defibrylacji - Kabel EKG 3 odprowadzeniowy - dedykowany wózek pod defibrylator | TAK |  |  |

System monitorujący składający się  8 szt. kardiomonitorów wraz ze centralą monitorującą

###### MONITORY FUNKCJI ŻYCIOWYCH 8 –  szt.

| L Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2013 | TAK |  |  |
|  | Certyfikat lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (podać nr certyfikatu lub zgłoszenia) | TAK |  |  |
|  | Świadectwo CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię świadectwa | TAK |  |  |
|  | Serwis autoryzowany | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 60 miesięcy | TAK |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe w trakcie obowiązywania gwarancji | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu. | TAK |  |  |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów lub oprogramowania | TAK |  |  |
|  | Waga monitora z akumulatorem max. 10 kg. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów | TAK |  |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) | TAK |  |  |
|  | Mocowanie kardiomonitorów na wysięgniku do ściany z koszykiem na akcesoria | TAK |  |  |
|  | Tryb „Stand by” | TAK |  |  |
|  | Funkcja „stoper” | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy (bez użycia pokrętła). | TAK |  |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 15". | TAK |  |  |
|  | Prezentacja min. 15 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu : min. 1024 x 768 dpi | TAK |  |  |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 60 minut pracy. | TAK |  |  |
|  | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk | TAK |  |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 | TAK |  |  |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin | TAK |  |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 6 parametrów w trendzie graficznym. | TAK |  |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60 sek | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | TAK |  |  |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |  |
|  | Historia alarmów min. 400 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | TAK |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych | TAK |  |  |
|  | EKG x 8 - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. - Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |  |
|  | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |  |
|  | Analiza odcinka ST x 8 Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -25 ÷ (+)25 mm. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii x 8 Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |  |
|  | Oddech x 8 Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi x 8 Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego | TAK |  |  |
|  | Pomiaru saturacji x 8 Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury x 8 Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |  |
|  | Pomiar nieinwazyjnego rzutu minutowego serca x 2 Pomiar realizowany bez konieczności używania dodatkowych dedykowanych do realizacji pomiaru akcesoriów. W przypadku konieczności użycia dodatkowych zużywalnych akcesoriów np. pomiar impedancyjny należy zapewnić min. 400 kompletnych zestawów pomiarowych na stanowisko. Pomiar: ciągłego rzutu minutowego serca/ wartości indeksowanej. Objętości wyrzutowej serca/wartości indeksowanej Pomiar realizowany na stanowisku wskazanym przez użytkownika podczas instalacji. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie wspomagające terapię sepsy poprzez narzędzia do wizualizacji EGDT w postaci wykresów z obszarami docelowymi lub protokołu badań przesiewowych w kierunku ciężkiej posocznicy i monitorowaniu jej terapii – 1 stanowisko | TAK |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi x 2 Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg. Pomiar możliwy na każdym stanowisku. Wyświetlanie wartości PPV lub SPV. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii w strumieniu głównym bez udziału serwisu | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o ciągły rzut minutowy serca oparty na analizie zmian ciśnienia krwi. Pomiar możliwy z jednego dostępu naczyniowego, nie wymagający kalibracji. Odczyt i rejestracja danych (w tym CCO) bezpośrednio w oferowanym monitorze Rozbudowa bez udziału serwisu. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Podać obsługiwane urządzenia | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy pomiar EEG. Monitorowanie min.2 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar i prezentacja co najmniej : SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta | TAK |  |  |
|  | - Kabel EKG dla dorosłych x 8 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe x 8 szt. - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 8 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 8 - mankiet dla dorosłych, standardowy x 8szt. - mankiet dla dorosłych (duży rozmiar) x 8szt. - czujnik do pomiaru saturacji wodoszczelny na palec typu klips dla dorosłych x 8 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 8 szt. - w przypadku konieczności stosowania dedykowanych akcesoriów do pomiaru nieinwazyjnego rzutu minutowego serca należy zaoferować min. 600 zestawów pomiarowych | TAK |  |  |

Centrala monitorująca – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2013 | TAK |  |  |
|  | Certyfikat lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (podać nr certyfikatu lub zgłoszenia) | TAK |  |  |
|  | Świadectwo CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię świadectwa | TAK |  |  |
|  | Serwis autoryzowany | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 60 miesięcy | TAK |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe w trakcie obowiązywania gwarancji | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu. | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie min. 8 stanowisk pacjenta. Wyposażona w pojedynczy ekran typu LCD-TFT, kolorowy, min. 24”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1920x1200. | TAK |  |  |
|  | Ekran wyposażony w wizualny wskaźnik alarmu sygnalizujący odpowiednim kolorem rodzaj występującego alarmu | TAK |  |  |
|  | Ilość jednocześnie wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z jednego monitora przyłóżkowego: min. 2 krzywe. Identyfikacja łóżka, na którym wystąpił alarm na ekranie centrali. | TAK |  |  |
|  | Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci. | TAK |  |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 120 h. | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja z min 120 godzin, min 4 krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) z każdego stanowiska | TAK |  |  |
|  | Interpretacja, analiza 12 odprowadzeń EKG wraz z raportami | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez "mysz" i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów min. 3 stopnie | TAK |  |  |
|  | Historia alarmów: min. 500 | TAK |  |  |
|  | Sieć monitorowania LAN do komunikacji z monitorami stacjonarnymi | TAK |  |  |
|  | Przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz pomiędzy monitorami. | TAK |  |  |
|  | Możliwość przesyłania danych pomiędzy monitorami a centralą oraz pomiędzy monitorami również w razie wyłączenia centrali. | TAK |  |  |
|  | Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Możliwość regulacji granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych. | TAK |  |  |
|  | Możliwość ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z monitora centralnego. | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych | TAK |  |  |
|  | Drukarka laserowa format A4. Wydruki danych cyfrowych oraz krzywych dynamicznych z centrali oraz monitorów przyłóżkowych - stanów alarmowych oraz na życzenie użytkownika. Wydruki z monitorów przyłóżkowych zapewnione w razie uszkodzenia monitora centralnego. | TAK |  |  |
|  | Powyższa współpraca możliwa ze wszystkimi oferowanymi monitorami | TAK |  |  |

3. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

spełniają warunki zawarte  w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin  i realizacja zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia – dostawa, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność                    z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców.

- W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – oferta na dostawę defibrylatorów oraz kardiomonitorów wraz z  centralą monitorującą”

SZPiGM 3820/44/2014”

Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej samoistne otwarcie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia,           o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie                                 ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

3) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej(wraz z listą podmiotów), lub braku przynależności – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

4) Wskazanie przez wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                            o działalności   gospodarczej,   jeżeli   odrębne   przepisy   wymagają   wpisu do   rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu          o art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu          o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

6) Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań jakościowych przez oferowany przedmiot zamówienia, czyli certyfikat CE lub deklaracja zgodności ze znakiem CE

(w zależności od klasy wyrobu medycznego).

7) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 7 ppkt 5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty  te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

8. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują:  pisemnie lub faksem.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania: SZPiGM 3820/44/2014

Adres korespondencyjny zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

Nr Tel/fax: (13) 43 09 587

Korespondencje do zamawiającego należy kierować do sekretariatu w budynku „G” administracja, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r., Nr 97, 
poz. 1050 z późn. zm.). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium						waga kryterium

a) cena (koszt)					        100 %

Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy  w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt.

1) Cena (koszt) oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena –100 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 100.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą                z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 100 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

UWAGA: Zamawiający wymaga zawarcia w ofercie wszystkich elementów zawartych w załączniku nr 4 do SIWZ (wzór oferty) oraz uzupełnienia wymaganych danych.

Sposób obliczeń, jaki należy przyjąć w ofercie:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT= wartość brutto

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień   publicznych
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.

11. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Danuta Niewiadomska, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek „G” administracja, pokój nr 12, tel. (13) 43 09 587,od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 04.06.2014 r. godz. 12:00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów, budynek administracji G, sekretariat.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej w dniu: 04.06.2014 r. 
o godz.: 12:30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji G, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przy otwarciu ofert podane zostaną:

- nazwy i adresy wykonawców,

- ceny ofert

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy stronami prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy kończącej niniejsze postępowanie.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

16.  Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił     w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje o zaległościach płatniczych występujących po jego stronie sięgających do 90 dni od upływu daty płatności faktury.

..............................................

(podpis kierownika jednostki)

# Załącznik Nr 1

## Pieczęć adresowa wykonawcy

(wzór oświadczenia)

### OŚWIADCZENIE

### w trybie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego               na dostawę  defibrylatorów oraz kardiomonitorów wraz z  centralą monitorującą” znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/44/2014 oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności  jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi     do wykonania zamówienia;

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

# Załącznik Nr 2

## Pieczęć adresowa wykonawcy

(wzór oświadczenia)

### OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę defibrylatorów oraz kardiomonitorów wraz z  centralą monitorującą”, znak spr. Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/44/2014 oświadczam, że:

Brak jest podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania.

firmy:

..................................................... z siedzibą: ...................................................

..............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3

___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

(wzór)
                                                                     OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień   publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego oferta na dostawę defibrylatorów oraz kardiomonitorów wraz z  centralą monitorującą” , znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/44/2014, oświadczamy, że:

●  Nie przynależymy do grupy kapitałowej *

● Przynależymy do grupy kapitałowej *




_____________________
      (miejscowość i data)
                                                                                      _______________________
                                                             Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby
                                                             upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
                                                             Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić lub usunąć


Uwaga !

Jeżeli   Wykonawca wchodzi  w  skład  grupy  kapitałowej,  do  niniejszego  oświadczenia załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Załącznik nr 4

…………………………………………

PIECZĘĆ ADRESOWA WYKONAWCY

(WZÓR)

OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę  defibrylatorów oraz kardiomonitorów wraz z  centralą monitorującą dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,  znak sprawy SZPiGM 3820/44/2014 przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: | ILOŚĆ (SZT)) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN) | STAWKA PODATKU VAT ( w % ) | WARTOŚĆ NETTO ( PLN) | WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D=AxB | E=D+C |
| 1. | DEFIBRYLATOR ze stymulacją i monitoringiem: Nazwa oraz model/typ (jeżeli dotyczy): …………………………………………… …………………………………………… Nazwa producenta: …………………………………………… Okres udzielanej gwarancji: …………………………………………… | 1 |  |  |  |  |
| 2. | DEFIBRYLATOR podstawowy: Nazwa oraz model/typ (jeżeli dotyczy): …………………………………………… …………………………………………… Nazwa producenta: …………………………………………… Okres udzielanej gwarancji: …………………………………………… | 1 |  |  |  |  |
| 3. | System monitorujący składający się z: KARDIOMONITORY Nazwa oraz model/typ (jeżeli dotyczy): …………………………………………… …………………………………………… Nazwa producenta: …………………………………………… Okres udzielanej gwarancji: …………………………………………… CENTRALA MONITORUJĄCA Nazwa oraz model/typ (jeżeli dotyczy): …………………………………………… …………………………………………… Nazwa producenta: …………………………………………… Okres udzielanej gwarancji: ……………………………………… | 8 1 |  |  |  |  |

Wartość netto oferty:  ....................................  zł.

słownie: ..............................................................................................................................................................................................

Wartość brutto oferty:  .................................... zł.

słownie:  .....................................................…………………………………………………………………………………………………………………

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Zobowiązujemy się również, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą do podpisania umowy w miejscu  i czasie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczamy również, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

……………………………………………………………………

(data i podpis/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

załącznik nr 5

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

UMOWA

NR SZPiGM 3820/44/2014

zawarta w Brzozowie, w dniu: ……………..…... 2014 r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

………………………………………………………………………………..……

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”

§ 1

- Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje ………………., fabrycznie nowy nieużywany, nieodtworzony, rok produkcji ……….., zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwane w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę …………….... PLN brutto (słownie: ……………….. / 100).

- Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 ust. 1, w szczególności:

- koszt dostarczenia przez Sprzedającego przedmiotu sprzedaży na teren Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego,

- całkowity koszt instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowe działanie zainstalowanego sprzętu.

- koszt przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego do obsługi zainstalowanego sprzętu.

- pełny koszt sprawowania opieki serwisowo-gwarancyjnej w okresie gwarancji w tym koszty przeglądów okresowych o których mowa w § 5 ust. 10.

§ 3

- Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt           i ryzyko, w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Przeprowadzenie powyższych czynności zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy.

- Do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji umowy Kupujący wyznacza Pana:

Witold Gawron – tel. 797 590 398

§ 4

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty dostarczenia do siedziby Kupującego faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru o którym mowa w § 3 umowy.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności należy rozumieć również wszelkie formy ubezpieczenia lub przejęcia płatności przez podmiot trzeci w zarząd lub inną formę administrowania).

§ 5

- Sprzedający udziela ... (co najmniej 48) miesięcy gwarancji na przedmiot sprzedaży. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży. Sprzedający obowiązki w zakresie gwarancji może wykonywać samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci.

- Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii           w okresie gwarancji, jest równy terminowi gwarancji wskazanemu w § 5 ust. 1 umowy.

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży.

- Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji:

- do 5 dni od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych,

- do 21 dni od zgłoszenia awarii, jeżeli części wymagające wymiany Sprzedający musi sprowadzić od procedury urządzenia

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia interwencji w celu usunięcia awarii, nie później niż w ciągu 2 dni po przyjęciu zgłoszenia awarii od Kupującego. Naprawa w ramach gwarancji będzie realizowana na miejscu u Kupującego lub w siedzibie Sprzedającego.

- W sytuacji gdy czas usunięcia awarii z przyczyn niezależnych                             od Sprzedającego przedłuży się ponad okres 5 dni Sprzedający o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy.

- Każdorazowo termin gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia liczony w dniach.

- Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia awarii przez Kupującego do momentu przekazania w pełni sprawnego urządzenia użytkownikowi.

- Dwie naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.

- Sprzedający, w okresie gwarancji, na własny koszt i w uzgodnieniu                        z Kupującym, wykona przeglądy okresowe sprzętu będącego częścią przedmiotu zamówienia w ilości zalecanej przez producenta tego sprzętu jednak nie mniejszej niż 1 raz na rok. Kupujący nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przeglądem w tym kosztów dojazdu czy też kosztów części które są wymieniane w ramach przeglądu.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia sprzętu spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki serwisowania sprzętu stanowiącego przedmiot sprzedaży.

- Zgłoszenia awarii Kupujący dokonuje na numer fax ..................................... lub adres email ............................................................................

- Do kontaktu ze Sprzedającym w ramach kontaktów serwisowo-gwarancyjnych upoważnieni są pracownicy Sekcji Obsługi i Konserwacji Urządzeń Kupującego.

- W przypadku gdy w wystawionej osobno karcie gwarancyjnej zapisy sprzeczne będą z zapisami w niniejszej umowie za wiążące uważa się zapisy umowy.

§ 6

- Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny                      z przedmiotem umowy.

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy - w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odstąpienia od umowy przez Kupującego, w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kare umowną w wysokości 20 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,

- odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn obciążających Kupującego – w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 7

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić                od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający                                                                                                Kupujący