#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/84/2014

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 	zestawu do laparoskopii

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

#### 1. Zamawiający:

#### Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

#### Tel, Fax. (013) 4309587

#### www.szpital-brzozow.pl

#### zampub@szpital-brzozow.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do laparoskopii.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESTAWU DO LAPAROSKOPII

| LP. | WYMAGANIE | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| ZESTAW DO LAPAROSKOPII - 1 SZTUKA |
| Endoskopowy system wizyjny – 1 komplet |
| 1 | Endoskopowy system wizyjny o konstrukcji modułowej, umożliwiający jednoczesne podłączenie głowicy kamery endoskopowej i giętkiego wideoduodenoskopu poprzez dedykowane moduły połączone z modułem łączącym. | TAK, WYMAGANE |
| 2 | Moduł łączący wyposażony w: wyjścia wideo min: 2xDVI-D (Full HD 1920x1080p), 1x3G-SDI – do podłączenia monitora operacyjnego, min. 3 gniazda do równoległego podłączania min. modułu dla głowic kamery endoskopowej oraz modułu dla giętkiego wideo endoskopu, min. 4 gniazda USB do podłączenia m. In. Zewnętrznej klawiatury, pamięci typu Pen Drive, myszki itp. min. 2 gniazda do sterowania urządzeniami endoskopowymi tj. dedykowanym insuflatorem i źródłem światła, | TAK, WYMAGANE |
| 3 | Dedykowany moduł do podłączenia głowicy kamery endoskopowej – 1 sztuka | TAK, WYMAGANE |
| 4 | Dedykowany moduł do podłączenia wideo endoskopu giętkiego – 1 sztuka | TAK, WYMAGANE |
| 5 | Głowica kamery wyposażona w 1 przycisk dostępu do menu operacyjnego oraz min. 2 programowalne przyciski umożliwiające zaprogramowanie po dwóch funkcji dla każdego przycisku, zoom optyczny minimum x2 – 1 sztuka | TAK, WYMAGANE |
| 6 | Minimalna czułość nie gorsza niż 1,17 lux | TAK, WYMAGANE |
| 7 | Filtr redukujący różnice w jasności obrazu w celu wyświetlania jednolicie oświetlonego obrazu. | TAK, WYMAGANE |
| 8 | Filtr wzmacniający kontrast kolorów w celu uwydatnienia struktury powierzchniowej tkanki. | TAK, WYMAGANE |
| 9 | Filtr eliminujący widmo czerwone światła widzialnego w celu lepszego różnicowania struktur tkankowych. | TAK, WYMAGANE |
| 10 | Funkcja PIP (obraz w obrazie) umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie obrazu z kamery endoskopowej i obrazu z giętkiego wideo endoskopu na ekranie monitora operacyjnego, minimum 3 schematy wyświetlania dwóch obrazów. | TAK, WYMAGANE |
| 11 | Funkcja PIP (obraz w obrazie) umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie obrazu z kamery endoskopowej lub obrazu z giętkiego wideo endoskopu i obrazu z włączonym filtrem na ekranie monitora operacyjnego. | TAK, WYMAGANE |
| 12 | Funkcja szybkiej zmiany obrazów w trybie PIP. | TAK, WYMAGANE |
| 13 | Menu operacyjne kamery wyświetlane wzdłuż lewej krawędzi ekranu w postaci inteligentnych ikon informujących o aktualnym statusie przypisanej do ikony funkcji. | TAK, WYMAGANE |
| 14 | Funkcja dowolnej konfiguracji menu operacyjnego tj. możliwość dodawania i usuwania poszczególnych ikon. | TAK, WYMAGANE |
| 15 | Funkcja zapisu zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 oraz sekwencji wideo w pamięci typu PenDrive bezpośrednio podłączonej do modułu łączącego. Sterowanie zapisem poprzez przyciski głowicy kamery, menu operacyjne i podłączoną klawiaturę. | TAK, WYMAGANE |
| 16 | Funkcja zoomu cyfrowego min. 5 poziomów regulowana poprzez przyciski na głowicy kamery i wideoendoskopu giętkiego. | TAK ,WYMAGANE |
| 17 | Funkcja ustawiania parametrów pracy insuflatora tj. ciśnienia i przepływu CO2 poprzez przyciski na głowicy kamery. | TAK, WYMAGANE |
| 18 | Funkcja ustawiania natężenia światła w źródła światła poprzez przyciski na głowicy kamery. | TAK, WYMAGANE |
| 19 | Funkcja zapamiętania indywidualnych ustawień dla minimum 15 profili użytkowników. | TAK, WYMAGANE |
| 20 | Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego. | TAK, WYMAGANE |
| 21 | Funkcja wskaźnika punktowego do wskazywania określonego punktu pola operacyjnego. | TAK, WYMAGANE |
| Monitor operacyjny – 2 sztuki |
| 22 | Monitor medyczny o przekątnej min. 27” wykorzystujący technologię LED backlight | TAK, WYMAGANE |
| 23 | Obudowa wykonana z aluminium z nanopokryciem. | TAK, WYMAGANE |
| 24 | Rozdzielczość minimum 1920x1080 pikseli | TAK, WYMAGANE |
| 25 | Jasność minimum 240 cd/m2 | TAK, WYMAGANE |
| 26 | Stosunek kontrastu 3000:1 | TAK, WYMAGANE |
| 27 | Wyświetlanie formatu obrazu 4:3, 16:9 | TAK, WYMAGANE |
| 28 | Wejścia analogowe: minimum Composite Video, S-Video, RGB, VGA | TAK, WYMAGANE |
| 29 | Wyjścia analogowe: minimum Composite Video, S-Video | TAK, WYMAGANE |
| 30 | Wejścia/wyjścia cyfrowe: minimum DVI-D | TAK, WYMAGANE |
| 31 | Funkcja obraz w obrazie (PIP) | TAK, WYMAGANE |
| 32 | Funkcja obrotu obrazu o 180 st. | TAK ,WYMAGANE |
| 33 | Funkcja horyzontalnego i wertykalnego odbicia obrazu. | TAK, WYMAGANE |
| 34 | Waga nie więcej niż 10 kg. | TAK, WYMAGANE |
| Źródła światła do endoskopów sztywnych – 1 komplet |
| 35 | Źródła światła LED, medyczne. | TAK, WYMAGANE |
| 36 | Funkcja ręcznej regulacji natężenia światła przy pomocy przycisków na panelu czołowym urządzenia. | TAK, WYMAGANE |
| 37 | Wyświetlacz informujący o aktualnym ustawionym natężeniu światła od 0 do 100 %. | TAK, WYMAGANE |
| 38 | Oddzielny przycisk dla funkcji standy (automatyczne ustawianie natężenia światła na ok. 5 %) | TAK, WYMAGANE |
| 39 | Żywotność diody LED minimum 30000 godzin. | TAK, WYMAGANE |
| 40 | Interfejs komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z endoskopowym systemem wizyjnym. | TAK, WYMAGANE |
| Wózek aparaturowy – 1 komplet |
| 41 | Mobilny wózek aparaturowy na czterech elektrostatycznych, podwójnych kółkach, dwa kółka wyposażone w blokadę. Wymiary półek dostosowane do całego zestawu. Wyposażony w moduł zasilający z minimum 6 gniazdkami. | TAK, WYMAGANE |
| Insuflator – 1 komplet |
| 42 | Insuflator do insuflacji CO2 w celu wytworzenia i utrzymania odmy otrzewnowej na potrzeby badania i operacji laparoskopowych. | TAK, WYMAGANE |
| 43 | Zasilanie insuflatora ze źródła nisko i wysokociśnieniowego CO2. | TAK, WYMAGANE |
| 44 | Regulacja ciśnienia gazu insuflacyjnego minimum 0-30 mmHg. | TAK, WYMAGANE |
| 45 | Regulacja prędkości przepływu gazu insuflacyjnego minimum 0-20 l/min. | TAK, WYMAGANE |
| 46 | Wskaźnik ilości CO2 w butli. | TAK, WYMAGANE |
| 47 | Diodowy wskaźnik minimum słupkowy i numeryczny wartości bieżącej ciśnienia gazu insuflacji po stronie pacjenta. | TAK, WYMAGANE |
| 48 | Diodowy wskaźnik minimum słupkowy i numeryczny wartości bieżącej przepływu gazu. | TAK, WYMAGANE |
| 49 | Wskaźnik wartości zadanej ciśnienia gazu po stronie pacjenta i przepływu gazu. | TAK, WYMAGANE |
| 50 | Numeryczny wskaźnik objętości zużytego gazu. | TAK, WYMAGANE |
| 51 | Sygnalizacja sygnałem minimum dźwiękowym przekroczenia wartości zadanej ciśnienia insuflacji. | TAK, WYMAGANE |
| 52 | Tryby pracy minimum: inicjalizacja odmy otrzewnowej, operacja. | TAK, WYMAGANE |
| 53 | Interfejs komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z endoskopowym systemem wizyjnym. | TAK, WYMAGANE |
| 54 | Zintegrowany urządzeniem uchwyt na butlę CO2. | TAK, WYMAGANE |
| 55 | Silikonowy dren do insuflacji – minimum 2 sztuki. | TAK, WYMAGANE |
| 56 | Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia insuflatora ze źródłem CO2, długość minimum 100 cm – minimum 1 sztuka | TAK, WYMAGANE |
| 57 | Filtr CO2 – minimum 20 sztuk. | TAK, WYMAGANE |
| Pompa ssąco-płucząca – 1 komplet |
| 58 | Pompa ssąco-płucząca do zastosowań w operacjach laparoskopowych | TAK, WYMAGANE |
| 59 | Ciśnienie płukania minimum 400 mmHg | TAK, WYMAGANE |
| 60 | Wydajność płukania minimum 3,5 l/min. | TAK, WYMAGANE |
| 61 | Maksymalne ciśnienie odsysania minimum 0,7 bar | TAK, WYMAGANE |
| 62 | Maksymalna wydajność odsysania minimum 3,5 l/min | TAK, WYMAGANE |
| 63 | Zestaw drenów silikonowych do płukania, nadający się do sterylizacji – minimum 3 zestawy | TAK, WYMAGANE |
| 64 | Zestaw drenów silikonowych do odsysania, nadający się do sterylizacji – minimum 3 zestawy | TAK, WYMAGANE |
| Zestaw narzędzi laparoskopowych |
| 65 | Optyka Hopkins II 0°, średnica 10 mm, długość 31 cm, autoklaw owalna – minimum 2 sztuki | TAK, WYMAGANE |
| 66 | Światłowód średnica 4,8 mm, długość 250 cm – minimum 2 sztuki | TAK, WYMAGANE |
| 67 | Igła Veressa, z przyłączem luerlock, długość 15 cm – minimum 2 sztuki | TAK, WYMAGANE |
| 68 | Trokar optyczny Ternamian EndoTIP, średnica 11 mm, długość 11 cm, zwór wielofunkcyjny – minimum 2 sztuki | TAK, WYMAGANE |
| 69 | Trokar, średnica 11 mm, długość 10,5 cm, gwóźdź piramidalny, zawór wielofunkcyjny – minimum 2 sztuki | TAK, WYMAGANE |
| 70 | Trokar, średnica 6 mm, długość 10,5 cm, gwóźdź piramidalny, zawór wielofunkcyjny – minimum 4 sztuki | TAK, WYMAGANE |
| 71 | Redukcja 11/5 mm, nasadka na trokar – minimum 2 sztuki | TAK, WYMAGANE |
| 72 | Kleszcze KELLY, długie, monopolarne, średnica 5 mm, długość robocza 36 cm – minimum 2 sztuki | TAK, WYMAGANE |
| 73 | Nożyczki zakrzywione, monopolarne, średnica 5 mm, długość robocza 36 cm – minimum 2 sztuki | TAK, WYMAGANE |
| 74 | Kleszcze atraumatyczne okienkowe monopolarne, średnica 5 mm, długość robocza 36 cm – minimum 2 sztuki | TAK, WYMAGANE |
| 75 | Kleszcze typu „aligator”, monopolarne, średnica 5 mm, długość robocza 36 cm – minimum 2 sztuki | TAK, WYMAGANE |
| 76 | Rurka ssąco płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, średnica 5 mm, długość 36 cm – minimum 2 sztuki | TAK, WYMAGANE |
| 77 | Elektroda haczykowa, monopolarna, średnica 5 mm, długość robocza 36 cm – minimum 2 sztuki | TAK, WYMAGANE |
| 78 | Igła iniekcyjna, z przyłączem luerlock, średnica igły 1,6 mm, średnica tulei 5 mm, długość 36 cm – minimum 2 sztuki | TAK, WYMAGANE |
| 79 | Retraktor wachlarzowy, rozbieralny, średnica 5 mm, długość 36 cm – minimum 1 sztuka | TAK, WYMAGANE |
| 80 | Klipsownica, średnica 10 mm, długość 36 cm, do zastosowania z klipsami tytanowymi, rozmiar klipsów średnio-duży – minimum 1 sztuka | TAK, WYMAGANE |
| 81 | Kleszcze babcock, uchwyt metalowy, średnica 10 mm, długość robocza 36 cm – minimum 1 sztuka | TAK, WYMAGANE |
| 82 | Imadło KOH bransze zakrzywione w lewo, rękojeść pistoletowa, zapinka wyłączana, średnica 5 mm, długość 33 cm – minimum 1 sztuka | TAK, WYMAGANE |
| 83 | Popychacz węzłów, średnica 5 mm, długość 36 cm – minimum 1 sztuka | TAK, WYMAGANE |
| 84 | Kleszcze chwytające długie, bipolarne, średnica 5 mm, długość robocza 36 cm – minimum 1 sztuka | TAK, WYMAGANE |
| 85 | Kleszcze Vancaillie, monopolarne, średnica 5 mm, długość robocza 36 cm – minimum 1 sztuka | TAK, WYMAGANE |
| 86 | Kleszcze 2x4, monopolarne, średnica 5 mm, długość robocza 36 cm – minimum 1 sztuka | TAK, WYMAGANE |
| 87 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany – minimum 2 sztuki | TAK, WYMAGANE |
| 88 | Przewód w.cz., bipolarny, długość 300 cm – minimum 1 sztuka | TAK, WYMAGANE |
| 89 | Przewód w.cz., monopolarny, wtyk 4 mm, długość 300 cm – minimum 2 sztuki | TAK, WYMAGANE |
| Inne |
| 90 | Instrukcja obsługi elementów zestawu w języku polskim | TAK, WYMAGANE |
| 91 | Gwarancja na całość zestawu minimum 36 mcy. | TAK, WYMAGANE |
| 92 | Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia nadają się do wielokrotnej sterylizacji za pomocą sterylizatora parowego | TAK, WYMAGANE |

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

3. Warunki ubiegania się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia                  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. Termin realizacji zamówienia:

30 dni od daty podpisania umowy.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1) Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2)Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku VAT odnośnie przedmiotu zamówienia.

3)Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

4)Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

5) Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

6) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców.

7)W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

8) Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

Przetarg nieograniczony

oferta na dostawę zestawu do laparoskopii

Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3820/84/2014

Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej samoistne otwarcie.

#### 9)Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

3) Informacje o przynależności ( lub nie) do grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik  nr 3 do SIWZ.

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

5) Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego.

6)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1   pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7)Wskazanie przez wykonawcę tych części zamówienia których wykonanie powierzy

podwykonawcom.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane:

a) pkt 2–4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga  złożenia wadium.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Od wykonawców w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/84/2014.

Adres korespondencyjny zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

Nr fax (013) 4309587

e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający i wykonawcy  przekazują sobie  drogą pocztową, faxem bądź złożone w sekretariacie zamawiającego (budynek administracji zamawiającego), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

11. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U poz. 915). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium						waga kryterium

a) cena (koszt), 						100 %

Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów:	100 punktów

Cena (koszt) oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena –100 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „Cmin”  otrzymuje punktów 100.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

(Cmin/C)*100 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów, oraz spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.

12. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Danuta Niewiadomska, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Zamawiający nie przewiduje zwołania spotkania z wykonawcami.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 10 SIWZ.

13. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 2014-10-24 godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

15. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 2014-10-24 
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica-pok.nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne.

16. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy kończącej niniejsze postępowanie.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

17. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. Informacje dodatkowe.

1.Zamawiający nie wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę
w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić z jego strony opóźnienia płatności do 90 dni po terminie wymagalności faktury.

............................................

(podpis kierownika jednostki)

#### Załącznik Nr 1

#### ___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

#### (wzór oświadczenia)

#### OŚWIADCZENIE

#### w trybie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

#### (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

#### Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę zestawu do laparoskopii, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/84/2014 oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

#### posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności

#### jeżeli -  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

#### 2)   posiadania wiedzy i doświadczenia;

#### 3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

#### do wykonania zamówienia;

#### 4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

#### 5)  udziału w niniejszym postępowaniu;

#### ............................................................................

#### (data i podpis osoby uprawnionej do

#### reprezentowania wykonawcy)

#### Załącznik Nr 2

#### ___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

#### (wzór oświadczenia)

#### OŚWIADCZENIE

#### w trybie art. 24 ust. 1   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

#### Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę zestawu do laparoskopii, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/84/2014 oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### ............................................................................

#### (data i podpis osoby uprawnionej do

#### reprezentowania wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić  lub usunąć

Załącznik nr 3

#### ___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

#### INFORMACJA

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień                publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  zestawu do laparoskopii , Sygn SZSPOO.SZPiGM.3820/84/2014,  informuję, iż:

●  Nie przynależymy do grupy kapitałowej *

● Przynależymy do grupy kapitałowej *

#### ............................................................................

#### (data i podpis osoby uprawnionej do

#### reprezentowania wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić lub usunąć


Uwaga ! Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Załącznik nr 4

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

UMOWA

NR SZPiGM 3820/42/2014

zawarta w Brzozowie, w dniu: ……………..…... 2014 r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

………………………………………………………………………………..……

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”

§ 1

- Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje zestaw do laparoskopii, fabrycznie nowy nieużywany, nieodtworzony, rok produkcji 2014, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę ... PLN brutto (słownie: ... / 100).

- Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 ust. 1, w szczególności:

- koszt dostarczenia przez Sprzedającego przedmiotu sprzedaży na teren Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego,

- całkowity koszt instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowe działanie zainstalowanego sprzętu.

- koszt przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego do obsługi zainstalowanego sprzętu.

- pełny koszt sprawowania opieki serwisowo-gwarancyjnej w okresie gwarancji w tym koszty przeglądów okresowych o których mowa w § 5 ust. 10.

§ 3

- Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt           i ryzyko, w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

- Przeprowadzenie powyższych czynności zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy.

- Do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji umowy Kupujący wyznacza Pana:

Witolda Gawron – tel.: 797 590 398

§ 4

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty dostarczenia do siedziby Kupującego faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru o którym mowa w § 3 umowy.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności należy rozumieć również wszelkie formy ubezpieczenia lub przejęcia płatności przez podmiot trzeci w zarząd lub inną formę administrowania).

§ 5

- Sprzedający udziela ... (co najmniej 36) miesięcy gwarancji na przedmiot sprzedaży. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży. Sprzedający obowiązki w zakresie gwarancji może wykonywać samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci.

- Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii           w okresie gwarancji, jest równy terminowi gwarancji wskazanemu w § 5 ust. 1 umowy.

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży.

- Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji:

- do 5 dni od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych,

- do 21 dni od zgłoszenia awarii, jeżeli części wymagające wymiany Sprzedający musi sprowadzić od producenta urządzenia

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia interwencji w celu usunięcia awarii, nie później niż w ciągu 2 dni po przyjęciu zgłoszenia awarii od Kupującego. Naprawa w ramach gwarancji będzie realizowana na miejscu u Kupującego lub w siedzibie Sprzedającego.

- W sytuacji gdy czas usunięcia awarii z przyczyn niezależnych                             od Sprzedającego przedłuży się ponad okres 5 dni Sprzedający o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy.

- Każdorazowo termin gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia liczony w dniach.

- Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia awarii przez Kupującego do momentu przekazania w pełni sprawnego urządzenia użytkownikowi.

- Dwie naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.

- Sprzedający, w okresie gwarancji, na własny koszt i w uzgodnieniu                        z Kupującym, wykona przeglądy okresowe sprzętu będącego częścią przedmiotu zamówienia w ilości zalecanej przez producenta tego sprzętu jednak nie mniejszej niż 1 raz na rok. Kupujący nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przeglądem w tym kosztów dojazdu czy też kosztów części które są wymieniane w ramach przeglądu.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia sprzętu spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki serwisowania sprzętu stanowiącego przedmiot sprzedaży.

- Zgłoszenia awarii Kupujący dokonuje na numer fax ..................................... lub adres email ............................................................................

- Do kontaktu ze Sprzedającym w ramach kontaktów serwisowo-gwarancyjnych upoważnieni są pracownicy Sekcji Obsługi i Konserwacji Urządzeń Kupującego.

- W przypadku gdy w wystawionej osobno karcie gwarancyjnej zapisy sprzeczne będą z zapisami w niniejszej umowie za wiążące uważa się zapisy umowy.

§ 6

- Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny                      z przedmiotem umowy.

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy - w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odstąpienia od umowy przez Kupującego, w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kare umowną w wysokości 20 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,

- odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn obciążających Kupującego – w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 7

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić                od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający                                                                                                Kupujący