OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                                                            Załącznik nr 1

DOSTAWA IMPLANTÓW KRĘGOSŁUPOWYCH WRAZ Z USŁUGĄ UŻYCZENIA ZESTAWÓW INSTRUMENTARIÓW DO ZAKŁADANIA IMPLANTÓW

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych w tych przypadkach gdzie zamawiający posłużył się marką bądź nazwą handlową wyrobu.

- W przypadku gdy oferowany produkt nie jest wyrobem medycznym wykonawca składa oświadczenie w ofercie poświadczające, że produkt nie jest wyrobem medycznym.

- Zamawiający wymaga aby w ofercie zamieścić szczegółowe informacje określające dla każdego zaoferowanego produktu:

- nazwę producenta,

- numer katalogowy produktu wg producenta (lub wg wykonawcy)

Część 1

| L.p. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=E+VAT | I=F+G | J | K |
| Przeznasadowa stabilizacja kręgosłupa śrubami tytanowymi Przewidywana ilość zużycia na okres umowy: 50 kompletów Komplet składa się z: 8 śrub/haków, 8 nakrętek (blokerów), 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny. W ramach umowy nieodpłatne użyczenie instrumentarium do zakładania stabilizacji. Instrumentarium wraz z implantami w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania. W zestawie wymagane narzędzie do dopychania pręta do gniazda śruby oraz klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą. |
| 1 | Śruby transpedicularne, tytanowe, tulipanowe, wieloosiowe lub jednoosiowe, kaniulowane oraz wyciągowe. Śruby samogwintujące o cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o długości 25-100 mm (ze skokiem co 5 mm) oraz średnicy od 4,0-9,5 mm. Śruby z dwoma rodzajami gwintu. Gwint przygłowowej części śruby poszerzony w celu mocniejszego zakotwiczenia w kości korowej, natomiast gwint przystożkowy śruby – ostry, samogwintujący /samotnący/. Haki pedikularne i laminarne (wąskie, szerokie, odgięte standardowo lub mocno, w prawo lub w lewo, o standardowej oraz podwyższonej wysokości). Możliwość zastosowania systemu do stabilizacji od przodu (dostępność podkładek, staplerów jedno i dwutorowych). Moduł pediatryczny ze zmniejszoną średnicą pręta (4,5 mm) oraz dostosowanymi do niej śrubami, hakami, łącznikami oraz blokerami. W module pediatrycznym łącznik ex trakcyjny z możliwością późniejszej korekcji (rozszerzenia) konstrukcji w zależności od wzrostu pacjenta. | Kmpl. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bloker do śrub, jednoelementowy, z tolerancją nieosiowego wkręcania do 7 stopni. | Kmpl. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pręt o średnicy 6 mm o różnych długościach od 30-600 mm (do długości 150 mm stopniowany co 10 mm, bez konieczności docinania). Pręty fabrycznie dogięte w dwóch różnych głębokościach krzywizny. | Kmpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wieloosiowy łącznik poprzeczny z możliwością dowolnego jego modelowania i wielokątowego ustawienia w stosunku do prętów podłużnych, bez konieczności dodatkowego uszkadzania elementów kostnych i wiązadłowych kręgosłupa podczas implementacji. Możliwość zastosowania monolitycznych łączników poprzecznych. | Kmpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM ZA 50 KOMPLETÓW | - | - | - |  |  | - |  | - | - |

Część 2

| L.p. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=E+VAT | I=F+G | J | K |
| Przeznasadowa stabilizacja kręgosłupa śrubami tytanowymi Przewidywana ilość zużycia na okres umowy: 30 kompletów Komplet składa się z: 6 śrub/haków, 6 nakrętek (blokerów), 2 pręty. W ramach umowy nieodpłatne użyczenie na żądanie instrumentarium do zakładania stabilizacji. Instrumentarium wraz z implantami w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania. W zestawie wymagane narzędzie do dopychania pręta do gniazda śruby oraz klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą. Łopatki retraktorów o długościach od 3 do 13 cm pozwalające na dostosowanie do anatomii pacjenta. Przezierne łopatki retraktorów oraz pierścienie pozwalające na bezpośrednią widoczność podczas zabiegu. W zestawie prowadnice prętów pozwalające na ustalenie trajektorii pręta, jego długości oraz kąt wygięcia nad skórą pacjenta przed implantacją. W zestawie igły do wprowadzania drutów Kirchnera oraz druty Kirchnera. |
| 1 | Stabilizacja oparta na przez skórnych wieloosiowych śrubach pedikularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera jako kompleks śruba-łopatki-pierścień, pozwalający na bezpośrednią widoczność wprowadzanych śrub. Śruby kodowane kolorami w rozmiarach: 5,5 mm – o dł. 35-55 mm stopniowane przez 5 mm, 6,5 mm i 7,5 mm – o dł. 30-60 mm stopniowane co 5 mm. Gwint śruby musi zawierać część samonażynającą (dystalna – prowadząca część śruby) oraz korówkową (przysłówkowa część śruby) zwiększającą siłę trzymania śruby nasadzie trzonu, a charakteryzująca się dużo szerszymi zwojami. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bloker do śrub, jednoelementowy, z tolerancją nieosiowego wkręcania do 7 stopni. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pręt o średnicy 6 mm w różnych długościach od 30-50 mm (stopniowane co 5 mm), 60-130 do długości 150 mm (stopniowany co 10 mm) bez konieczności docinania. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Druty Kirchnera | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igły do wprowadzania drutów Kirchnera | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM 30 KOMPLETÓW | - | - | - |  |  | - |  | - | - |

Część 3

| L.p. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=E+VAT | I=F+G | J | K |
| Zestaw do zaopatrzenia złamań osteoporotycznych oraz ubytków masy kostnej w trzonach kręgowych (werterbroplastyka) Przewidywana ilość zużycia na rok: 30 kompletów Komplet składa się z co najmniej: 1 mieszalnika składników, 1 podajnik cementu, 1 cement, 2 igły |
| 1 | Sterylne urzadzenie mieszająco-podające, zasilane elektrycznie, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym podajniku z wykluczeniem czynnika błędu ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement o podwyższonej lepkości, zawierający środek cieniujący – 30 % siarczan baru, zawierający hydrochinon opóźniajacy wiązanie do 18 min. Po wymieszaniu składników. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku (min. 3) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (kierunkowe) Trokar do nakłucia trzonu. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM 30 KOMPLETÓW | - | - | - |  |  | - |  | - | - |

Część 4

| L.p. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=E+VAT | I=F+G | J | K |
| Proteza trzonu odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa umożliwiająca dystrakcje in-situ. Przewidywana ilość zużycia na rok: 20 kompletów Komplet składa się z: 1 korpus, 2 płytki graniczne, 1 przedłużka W ramach umowy nieodpłatne użyczenie na żądanie instrumentarium do zakładania stabilizacji. Instrumentarium wraz z implantami w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania. Możliwość zastosowania implantów umożliwiających dodatkowe-skokowe powiększenie zakresu wysokości protezy o 15 mm. Materiał implantów – stop tytanu. |
| 1 | Korpus implantu o dwóch różnych średnicach 18 mm i 22 mm. Uchwycenie, implantacja oraz dystrakcja protezy przy pomocy jednego narzędzia. Proteza trzonu musi umożliwiać płynną dystrakcję implantu w miejscu zaimplementowania przy użyciu pojedynczego narzędzia podtrzymującego wszczep w jego części przyśrodkowej. Konstrukcja implantu musi umożliwiać odtworzenie zarówno naturalnej krzywizny lordotycznej jak i kyfotycznej kręgosłupa. Możliwość regulacji wysokości implantu od 20,5 do 104,5 mm. Prosta, jednostopniowa, wbudowana w implant i odwracalna /powtarzalna/ blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu oznaczona odmiennym kolorem. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych (płytek krańcowych) pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0, 3, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 23, 30 st.), co umożliwia wierne odtworzenie naturalnego kształtu kręgosłupa w obrębie operowanego segmentu. Na zakończeniach kątowych płytek powinny znajdować się pionowe kreski – celowniki w celu precyzyjnego ustawienia ich krzywizn względem siebie. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM 20 KOMPLETÓW | - | - | - |  |  | - |  | - | - |