Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem - szt. 4 |
| --- |
| Nazwa parametru | Wymagania |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych |
| Rok produkcji | Nie mniejszy niż 2014 |
| Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs - Updated 24th of July 2014wynik min. 4300 pkt |
| Pamięć Ram | Min. 4 GB , maksymalna obsługiwana pojemność do 32GB, wolne złącza pamięci min. 3 |
| Wewnętrzne gniazda rozszerzeń | Minimum: -1 gniazdo PCI – Express x16 -1 gniazdo PCI wszystkie dostępne (wolne), |
| Porty i złącza | Minimalna ilość: Złącza USB: 8xUSB 2.0 + 2xUSB 3.0 , przynajmniej 2 z przodu obudowy Złącza PCI 32-bit/33MHz: 1 Złącza PCI Express x1: 1 Złącza PCI Express x16: 2 Złącze LPT: Nie Złącze RS-232: Nie Wyjścia video: D-SUB Wyjścia video: DVI Wyjścia video: HDMI Wyjścia video: DisplayPort RJ45 (Ethernet) Złącza wewnętrzne: LPT, COM; 1xPCI-Ex16 + 1xPCI-Ex16 pracujące x4 Beznarzędziowy montaż HDD, ODD, kart PCI, Ilość kieszeni zewn. 3.5": min.2 szt. Ilość kieszeni zewn. 5.25": min.2 szt. wymagana ilość portów na zewnątrz obudowy komputera nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, kart rozszerzeń itp. |
| Dysk twardy | Min.500GB , Interfejs: SATA III (6 Gb/s) |
| Napęd optyczny | Umożliwiający odczyt i zapis: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R Double Layer, |
| Grafika | Zintegrowana, Slot karty graficznej: PCI Express x16 |
| Karta sieciowa | Zintegrowana LAN 100Mb / 1Gb: 0 / 1 |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana, wbudowany głośnik wewnętrzny w obudowę, |
| Klawiatura, mysz | Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, port USB. Mysz optyczna ze scrolem minimum 400dpi, minimum dwa przyciski, port USB |
| Zasilacz | Min. 280W (wydajność zasilacza umożliwiająca rozbudowę zestawu komputerowego o pamięć operacyjną, dysk twardy, napęd optyczny, karty rozszerzeń PCI i obsługę więcej niż 3 urządzenia USB) |
| Bezpieczeństwo | Hasło użytkownika i administratora w BIOS, HDD password, power-on password |
| System Operacyjny | W pełni zgodny z Windows , max. do wersji 7 Professional |
| Dodatkowe Oprogramowanie | -Oprogramowanie producenta komputera musi być kompatybilne z MS Active Directory. -Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. -Oprogramowanie producenta komputera umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet. -Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; - Oprogramowanie w wersji polskiej. przywracanie systemu z partycji recovery, -Pakiet biurowy typu : Word , Excel …, w pełni zgodny ze standardem Microsoft i w pełni funkcjonalny. |
| Certyfikaty i Standardy | Potwierdzające przyznane certyfikaty:, znak bezpieczeństwa „CE”, ISO9001:2000 producenta komputera, Zgodność z normami ISO 9296 dla komputera. |
| Certyfikaty | CE, ROHS, Energy Star 5.0 |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy, w przypadku awarii- sprzęt zastępczy nie gorszy niż zaproponowany |
| Dokumentacja | Podręcznik użytkownika w języku polskim |
| Dodatkowo | Listwa zasilająca z wyłącznikiem i bezpiecznikiem, min. trzy gniazda do komputerów, niezbędne przewody zasilające komputera celem pełnego podłączenia i uruchomienia sprzętu |
| Monitor LCD | - przekątna ekranu 21,5”, - jasność min. 200cd/m2, - kontrast min. 600:1, - czas reakcji plamki max 5 ms, - rozdzielczość nominalna 1920 x 1080, - kąt widzenia 90 (poziom) , 65 (pion) - wielkość plamki min.0,240 mm - złącze wejściowe: zgodne z oferowanym komputerem norma - TCO 2003, CE przewód zasilający gwarancja min.36 miesięcy |