Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/4/2015                                                          Brzozów 20.01.2015r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę komory dekontaminacyjnej

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/4/2015

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

W związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest komora dekontaminacyjna – czy Zamawiający wymaga aby sterownik komory był wyposażony w program do przeprowadzenia cyklu automatycznej lub półautomatycznej dekontaminacji (tzn. chemicznej sterylizacji)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 2.

W związku z tym, że komora laminarna jest przewidziana do pracy z materiałem wysoce patogennym – czy Zamawiający wymaga aby komora posiadała certyfikat niezależnej jednostki akredytacyjnej takiej jak np. TUV, potwierdzający że komora została wykonana zgodnie z normą EN 12469 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby stelaż komory nie był wyposażony w kółka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby standardowy (minimalny) czas gwarancji wynosił 2 lata, a dłuższa gwarancja była dodatkowo punktowana? 2 letnia gwarancja producenta to standardowy czas przewidziany dla większości urządzeń laboratoryjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy został określony na maksymalnie 8 tygodni od dnia podpisania umowy ? Podanie konkretnej daty sprawia, że w przypadku przedłużenia się procedury wyboru ofert (przy 30 dniowym terminie związania z ofertą) realny czas na realizacje dostawy może wynosić np. 2 tygodnie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

- Części 2 SIWZ  dot. opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pkt. 13 i 22.Nowa treść otrzymuje brzmienie:

| 13 | Autokontrola szybkości przepływu powietrza. | TAK, WYMAGANE |
| --- | --- | --- |

| 22 | Gwarancja min. 24 mce | TAK, WYMAGANE |
| --- | --- | --- |

- Części 5 SIWZ dot. terminu realizacji zamówienia. Nowa treść otrzymuje

brzmienie:

Dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu: 16.03.2015r.

- Części 11 SIWZ dot. sposobu obliczania ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny w zakresie ppkt. 2) Termin gwarancji. Nowa treść otrzymuje brzmienie:

2) Termin gwarancji

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym  kryterium  – 5 punktów.

Zamawiający określa minimalny wymagany termin gwarancji  na 24 miesiące  od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży  oraz maksymalny termin gwarancji na 36 miesięcy od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży.

Ocenie podlega zaoferowany termin gwarancji powyżej 24 miesięcy.

Do obliczenia punktów w kryterium termin gwarancji zamawiający przyjmie ilość miesięcy powyżej minimalnego wymaganego terminu tj. 24 miesięcy.

Jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji 30 miesięcy, zamawiający  do obliczeń przyjmie ilość miesięcy ponad 24 miesięcy tj. 6 miesięcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji  „Gmax”  otrzyma  5 punków.

Każda inna oferta „G” otrzymuje ilość punktów w  wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

(Gmax/g)*5= c

Gmax – najdłuższy okres gwarancji

G	- okres gwarancji badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium gwarancja

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin gwarancji z dokładnością do pełnych miesięcy (np. 30 miesięcy, 35 miesięcy, itp.).

W przypadku gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu gwarancji, zamawiający przyjmie termin gwarancji dla tej oferty wynoszący 24 miesiące.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę punktów za wszystkie kryteria, oraz spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.

- Pkt. 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Nowa treść otrzymuje brzmienie:

14. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 2015-01-23 godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji

- Pkt 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Nowa treść otrzymuje brzmienie:

15. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 2015-01-23 
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica-pok.nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.