Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/9/2015                                                          Brzozów 16.01.2015r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę wirówek i cieplarek

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/9/2015

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający dopuści cieplarki laboratoryjne niebędącymi sprzętem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), ale posiadające certyfikat CE? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2.

Cieplarka laboratoryjna – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści jedną cieplarkę laboratoryjną o pojemności komory minimum 230 l, ale o głębokości < 80 cm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na utworzenie oddzielnego pakietu na dostawę wirówek.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

- pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia. Nowa treść otrzymuje brzmienie:

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego wg 2 pakietów:

PAKIET 1:

Dostawa wirówek laboratoryjnych – szt 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | WYMAGANIE | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| WIRÓWKA LABORATORYJNA - 2 SZTUKI |
| 1 | Wirówka laboratoryjna stołowa. | TAK, WYMAGANE |
| 2 | Prędkość wirowania >= 5000 obr./min. | TAK, WYMAGANE |
| 3 | Wyświetlacz parametrów pracy. | TAK, WYMAGANE |
| 4 | Manualna regulacja prędkości wirowania. | TAK, WYMAGANE |
| 5 | Manualna regulacja czasu wirowania. | TAK, WYMAGANE |
| 6 | Możliwość awaryjnego otwierania pokrywy. | TAK, WYMAGANE |
| 7 | Możliwość jednoczesnego wirowania >= 24 probówek o objętości 10 ml. | TAK, WYMAGANE |
| 8 | Wentylacja silnika. | TAK, WYMAGANE |
| 9 | Sygnalizacja niewyważenia. | TAK, WYMAGANE |
| 10 | Wirnik horyzontalny. | TAK, WYMAGANE |
| 11 | Wkładki na probówki 10 ml (16x100 mm) | TAK, WYMAGANE |
| 12 | Wkładki na probówki 4 ml (12x75 mm) | TAK, WYMAGANE |
| 13 | W wyposażeniu wirówki waga 2 szalkowa do równoważenia probówek przed wirowaniem. | TAK, WYMAGANE |
| 14 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dla wszystkich składników zestawu. | TAK, WYMAGANE |
| 15 | Gwarancja min. 24 mce | TAK, WYMAGANE |
| 16 | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz | TAK, WYMAGANE |
| 17 | Wykonawca dostarcza świadectwa walidacji składników zestawu. | TAK, WYMAGANE |

PAKIET 2:

Dostawa cieplarek laboratoryjnych – szt 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | WYMAGANIE | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| CIEPLARKA LABORATORYJNA - 5 SZTUK |
| 1 | Cieplarka laboratoryjna z podwójnymi drzwiami (wewnętrzne szklane). | TAK, WYMAGANE |
| 2 | Z gniazdem elektrycznym w komorze. | TAK, WYMAGANE |
| 3 | Otwór na sondę do pomiaru temperatury. | TAK, WYMAGANE |
| 4 | Wymuszony obieg powietrza. | TAK, WYMAGANE |
| 5 | Płynna regulacja temperatury co 0,1 °C. | TAK, WYMAGANE |
| 6 | Pamięć zaprogramowanych parametrów w przypadku braku zasilania. | TAK, WYMAGANE |
| 7 | Wyświetlacz parametrów pracy. | TAK, WYMAGANE |
| 8 | Zakres roboczy minimum od +5°C od temperatury otoczenia do +60°C | TAK, WYMAGANE |
| 9 | W zakresie 5 sztuk dostawy zamawiający wymaga następujących pojemności: Pojemność komory minimum 50 l – 1 sztuka (szerokość <60 cm, głębokość <60 cm). Pojemność komory minimum 150 l – 3 sztuki (szerokość <65 cm, głębokość <70 cm) Pojemność komory minimum 230 l – 1 sztuka (szerokość <70 cm, głębokość < 80 cm) | TAK, WYMAGANE |
| 10 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dla wszystkich składników zestawu. | TAK, WYMAGANE |
| 11 | Gwarancja min. 24 mce | TAK, WYMAGANE |
| 12 | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz | TAK, WYMAGANE |
| 13 | Wykonawca dostarcza świadectwa walidacji składników zestawu. | TAK, WYMAGANE |

Dopuszcza się składania ofert częściowych w zakresie nie mniejszym niż jeden pakiet.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- Załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nowa treść załącznika nr 1 stanowiącego wzór oferty asortymentowo-cenowej w załączeniu.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.