Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/91/2015                                                       Brzozów  10.11.2015 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę wyposażenia

Zakładu Patomorfologii

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/91/2015

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

Część 1 – zatapiarka parafinowa. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu zatapiarkę parafinową wyposażoną w 7 gniazd na narzędzia (szczypczyki) w tym 5 standardowych oraz 2 gniazda podgrzewane?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 2

Część 2- mikrotom z zestawem żyletek. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu mikrotom z funkcją retrakcji w zakresie 12 µm?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 3

Część 2- mikrotom z zestawem żyletek. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu mikrotom z funkcją cięcia w zakresie 0-100 µm w zakresach:

0-10 µm ze skokiem 1 µm

10-20 µm ze skokiem 2 µm

20-50 µm ze skokiem 5 µm

50-100 µm ze skokiem 10 µm

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 4

Część 3 – procesor tkankowy

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu procesor tkankowy wyposażony w 3 zbiorniki na parafinę każdy o pojemności 4 litrów?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 5

Część 3 – procesor tkankowy

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu procesor tkankowy wyposażony w 10 zbiorników na reagenty oraz 2 pojemniki na odczynniki do przeprowadzania cykli czyszczących, każdy o pojemności 4,1 l?ażdy o pojemności 4,1 l?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 6

Część 3 – procesor tkankowy

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu procesor tkankowy bez możliwości podłączenia do urządzenia zewnętrznej klawiatury bądź myszki komputerowej poprzez złącze USB w celu obsługi urządzenia w przypadku awarii terminala dotykowego

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 7

Część 3 – procesor tkankowy

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu procesor tkankowy bez z menu urządzenia w języku polskim, za to z menu w języku angielskim?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 8

Dotyczy Części nr 1. Zatapiarka Parafinowa

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w pkt. 8 prostokątnego punktu chłodzącego o wymiarach 70x40mm (mogącego pomieścić wanienkę do kasetek typu Super Mega)

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 9

Dotyczy Części nr 1. Zatapiarka Parafinowa

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w pkt. 9 optymalny system oświetlenie powierzchni roboczej, który nie wymaga stosowania ruchomej regulowanej lampki

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 10

Dotyczy Części nr 1. Zatapiarka Parafinowa

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w pkt. 14 regulowaną temperaturę pracy w zakresie od 0 do -12°C. Uzasadnienie: Gwałtowne chłodzenie do zbyt niskiej temperatury (np. -20°C) może powodować pękanie bloczków parafinowych

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 11

Dotyczy Części nr 2. Mikrotom z zestawem żyletek

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w pkt. 2 sterowanego elektronicznie trymowania w zakresie od 5µm do 500µm w krokach:

-5 do 10 µm skok co 5 µm

-10 do 100 µm skok co 10 µm

-100 do 200 µm skok co 20 µm

-200 do 500 µm skok co 50 µm

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

pytanie nr 12

Dotyczy Części nr 1. Zatapiarka Parafinowa

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w pkt. 9 retrakcje o stałej wartości wynoszącej 40µm (z możliwością wyłączenia)

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 13

Dotyczy Części nr 1. Zatapiarka Parafinowa

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w pkt.13 zakres grubości cięcia od 0,5µm do 100µm w krokach:

- 0,5 do 2 µm skok co 0,5 µm

- 2 do 10 µm skok co 1 µm

- 10 do 20 µm skok co 2 µm

- 20 do 30 µm skok co 5 µm

- 30 do 40 µm skok co 10 µm

- 40 do 100 µm skok co 20 µm

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 14

Dotyczy Części nr 1. Zatapiarka Parafinowa

Dotyczy wymogu  „mikrotom, którego obudowa odporna jest na odczynniki chemiczne rutynowo wykorzystywane w pracowniach patomorfologii typu ksylen, aceton”.

Wedle najlepszej naszej wiedzy, praca na mikrotomie nie wymaga stosowania ksylenu czy acetonu. Producenci mikrotomów nie zalecają stosowania tych odczynników do czyszczenia obudowy mikrotomu. Ponadto należy zwrócić uwagę, że odczynniki takie jak ksylen i aceton są substancjami niebezpiecznymi dla użytkownika( za równo opary jak i bezpośredni kontakt ze skórą). W związku z tym nie widzimy uzasadnienia dla ww wymogu.

Z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obudowy mikrotomu z tworzywa sztucznego (plastik) wraz z odczynnikiem do czyszczenia mikrotomu (zalecanym przez producenta) z parafiny.

Pytanie nr 5 Dot. część 2 – mikrotom rotacyjny z zestawem żyletek pkt. 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy należy zaproponować mikrotom którego obudowa odporna jest na odczynniki chemiczne rutynowo wykorzystywane w pracowniach patomorfologii typu ksylen, aceton?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza ww wymóg.

odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wymagań.

pytanie nr 15

Dotyczy Części nr 3. Procesor Tkankowy

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie Procesora Tkankowego Excelsior AS o poniższych parametrach

|  | Pojemność 300 kasetek |
| --- | --- |
|  | Pojemność butli odczynnikowych 5 l |
|  | Trzy stacje parafinowe podgrzewane z niezależnie programowaną temperaturą od 45 do 65 oC, o pojemności 5 litrów |
|  | Stacje parafinowe wyposażone w pojemnik jednorazowego użytku na zużytą parafinę |
|  | Komora w kształcie cylindrycznym zamykana pokrywą umożliwiająca wizualna kontrolę przebiegu procesu |
|  | Komora reakcyjna wyposażona w czujniki poziomu cieczy umożliwiająca napełnianie komory w trzech poziomach odczynnika w zależności od ilości próbek |
|  | Komora wyposażona w czujnik przepełnienia |
|  | Komora wyposażona w system odciągu oparów wraz z filtrem węglowym uruchamiający się automatycznie po otwarciu pokrywy |
|  | Urządzenie wyposażone w system mechanicznego obrotowego ruchu kosza na kasetki z programowaną 5-cio stopniową regulacją intensywności poruszania niezależnie w każdym kroku programu |
|  | Urządzenie wyposażone w zestaw koszy do układania uporządkowanego i kosz do luźnego układania kasetek |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy |
|  | Intuicyjne oprogramowanie i graficzny interfejs użytkownika odwzorowujący wszystkie istotne elementy urządzenia |
|  | System kontroli zużycia odczynników bazujący na pomiarze stężenia jakości alkoholu z możliwością określenia dowolnego poziomu zużycia |
|  | Możliwość dowolnego definiowania wymiany odczynników w cyklu tygodniowym lub ilościowym niezależnie dla każdej grupy odczynników |
|  | System automatycznej rotacji odczynników odbywający się bez nadzoru w trakcie trwania programu nie zaburzający jego działania |
|  | Wbudowane na stałe 9 butli na odczynniki w tym 6 na alkohol i 3 na ksylen niedostępnych dla użytkownika |
|  | System automatycznej wymiany odczynnika na nowy w trakcie trwania procesu bez konieczności przerywania rozpoczętego programu |
|  | Dwa stanowiska na formalinę wyposażone w dostępne dla użytkownika butle odczynnikowe z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników |
|  | Dwa stanowiska do wymiany odczynników wyposażone w butle z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników |
|  | Trzy stanowiska na odczynniki płuczące wyposażone w 5 litrowe butle z możliwością stosowania minimum dwóch 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników |
|  | Miejsce przechowywania odczynników w urządzeniu wyposażone w odciąg oparów wraz z filtrami |
|  | Urządzenie wyposażone w złącze USB w celu archiwizacji programów i ustawień użytkownika |
|  | Możliwość podłączenia urządzenia do sieci internetowej z możliwością dostępu zdalnego przez serwis |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu infiltracji w zakresie od 1 min. Do 99 godzin i 59 min |
|  | Możliwość zaprogramowania włączenia próżni w komorze niezależnie dla każdego odczynnika |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu odsączania niezależnie dla każdego odczynnika |
|  | Możliwość zaprogramowania temperatury w komorze niezależnie dla każdego odczynnika z funkcją wstępnego podgrzania odczynników |
|  | Graficzne odwzorowanie temperatury, ciśnienia, jakości alkoholu, oraz poziomu zapełnienia komory na ekranie |
|  | Możliwość dołożenia kasetek do już rozpoczętego programu na każdym etapie |
|  | Wbudowany zasilacz awaryjny UPS umożliwiający normalną pracę urządzenia w chwili przerwy w dostawie energii elektrycznej umożliwiający utrzymanie parafiny w stanie ciekłym w stacjach parafinowych. |
|  | System awaryjnego otwarcia pokrywy w przypadku awarii urządzenia. |
|  | Układ kontroli filtra węglowego. |
|  | Urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające jego przemieszczanie |
|  | Menu urządzenia w języku polskim (pełna obsługa urządzenia oraz wszystkie komunikaty informacyjne w języku polskim) |

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto:

Zamawiający modyfikuje wzór formularza ofertowego poprzez dodanie pkt. d – Koszty dostawy.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić dodany pkt. w składanym formularzu ofertowym.