Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/91/2015                                                       Brzozów  06.11.2015r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę wyposażenia

Zakładu Patomorfologii

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/84/2015

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1, dotyczy części 1 – Zatapiarka parafinowa

Czy Zamawiający dopuści urządzenie równoważne pod kątem techniczno-użytkowym będące najwyższej klasy aparaturą badawczo-diagnostyczną w dziedzinie histopatologii, z zachowaniem wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów dotyczących: dostawy, instalacji, warunków gwarancji, szkoleń o poniższych parametrach:

1. Stacja do zatapiania w parafinie w skład której wchodzi dystrybutor parafiny z urządzeniem grzewczym oraz płyta chłodząca.

2. Stacja do zatapiania w parafinie sterowana za pomocą mikroprocesora.

3.Napięcie zasilania: 220-240V / 50-60Hz

4. Wymiary dystrybutora parafiny z urządzeniem grzewczym:

wysokość: 385mm

·         szerokość: 560 mm

·         głębokość: 600 mm

5. Pojemność zbiornika na parafinę 4 litry.

6.Zakres pracy grzałki kaset i foremek, powierzchni roboczej i zbiornika na parafinę regulowany od 50 °C do 75 °C, regulowane w krokach co 1°C.

7.Wyświetlacz LCD o przekątnej 5,7 cala ze zintegrowaną klawiaturą dotykową.

8.Urządzenie posiada dwie wyjmowane tacki na wyciekającą parafinę, 2 pokrywy lewej i prawej tacy, skrobaczkę do parafiny.

9. Tace na kasety i/lub foremki ze składaną pokrywą, wyjmowane i zamieniane miejscami.

10. Duża, łatwa do czyszczenia powierzchnia pracy ze zintegrowanym punktem schładzania, także do pracy z bardzo dużymi kasetami ("Super Mega Cassettes") z systemem odpływu parafiny.

11.Wymienny podgrzewany uchwyt na 6 szczypiec – dostępny z lewej lub prawej strony urządzenia.

12.Możliwość programowania tygodniowego cyklu pracy urządzenia (automatyczne włączanie, wyłączanie urządzenia).

13.Optymalne oświetlenie powierzchni roboczej za pomocą lampy LED, sterowane przyciskiem na panelu sterowania LCD.

14.Przepływ parafiny włączany jest za pomocą przechylanego przełącznika o regulowanej wysokości – uruchamianie ręczne

15.Programowane parametry: temperatura: zbiornik/dozownik parafiny, taca na foremki do zatapiania/taca na kasety, powierzchnia robocza/uchwyt na szczypce, rozpoczęcie i zakończenie czasu pracy i dnia roboczego.

16.Komunikaty o błędach umożliwiające monitorowanie stanu urządzenia.

17.Możliwość precyzyjnej regulacji strumienia przepływającej parafiny.

18.Wymiary urządzenia – płyty chłodzącej:

·         szerokość: 400 mm

·         głębokość: 605 mm

·         wysokość: 385 mm

19.Duża powierzchnia chłodząca mieści około 60 bloczków.

20.Moduł sterowania zimnej płyty posiada funkcję adaptacji do warunków otoczenia i zapewnia stabilną temperaturę pracy wynoszącą –6 °C, posiadający własne zasilanie.

21.Możliwość wykorzystania zimnej płyty jako urządzenia niezależnego od centrum do zatapiania.

22.Brak połączeń elektrycznych i mechanicznych pomiędzy centrum do zatapiania z zimną płytą.

23.Certyfikat CE.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2, dotyczy części 2 – Mikrotom z zestawem żyletek

Czy Zamawiający dopuści urządzenie równoważne pod kątem techniczno-użytkowym będące najwyższej klasy aparaturą badawczo-diagnostyczną w dziedzinie histopatologii, z zachowaniem wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów dotyczących: dostawy, instalacji, warunków gwarancji, szkoleń o poniższych parametrach:

1. Mikrotom rotacyjny o napędzie ręcznym, umożliwiającym cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego,  z elektromechanicznym przesuwem głowicy z preparatem do nożyka.

2. Budowa mikrotomu oparta na bezobsługowych prowadnicach krzyżowych (łożyskach krzyżowo-liniowych).

3. Urządzenie wyposażone w uchwyty na nożyki oraz uchwyty na kasetki z preparatem.

4. System uchwytów i zacisków zapewnia stabilne i precyzyjne umocowanie preparatu w mikrotomie.

5. System precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu ze wskazaniem położenia 0/0° oraz wskazaniami zmian co 2°, umożliwiający szybkie, manualne przywrócenie pozycji próbki względem noża.

6. System szybkiej wymiany uchwytów.

7. Możliwość pracy mikrotomu w dwóch trybach: cięcia i trymowania.

8. Zakres grubości cięcia: od 0,5µm do 100µm w krokach:

od 0,5-5,0µm w krokach co 0,5µm;

od 5,0-20,0µm w krokach co 1,0µm;

od 20,0-60,0µm w krokach co 5,0µm;

od 60,0 -100,0µm w krokach co 10µm

9. Zakres funkcji trymowania z regulacją od 1,0µm do 600,0µm w krokach:

od 1,0-10,0µm w krokach co 1,0µm;

od 10,0-20,0µm w krokach co 2,0µm;

od 20,0-50,0µm w krokach co 5,0µm;

od 50,0-100,0µm w krokach co 10,0µm;

od 100,0-600,0µm w krokach co 50,0µm

10. Mikrotom posiada funkcję retrakcji  z regulacją wartości w zakresie do minimum 80,0µm z możliwością jej całkowitego wyłączenia.

11.Poziomy zakres ruchu głowicy 28mm +/- 1 mm.

12.Maksymalny pionowy zakresu ruchu głowicy 70mm.

13.Elektromechaniczne podprowadzenie preparatu z dwiema różnymi prędkościami, 300µm/s oraz 900µm/s

14.Uchwyt do jednorazowych żyletek mikrotomowych

15.Uchwyt do kasetek standardowych

16.Taca na ścinki

17.Uchwyt na nożyki mikrotomowe wyposażony jest w osłonę (kolor czerwony) zabezpieczającą ostrą krawędź tnącą żyletki/nożyka. Posiada również możliwość regulacji kąta nachylenia – stosowane w zależności od używanych nożyków oraz twardości preparatu. Możliwość nastawu kąta nachylenia w zakresie od 0° - 10°

18. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie wyposażone jest w dźwignię ręcznego hamulca koła napędowego, który pozwala na zatrzymanie pracy głowicy w dowolnej pozycji. Dodatkowo mikrotom posiada możliwość blokady koła napędowego za pomocą przełącznika umieszczonego u nasady uchwytu koła napędowego który uruchamiany jest za pomocą kciuka – co znacznie ułatwia zatrzymanie urządzenia bez konieczności puszczania koła napędowego.

19.Wartości regulowanych parametrów pracy urządzenia takich jak: status i wartość trymowania, licznik ścinków, grubość ścinków, status i wartość retrakcji, kontrola zakresu ruchu głowicy do przodu i do tyłu, system ostrzegania o osiągnięciu końca zakresu wysuwu poziomego – są wyświetlane na wyświetlaczu panelu sterowania lub sygnalizowane za pomocą dźwięku (ostrzeżenia).

20.Certyfikat CE

21.Możliwość integracji stereomikroskopu do obserwacji stanowiska roboczego wraz z oświetleniem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, dotyczy części 3 – Mikrotom z zestawem żyletek

Czy Zamawiający dopuści urządzenie równoważne pod kątem techniczno-użytkowym będące najwyższej klasy aparaturą badawczo-diagnostyczną w dziedzinie histopatologii, z zachowaniem wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów dotyczących: dostawy, instalacji, warunków gwarancji, szkoleń o poniższych parametrach:

- Zamknięty , ciśnieniowo – próżniowy procesor tkankowy - pojemność komory na preparaty wynosi 300 kasetek.

- Cztery kombinacje ciśnieniowo-próżniowe, elektroniczna regulacja i kontrola temperatury na każdym poziomie procesu

- 10 szczelnie zamkniętych pojemników z odczynnikami chemicznymi połączonych z elektronicznym systemem regulacji przepływu oraz systemem kontroli i filtracji oparów

- 2 stopniowy system osuszania komory przed ponownym wypełnieniem następnym odczynnikiem

- Poszczególne pojemniki posiadają czujniki poziomu odczynnika.

- Urządzenie wyposażone jest w Reagent Management System (System zarządzania odczynnikami) informujący o konieczności wymiany określonego odczynnika, monitorujący stan odczynników (ilość przeprowadzonego materiału w poszczególnym odczynniku)

- Sześcienna komora reakcyjna zamykana szczelną pokrywą, wykonana w całości ze stali nierdzewnej,

- System zabezpieczający otwarcie komory reakcyjnej w stanie wysokiego ciśnienia lub podciśnienia,

- 3 pojemniki na parafinę z możliwością bezpośredniego dostępu do każdego z pojemników np.  w celu swobodnego uzupełniania granulatu parafiny lub wzrokowej inspekcji jej czystości, nawet                   w trakcie trwania procesu,

- 3 pojemniki na odczynniki czyszczące retortę,

- Funkcja, program oczyszczania parafiny zapewniająca jej optymalne i długotrwałe wykorzystanie,

- Funkcja mieszania płynów reakcyjnych w komorze w celu polepszenia infiltracji z możliwością

wyłączenia,

- Możliwość zapamiętania co najmniej 15 różnych programów (do przeprowadzania dużych i małych

wycinków oraz 4 programów czyszczących)

- Możliwość zdalnej wymiany odczynników i parafiny poprzez zewnętrzne złącza i węże,

- Obsługa urządzenia poprzez dotykowy ekran LCD,

- Opto - elektroniczny system kontroli poziomu odczynnika w retorcie podczas przeprowadzania

zabezpieczający przed przepełnieniem lub zbyt niskim poziomem odczynnika w retorcie,

- Szczelnie zamknięte pojemniki z odczynnikami chemicznymi połączone z elektronicznym systemem

regulacji przepływu,

- Różne kombinacje ciśnieniowo-próżniowe zapewniające łagodne przetwarzanie przygotowanych tkanek (próżnia, ciśnienie, mieszane próżnia-ciśnienie, ciśnienie otoczenia, regulacja temperatury odczynników)

- Możliwość swobodnego dostępu do pojemników parafinowych w celu kontroli stanu zabrudzenia,

- System samoistnego powrotu do wykonywanego programu w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej,

- System osuszania komory przed ponownym wypełnieniem następnym odczynnikiem poprzez podgrzanie,

- System kontroli i filtracji oparów w obiegu zamkniętym,

- Zabezpieczenie systemu eliminujące ingerencję osób niepowołanych w zmianę przeprowadzonych

programów,

- Przeźroczysta budowa pojemników wraz z naniesioną skalą pozwala na precyzyjne kontrolowanie stanu odczynnika.

- Napięcie zasilania 190-250V/50-60Hz

– Objętość zbiorników/retorty: 4,3 / 4,5 l

– Wymiary: 590 x 1320 x 680 cm

– Waga 140 kg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 Dot. części 1-zatapiarka parafinowa pkr.5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie zatapiarki parafinowej składającej się z  dystrybutora parafiny oraz moduł grzewczego , które są wyposażone w termostat cyfrowy z wyświetlaczem LCD  umożliwiający zaprogramowanie automatycznego włączania/wyłączania dla każdego dnia tygodnia osobno oraz urządzenia chłodzącego, które jest wyposażone w cyfrowy termostat z możliwością regulacji temperatury oraz włącznik. Programowanie tygodniowego cyklu pracy jest niezbędne w przypadku modułów grzewczych, które potrzebują określonego czasu na przygotowanie do pracy. Dla modułu chłodzącego nie ma potrzeby stosowania programatora automatycznego włączania/wyłączania urządzenia ze względu na to, że jest on gotowy do pracy bezpośrednio po włączeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 Dot. część 2 – mikrotom rotacyjny z zestawem żyletek pkt. 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy należy zaproponować mikrotom którego obudowa odporna jest na odczynniki chemiczne rutynowo wykorzystywane w pracowniach patomorfologii typu ksylen, aceton?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza ww wymóg.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.