Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/79/2015                                            Brzozów, dnia 15.10.2015r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę i sprzedaż tomografu

Sygn. sprawy  SZPiGM  3820/79/2015

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

- Pkt. 10 SIWZ. Nowa treść otrzymuje brzmienie:

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915 z późn. zm.). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium						waga kryterium

a) cena (koszt), 						65 %

b) termin gwarancji						  5 %

c) koszt serwisu pogwarancyjnego				  5 %

d) parametry techniczne					20 %

e) cena (koszt) aparatu zbywanego				  5 %

- Cena (koszt)

Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy  w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 65 punktów

a)  	Cena (koszt) oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena –65 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „Cmin”  otrzymuje punktów 65.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

(Cmin/C)*65 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

- Termin gwarancji

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym  kryterium  – 5 punktów.

Zamawiający określa minimalny wymagany termin gwarancji  na 24 miesiące  od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży  oraz maksymalny termin gwarancji na 60 miesięcy od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży.

Ocenie podlega zaoferowany termin gwarancji powyżej 24 miesięcy.

Do obliczenia punktów w kryterium termin gwarancji zamawiający przyjmie ilość miesięcy powyżej minimalnego wymaganego terminu tj. 24 miesięcy.

Jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji 30 miesięcy, zamawiający  do obliczeń przyjmie ilość miesięcy ponad 24 miesięcy tj. 6 miesięcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta w kryterium termin gwarancji zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji  „Gmax”  otrzyma punktów 5.

Każda inna oferta „G” otrzymuje ilość punktów w  wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

(G/Gmax)*5= c

G	- okres gwarancji badanej oferty

Gmax – najdłuższy okres gwarancji

g	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium gwarancja

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin gwarancji z dokładnością do pełnych miesięcy (np. 30 miesięcy, 45 miesięcy, itp.).

W przypadku gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu gwarancji, zamawiający przyjmie termin gwarancji dla tej oferty wynoszący 12 miesięcy.

- Koszt serwisu pogwarancyjnego

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym kryterium  – 5 punktów.

Koszt serwisu pogwarancyjnego należy wyliczyć jako szacowany koszt rocznego kontraktu serwisowego z uwzględnieniem co najmniej następujących elementów:

- wszystkie wymagane prawem i dobra praktyką przeglądy serwisowe,

- kontrola jakości,

- naprawy,

- diagnostyka w tym zdalna,

- modyfikacje sprzętu i oprogramowania wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia,

- pełny zakres części zamiennych (bez wyjątku) do wszystkich elementów przedmiotu zamówienia (bez wyjątku).

Koszt serwisu pogwarancyjnego należy wyliczyć z uwzględnieniem wymagań prawnych na dzień publikacji ogłoszenia o postępowaniu i podać w PLN brutto.

Liczbę punktów którą otrzyma oferta wg kryterium koszt serwisu pogwarancyjnego zamawiający wyliczy wg poniższych zasad:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium koszt serwisu pogwarancyjnego – 5 pkt.

Oferta z najniższym zadeklarowanym kosztem serwisu pogwarancyjnego  „Ksp min”  otrzymuje punktów 5.

Każda inna oferta „Ksp” otrzymuje ilość punktów w kryterium  wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

(Kspmin/Ksp) x 5 = ksp

Kspmin – najniższy zadeklarowany koszt serwisu pogwarancyjnego

Ksp	- zadeklarowany koszt serwisu pogwarancyjnego w badanej ofercie

ksp	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium koszt serwisu pogwarancyjnego

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

UWAGA !!! zgodnie z treścią wzoru umowy wykonawca zamówienia będzie związany zadeklarowaną kwotą w ramach kryterium koszt serwisu pogwarancyjnego jako kwotą maksymalną netto kosztu umownego serwisu pogwarancyjnego przez okres 3 lat od dnia wygaśnięcia gwarancji umownej na przedmiot zamówienia.

- Parametry techniczne

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym kryterium  – 20 punktów.

Parametry techniczne zostaną ocenione przez zamawiającego poprzez przyznanie odpowiedniej liczby punktów lub nie  za posiadanie bądź nie przez zaoferowany przedmiot zamówienia konkretnych cech, funkcji, bądź parametrów technicznych.

Liczbę punktów którą otrzyma oferta wg  kryterium koszt eksploatacji zamawiający wyliczy wg poniższych zasad:

- Maksymalna moc generatora  > 100 kW - 2 pkt

- Pojemność cieplna lampy (w przypadku konstrukcji innej niż klasyczna, zapewniającej szybkość chłodzenia powyżej 2 MHU/min, podać w ofercie ekwiwalent lub efektywność cieplna anody) > 7,5 MHU – 2 pkt

- Szybkość chłodzenia anody > 1380 kHU/min – 2 pkt

- Minimalna wartość napięcia anodowego < 80 kV – 2 pkt

- Maksymalna wartość napięcia anodowego > 135 kV – 2 pkt

- Średnica otworu gentry > 78 cm – 4 pkt

- Akwizycja > 64 warstw w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor – 2 pkt

- Czas pełnego obrotu (360°) układu lampa detektor < 0,30 s – 2 pkt

- Pole w rekonstrukcji (RFOV) o dokładności wizualizacji obiektów wystarczającej do planowania radioterapii > 50 cm – 2 pkt

- Cena (koszt) aparatu zbywanego

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym kryterium  – 5 punktów

Przez cenę (koszt) aparatu zbywanego zamawiający rozumie łączny koszt za odkupienie tomografu do wirtualnej symulacji stanowiącego własność zamawiającego, który ponieść będzie musiał wykonawca na rzecz zamawiającego.

Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy  w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 5 punktów

Oferta z najwyższą oferowaną ceną brutto „Zmax” otrzymuje punktów 5.

Każda inna oferta „Z” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

(Z/Zmax)*5 = z

Zmax – najwyższa oferowana cena

Z	- cena badanej oferty

z	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

UWAGA: wykonawca w ofercie podaje cenę (koszt) aparatu zbywanego brutto z założeniem podatku VAT 0 %.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów po podsumowaniu punktów z wszystkich kryteriów oraz spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.

- Załącznik nr 6. Opis przedmiotu zamówienia-część G - Inne wymagania.

Zamawiający dopisuje nowy pkt.5G o treści:

| 5G | Wykonawca zleci autoryzowanemu serwisowi producenta systemów planowania leczenia stosowanych w Zakładzie Radioterapii krzywej CT to E-D i wprowadzanie jej do systemów planowania leczenia | TAK, WYMAGANE |
| --- | --- | --- |

- Załącznik nr 5-wzór oferty. Zmianie ulega treść ostatniego wiersza w tabeli. Nowa treść otrzymuje brzmienie:

Cena (koszt) aparatu zbywanego (Przez cenę (koszt) aparatu zbywanego zamawiający rozumie łączny koszt za odkupienie tomografu do wirtualnej symulacji stanowiącego własność zamawiającego, który ponieść będzie musiał wykonawca na rzecz zamawiającego.) ………………………………………………………….. PLN brutto (z uwzględnieniem 0 % VAT)

Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.