OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3820/22/2015 załącznik nr 1

Część I Nazwa: Igły do portów

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła Hubera do długich przetoczeń. Z przezroczystym drenem o długości minimum 20 cm, z zaciskiem do przerw w infuzji Z wygodnymi odpinanymi skrzydełkami Z korpusem wykonanym z przejrzystego materiału pozwalającego na ciągłą obserwację miejsca wkłucia Z miękką poduszką do strony kontaktu ze skórą pacjenta Dostępne rozmiary min. 19G, 20G, 22G Dostępne długości min. 16, 19, 25, 32 mm (± 0,5 mm) Kodowanie rozmiarów za pomocą kolorowej identyfikacji Igła przystosowana do podawania kontrastu pod ciśnieniem co najmniej 300 PSI. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część II Nazwa: Kaniule dożylne.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniule dożylne: wykonane z biokompatybilnego FEP (teflonu) lub PUR poliuretanu, bez PVC, bez DEHP, bez lateksu wtopione minimum 3 paski radiocieniujace z portem bocznym zamykanym koreczkiem, posiadająca zastawkę lub filtr zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w trakcie zakładania kaniuli sterylna posiadająca skrzydełka elastyczne ułatwiające zamocowanie wkłucia pakowana w opakowanie typu blister przezroczysta komora ułatwiająca obserwację wypływu igła silikonizowana, potrójnie ścięta z tylnym szlifem, wykonana ze stali nierdzewnej wymagane dostępne rozmiary min.: 14G (śr. zewnętrznaxdługość 2,20 x45 mm, przepływ min. 270 ml/min.), 16G (śr. zewnętrznaxdługość 1,70x45 mm, przepływ min. 180 ml/min.), 17G (śr. zewnętrznaxdługość 1,50x45 mm, przepływ min. 125 ml/min.), 18G (śr. zewnętrznaxdługość 1,20x38 mm, przepływ min. 90 ml/min.), 18G (śr. zewnętrznaxdługość 1,20x45 mm, przepływ min. 90 ml/min.), 20G (śr. zewnętrznaxdługość 1,00x32 mm, przepływ min. 57 ml/min.), 22G (śr. zewnętrznaxdługość 0,80x25 mm, przepływ min. 33 ml/min.) pakowane w opakowanie od 50 do 200 sztuk. Produkt spełniający wymagania PN-EN ISO 10555-5:2002 | Szt. | 86000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Koreczki do kaniul jednostronne, pakowane pojedynczo, sterylne, koreczki do kaniul muszą być zaoferowane tego samego producenta co kaniule w pozycji 1, koreczek w opakowaniu umożliwiającym jego wyjęcie bez kontaminacji | Szt. | 86000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część III  Nazwa: Siatki przepuklinowe

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siatki lekkie do naprawy przepuklin pachwinowych wykonane ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie o anatomicznym kształcie z rozcięciem na powrózek w rozmiarze 4,5x10cm, grubość 0,52 mm i gramatura 80g/m2 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część IV Nazwa: Przyrządy do infuzji.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren do pomp objętościowych: wykonany z PCV bez DEHP, ostry kolec nakłuwający, łatwa penetracja, wygodne nakłucie podwieszonych pojemników, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny , zamknięcie Euro-Cap, ergonomiczny kształt komory kroplowej, idealnie przezroczysta, górna część komory idealnie dostosowana do założenia czujnika kropli, elastyczna dolna część o dużej pojemności, kroplomierz : 20 kropli 1ml +-0,1 ml ( woda dest.), zabezpieczenie przed cząsteczkami większymi niż 15um – filtr, zacisk rolkowy w kolorze pomarańczowym wyposażony w zabezpieczenie kolca po użyciu, długość całkowita 250cm, długość pomiędzy wyjściem z pompy a kaniulą 145cm | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania) - ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (zielony); górna część obudowy filtra przezierna - widoczny przepływ; posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. | Szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej zawierający co najmniej: cienkościenną kaniulę punkcyjną z krótkim szlifem – średnica 1,8 mm, długość 80 mm, dren łączący z końcówką lock, kranik trójdrożny strzykawkę trzyczęściową 60 ml lock j.u., worek 2l | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej zawierający co najmniej: cienkościenną kaniulę punkcyjną z krótkim szlifem – średnica 1,8 mm, długość 80 mm, dren łączący z końcówką lock, zastawkę antyrefluksową strzykawkę trzyczęściową 60 ml lock j.u., worek 2l | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem z filtrem 15 µm zabezpieczający przed większymi cząsteczkami. Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu jeziorka komory kroplowej – z zastawką zapobiegającą dostaniu się powietrza do drenu. Dren o długości min. 180 cm zakończony filtrem hydrofobowym zabezpieczającym przed wypływem płynu z drenu w czasie wypełniania. Na drenie zacisk rolkowy z miejscem do podwieszenia drenu oraz portem na kolec po użyciu. Aparat nie zawierający DEHP. | Szt. | 12000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren infuzyjny do podaży leków cytostatycznych metoda grawitacyjną oraz za pomocą pomp objętościowych Infusomat Space, z linią do przepłukiwania po podaży leku bez konieczności rozłanczania systemu, 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock – dwa do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z Cyto Set Mix) oraz dodatkową zastawką umiejscowiona nie dalej niż 20 cm od miejsca podłączenia do pacjenta do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Nie zawiera PCV. Wolny od ftalanów DEHP. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec dla zabezpieczenia kolca po zakończeniu infuzji. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. System zamknięty potwierdzony odpowiednimi badaniami. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Dren do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym – kompatybilny z drenem głównym (wymienionym w poz. 6). Kolec z odpowietrznikiem zabezpieczony klapką. Mozliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. System zamknięty potwierdzony odpowiednimi badaniami. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Olej w sprayu do konserwacji narzędzi chirurgicznych, 300 ml. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część V Nazwa: Różne wyroby medyczne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mata bakteriobójcza do sal zabiegowych 115x45 cm, Co najmniej 30 adchezyjnych, ponumerowanych warstw folii PE zawierających klej i środek bakteriobójczy. Nieprzylepny pasek umożliwiający łatwe usuwanie kolejnych warstw. Mata przylepiająca się bezpośrednio do podłogi, po zakończeniu używania nie pozostawiająca śladów na podłodze. Kolor biały, zielony bądź niebieski. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kieliszki do leków, plastikowe, jednorazowego użytku op. 75 szt. | Op. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Staza automatyczna z rozpinanym plastikowym zapięciem, długość 420-460 mm, szerokość 25 mm. | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 4 | Worki na wymioty z absorberem. | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 5 | Żel przewodzący do badań elektrokardiograficznych i elektroencefalograficznych, w butelce 500 ml. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Żel przewodzący do badań ultrasonograficznych, w butelce 500 ml. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 7 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część VI Nazwa: Strzykawki do gazometrii

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka do gazometrii do pomiarów przy badaniu krwi tętniczej z zbalansowaną sucha heparyną litową, pozwalająca na pomiar parametrów: pH, pCO2, pO2, tHb, O2Sat, COHb, MetHb, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, glukozy i mleczanów z jednej próbki krwi. Posiadająca filtr hydrofobowy, uszczelniający się przy kontakcie z krwią nakładany na zakończenie strzykawki typu Pro, umożliwiający bezpieczne usunięcie pęcherzyków powietrza z pobranej próbki, 3 ml. | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część VII Nazwa: Czyściki do elektrod

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czyścik do elektrod sterylny. | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część VIII Nazwa: Strzykawki dwuczęściowe

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka j.u. dwuczęściowa 2 ml typu luer, op. 100 sztuk. | Op. | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka j.u. dwuczęściowa 5 ml typu luer, op. 100 sztuk. | Op. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka j.u. dwuczęściowa 10 ml typu luer, op. 100 sztuk. | Op. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka j.u. dwuczęsciowa 20 ml typu luer, op. 100 sztuk. | Op. | 1800 |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka j.u. cewnikowa Janetta 100 ml z gumowym tłokiem z załączonym dodatkowo łącznikiem luer. | Szt. | 4500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka j.u. 50 ml. do pomp infuzyjnych, typ perfuzyjny z prostopadłym wycięciem na tłoku i kołnierzem stabilizującym na złączu luer lock, z zabezpieczeniem przed wypadaniem tłoka na wewnętrznej ścianie cylindra, długość minimum 17,5 cm, typ strzykawki na cylindrze, tłok i cylinder wykonany z polipropylenu | Szt. | 7310 |  |  |  |  |  |
| 7 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część IX Nazwa: Szczoteczki cytologiczne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczoteczki cytologiczne. Sterylna szczoteczka z tworzywa sztucznego, jednorazowego użytku do pobierania wymazów cytologicznych z kanału szyjki macicy. Pakowana pojedynczo. Szczoteczka posiadająca cienkie, miękko zakończone włoski umieszczone prostopadle do trzonu szczoteczki, pozwalająca na pobranie optymalnej ilości komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy, zakończona obraczką zabezpieczającą przed wniknięciem szczoteczki do endometrium. | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część X Nazwa: Papiery medyczne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier do aparatu EKG Ascard A4 112mmx25m | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier aparatu KTG Hewlet Packard 150mmx100mmx150mm | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część XI Nazwa: Fartuchy dla pacjenta, fartuchy higieniczne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch higieniczny przeznaczony do transportu pacjenta na blok operacyjny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30 g/m² z rozcięciem z przodu wiązanym na troki. | Szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej min. 30 g/m2 stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi bawełnianymi mankietami, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący, kolor zielony, rozmiary minimum M, L, XL | Szt. | 7000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Uniwersalny fartuch wykonany z cienkiej i mocnej białej folii, odrywany z rolki. Przeznaczony do chirurgicznego mycia rąk. W rolce 50 sztuk. | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część XII Nazwa: Nożyki do mikrotomów.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyki niskoprofilowe do mikrotomu, o kącie 34°, kompatybilne z mikrotomami Thermo Shandon Scientific. Ostrze wykonane w technologii pink gwarantującej długotrwałą ostrość i precyzję cięcia. Ostrze przeznaczone do materiału miękkiego, preparatów mrożeniowych, biopsji oraz w szczególności do materiału twardego. Opakowanie 50 sztuk. | Op. | 120 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nożyki niskoprofilowe do mikrotomu o kącie 35°, wykonane w technologii pink gwarantującej długotrwałą ostrość i precyzję cięcia. Opakowanie 50 sztuk. | Op. | 24 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nożyki wysokoprofilowe o kącie 34° i wymiarach 0,31x14x75,7 mm, kompatybilne z mikrotomami Thermo Shandon Scientific. Ostrze przeznaczone typowo do twardego materiału. Opakowanie 50 sztuk. | Op. | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część XIII Nazwa: Kasetki histopatologiczne.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kasetka histopatologiczna, standardowa, biała, bez wieczka. Otwory w kształcie kwadratów o rozmiarze od 2 do 2,5x od 2 do 2,5 mm. Na frontowej pochyłej ściance kasetki możliwość bezproblemowego zapisu danych za pomocą ołówka (front nie może być zbyt gładki uniemożliwiając zapis lub powodujący że zapis się ławo ściera). | Szt. | 35000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kasetka histopatologiczna do materiału drobnego. Biała. Na frontowej pochyłej ściance kasetki możliwość bezproblemowego zapisu danych za pomocą ołówka (front nie może być zbyt gładki uniemożliwiając zapis). | Szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część XIV Nazwa: Kleszczyki do usuwania zszywek staplera skórnego

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe kleszczyki do usuwania zszywek, ułatwiające atraumatyczne i sprawne usunięcie zszywek aplikowanych przy pomocy staplera skórnego. | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część XV Nazwa: Zestawy do podawania cytostatyki

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do grawitacyjnej podaży leków cytostatycznych, z portem bezigłowym do przyłączenia linii bocznej z lekiem: - bursztynowa, półprzezroczysta linia infuzyjna dwuwarstwowa: warstwa wewnętrzna wykonana z poliuretanu, warstwa zewnętrzna wykonana z PCV bez ftalanów - całkowita długość zestawu 184 cm (+/- 2cm), średnica drenu (zewn x wewn) 4,1x3mm, objętość wypełnienia poniżej 17ml - niebieski zacisk typu „C” dla łatwej identyfikacji toru z solą fizjologiczną, umieszczony nad portem z łącznikiem bezigłowym - zakończenie linii (od strony pacjenta) typu luer lock (męski), wyposażone w zawór jednokierunkowy i zdejmowany filtr hydrofobowy 0,22 μm - port boczny z nieprzezroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym: - posiadającym gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę - pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, - wypustki na korpusie łącznika gwarantujące pewniejszy uchwyt podczas podłączania bądź rozłączania systemu - o minimalnym przepływie 350ml/min - ilość aktywacji min. 400 - przeznaczony na 7 dni - o ciśnieniu wstecznym min. 2,6 bar - o małym refluksie, nie większym niż 0,004 ml - o niewielkich gabarytach, średnica korpusu nie większa niż 11mm - kolec o długości nie większej niż 35 mm, z odpowietrznikiem wyposażonym w filtr 0,22 μm i klapką pozwalającą na zamknięcie odpowietrznika - komora kroplowa (20 kropel/ml) z filtrem cząsteczkowym 15 μm umieszczona pod portami bezigłowymi - zacisk rolkowy poniżej komory kroplowej, zintegrowany z zaciskiem ślizgowym - trójdrożny kranik (obrót 360°, zaznaczone kierunki wypływu) znajdujący się 20 – 25 cm od zakończenia linii (od strony pacjenta), zintegrowany z nieprzezroczystym portem bezigłowym o przepływie 350ml/min, małym refluksie (nie większym niż 0,004 ml) i możliwości min. 400 aktywacji - bez zawartości lateksu, ftalanów i metali - sterylny, opakowanie typu folia - papier -sterylizowany tlenkiem etylenu - opakowanie typu folia – papier, z nadrukowanymi informacjami o: producencie, dacie przydatności, metodzie sterylizacji, braku ftalanów | Szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do grawitacyjnej podaży leków cytostatycznych, z dwoma portami bezigłowym do przyłączenia linii bocznych z lekiem: - bursztynowa, półprzezroczysta linia infuzyjna dwuwarstwowa: warstwa wewnętrzna wykonana z poliuretanu, warstwa zewnętrzna wykonana z PCV bez ftalanów - całkowita długość zestawu 188 cm (+/- 2cm), średnica drenu (zewn x wewn) 4,1x3mm, objętość wypełnienia poniżej 17ml - niebieski zacisk typu „C” dla łatwej identyfikacji toru z solą fizjologiczną, umieszczony nad portami z łącznikiem bezigłowym - zakończenie linii (od strony pacjenta) typu luer lock (męski), wyposażone w zawór jednokierunkowy i zdejmowany filtr hydrofobowy 0,22 μm - port z nieprzezroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym: - posiadającym gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę - pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, - wypustki na korpusie łącznika gwarantujące pewniejszy uchwyt podczas podłączania bądź rozłączania systemu - o minimalnym przepływie 350ml/min - ilość aktywacji min. 400 - przeznaczony na 7 dni - o ciśnieniu wstecznym min. 2,6 bar - o małym refluksie, nie większym niż 0,004 ml - o niewielkich gabarytach, średnica korpusu nie większa niż 11mm - kolec o długości nie większej niż 35 mm, z odpowietrznikiem wyposażonym w filtr 0,22 μm i klapką pozwalającą na zamknięcie odpowietrznika - komora kroplowa (20 kropel/ml) z filtrem cząsteczkowym 15 μm umieszczona pod portami bezigłowymi -zacisk rolkowy poniżej komory kroplowej, zintegrowany z zaciskiem ślizgowym - trójdrożny kranik (obrót 360°, zaznaczone kierunki wypływu) znajdujący się 20 – 25 cm od zakończenia linii (od strony pacjenta), zintegrowany z nieprzezroczystym portem bezigłowym o przepływie 350ml/min, małym refluksie (nie większym niż 0,004 ml) i możliwości min. 400 aktywacji - bez zawartości lateksu, ftalanów i metali i metali - sterylny, opakowanie typu folia - papier -sterylizowany tlenkiem etylenu - opakowanie typu folia – papier, z nadrukowanymi informacjami o: producencie, dacie przydatności, metodzie sterylizacji, braku ftalanów | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przyrząd do grawitacyjnej podaży leków cytostatycznych, z trzema portami bezigłowym do przyłączenia linii bocznych z lekiem: - bursztynowa, półprzezroczysta linia infuzyjna dwuwarstwowa: warstwa wewnętrzna wykonana z poliuretanu, warstwa zewnętrzna wykonana z PCV bez ftalanów - całkowita długość zestawu 192 cm (+/- 2cm), średnica drenu (zewn x wewn) 4,1x3mm, objętość wypełnienia poniżej 17 ml - niebieski zacisk typu „C” dla łatwej identyfikacji toru z solą fizjologiczną, umieszczony nad portami z łącznikiem bezigłowym - zakończenie linii (od strony pacjenta) typu luer lock (męski), wyposażone w zawór jednokierunkowy i zdejmowany filtr hydrofobowy 0,22 μm - port z nieprzezroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym: - posiadającym gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę - pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, - wypustki na korpusie łącznika gwarantujące pewniejszy uchwyt podczas podłączania bądź rozłączania systemu - o minimalnym przepływie 350ml/min - ilość aktywacji min. 400 - przeznaczony na 7 dni - o ciśnieniu wstecznym min. 2,6 bar - o małym refluksie, nie większym niż 0,004 ml - o niewielkich gabarytach, średnica korpusu nie większa niż 11mm - kolec o długości nie większej niż 35 mm, z odpowietrznikiem wyposażonym w filtr 0,22 μm i klapką pozwalającą na zamknięcie odpowietrznika - komora kroplowa (20 kropel/ml) z filtrem cząsteczkowym 15 μm umieszczona pod portami bezigłowymi -zacisk rolkowy poniżej komory kroplowej, zintegrowany z zaciskiem ślizgowym - trójdrożny kranik (obrót 360°, zaznaczone kierunki wypływu) znajdujący się 20 – 25 cm od zakończenia linii (od strony pacjenta), zintegrowany z nieprzezroczystym portem bezigłowym o przepływie 350ml/min, małym refluksie (nie większym niż 0,004 ml) i możliwości min. 400 aktywacji - bez zawartości lateksu, ftalanów i metali i metali - sterylny, opakowanie typu folia - papier -sterylizowany tlenkiem etylenu - opakowanie typu folia – papier, z nadrukowanymi informacjami o: producencie, dacie przydatności, metodzie sterylizacji, braku ftalanów | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przyrząd do grawitacyjnej podaży leków cytostatycznych, z czterema portami bezigłowym do przyłączenia linii bocznych z lekiem: - bursztynowa, półprzezroczysta linia infuzyjna dwuwarstwowa: warstwa wewnętrzna wykonana z poliuretanu, warstwa zewnętrzna wykonana z PCV bez ftalanów - całkowita długość zestawu 196 cm (+/- 2cm), średnica drenu (zewn x wewn) 4,1x3mm, objętość wypełnienia poniżej 17 ml - niebieski zacisk typu „C” dla łatwej identyfikacji toru z solą fizjologiczną, umieszczony nad portami z łącznikiem bezigłowym - zakończenie linii (od strony pacjenta) typu luer lock (męski), wyposażone w zawór jednokierunkowy i zdejmowany filtr hydrofobowy 0,22 μm - port z nieprzezroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym: - posiadającym gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę - pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, - wypustki na korpusie łącznika gwarantujące pewniejszy uchwyt podczas podłączania bądź rozłączania systemu - o minimalnym przepływie 350ml/min - ilość aktywacji min. 400 - przeznaczony na 7 dni - o ciśnieniu wstecznym min. 2,6 bar - o małym refluksie, nie większym niż 0,004 ml - o niewielkich gabarytach, średnica korpusu nie większa niż 11mm - kolec o długości nie większej niż 35 mm, z odpowietrznikiem wyposażonym w filtr 0,22 μm i klapką pozwalającą na zamknięcie odpowietrznika - komora kroplowa (20 kropel/ml) z filtrem cząsteczkowym 15 μm umieszczona pod portami bezigłowymi -zacisk rolkowy poniżej komory kroplowej, zintegrowany z zaciskiem ślizgowym - trójdrożny kranik (obrót 360°, zaznaczone kierunki wypływu) znajdujący się 20 – 25 cm od zakończenia linii (od strony pacjenta), zintegrowany z nieprzezroczystym portem bezigłowym o przepływie 350ml/min, małym refluksie (nie większym niż 0,004 ml) i możliwości min. 400 aktywacji - bez zawartości lateksu, ftalanów i metali i metali - sterylny, opakowanie typu folia - papier -sterylizowany tlenkiem etylenu - opakowanie typu folia – papier, z nadrukowanymi informacjami o: producencie, dacie przydatności, metodzie sterylizacji, braku ftalanów | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5 | - linia boczna, z portem bezigłowym typu Y, do przygotowywania i podaży leków chemioterapeutycznych - bursztynowa, półprzezroczysta linia przedłużająca, dwuwarstwowa: warstwa wewnętrzna wykonana z poliuretanu, warstwa zewnętrzna wykonana z PCV bez ftalanów - długość linii 32 cm +/- 2 cm, średnica drenu (zewn x wewn) 4,1x3mm, objętość wypełnienia 2,5 ml - zacisk typu „C” koloru czerwonego dla łatwej identyfikacji toru z toksycznym lekiem, umieszczony pod portem z łącznikiem bezigłowym - zakończenie typu luer lock, wyposażone w zawór jednokierunkowy oraz zdejmowany filtr hydrofobowy - port z nieprzezroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym: - posiadającym gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę - pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, - wypustki na korpusie łącznika gwarantujące pewniejszy uchwyt podczas podłączania bądź rozłączania systemu - o minimalnym przepływie 350ml/min - ilość aktywacji min. 400 - przeznaczony na 7 dni - o ciśnieniu wstecznym min. 2,6 bar - o małym refluksie, nie większym niż 0,004 ml - o niewielkich gabarytach, średnica korpusu nie większa niż 11mm - kolec o długości nie większej niż 35 mm, z odpowietrznikiem wyposażonym w filtr 0,22 μm i klapką pozwalającą na zamknięcie odpowietrznika -bez zawartości lateksu, ftalanów i metali -sterylizowany tlenkiem etylenu - opakowanie typu folia – papier, z nadrukowanymi informacjami o: producencie, dacie przydatności, metodzie sterylizacji, braku ftalanów | Szt. | 25000 |  |  |  |  |  |
| 6 | - linia boczna, z portem bezigłowym typu Y oraz filtrem infuzyjnym, do przygotowywania i podaży leków chemioterapeutycznych (m.in. paklitakselu) - bursztynowa, półprzezroczysta linia przedłużająca, dwuwarstwowa: warstwa wewnętrzna wykonana z poliuretanu, warstwa zewnętrzna wykonana z PCV bez ftalanów - całkowita długość linii 36cm (+/- 2cm), średnica drenu 4,1x3mm (zewn x wewn), całkowita objętość wypełnienia 4,3 ml - zacisk typu „C” koloru czerwonego dla łatwej identyfikacji toru z toksycznym lekiem, umieszczony pod portem z łącznikiem bezigłowym - zakończenie typu luer lock, wyposażone w zawór jednokierunkowy oraz zdejmowany filtr hydrofobowy - filtr infuzyjny 0,2 μm z membraną wykonaną z polieterosulfonu o niskiej zdolności wiązania białek - port z nieprzeźroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym: - posiadającym gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę - pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, - wypustki na korpusie łącznika gwarantujące pewniejszy uchwyt podczas podłączania bądź rozłączania systemu - o minimalnym przepływie 350ml/min - ilość aktywacji min. 400 - przeznaczony na 7 dni - o ciśnieniu wstecznym min. 2,6 bar - o małym refluksie, nie większym niż 0,004 ml - o niewielkich gabarytach, średnica korpusu nie większa niż 11mm - bez zawartości lateksu, ftalanów i metali - kolec o długości nie większej niż 35 mm, z odpowietrznikiem wyposażonym w filtr 0,22 μm i klapką pozwalającą na zamknięcie odpowietrznika - sterylizowany tlenkiem etylenu - opakowanie typu folia – papier, z nadrukowanymi informacjami o: producencie, dacie przydatności, metodzie sterylizacji, braku ftalanów | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 7 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część XVI Nazwa: Chusteczki do pielęgnacji niemowląt

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chusteczki nasączane do pielęgnacji niemowląt, pakowane po 20-30 sztuk. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część XVII Nazwa: Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych pencil point

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych PENCIL POINT 22 G długość 88 mm z bocznym otworem, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, widoczna z każdej strony uchwytu. Pakowana razem z prowadnicą, prowadnica dokładnie dopasowana do igły PP nieskracajaca długości igły PP więcej niż 12 mm. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych PENCIL POINT 25 G długość 88 mm z bocznym otworem, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, widoczna z każdej strony uchwytu. Pakowana razem z prowadnicą, prowadnica dokładnie dopasowana do igły PP nieskracajaca długości igły PP więcej niż 12 mm. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych PENCIL POINT 27 G długość 88 mm z bocznym otworem, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, widoczna z każdej strony uchwytu. Pakowana razem z prowadnicą, prowadnica dokładnie dopasowana do igły PP nieskracajaca długości igły PP więcej niż 12 mm. | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych PENCIL POINT 25 G długość 120 mm z bocznym otworem, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, widoczna z każdej strony uchwytu. Pakowana razem z prowadnicą, prowadnica dokładnie dopasowana do igły PP nieskracajaca długości igły PP więcej niż 12 mm. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część XVIII Nazwa: Osłonki/prezerwatywy lateksowe na głowicę USG

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłonka na głowicę usg Ø 34 mm, sucha (nie nawilżana), bez zbiorniczka, każda w aluminiowej osłonie. Pakowane w karton po co najmniej 100 sztuk. | Szt. | 6048 |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłonka na głowicę usg Ø 28 mm, sucha (nie nawilżana), bez zbiorniczka, każda w aluminiowej osłonie. Pakowane w karton po co najmniej 100 sztuk. | Szt. | 6048 |  |  |  |  |  |
| 3 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Część XIX Nazwa: Zestawy do kaniulacji naczyń

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera - cewnik trzykanałowy 7F dł. 20 cm - igła do nakłucia naczynia 18G - prowadnik J dł. 60 cm - rozszerzacz 8F - skalpel - strzykawka 10 ml - dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika. | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera - cewnik jednokanałowy 5F dł. 20 cm - igła do nakłucia naczynia 18G - prowadnik J dł. 60 cm - rozszerzacz 6F - skalpel - strzykawka 10 ml - dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Razem |  | x |  | x |

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.