Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/79/2016                                                        Brzozów  10.11.2016r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę ambulansu sanitarnego

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/79/2016

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadzie równoważności nowoczesny defibrylator Zoll XSeries, posiadający następujące tryby pracy: defibrylacja, stymulacja, monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z zapewnieniem możliwości bezkosztowej transmisji badań EKG i innych danych medycznych oraz ich odbioru w powszechnie używanym w Polsce systemie teletransmisji, we wskazanych przez Zmawiającego placówkach hemodynamiki. Defibrylator o następujących parametrach technicznych:

| Zasilanie |
| --- |
| 1. | Sieciowe + akumulatorowe (bateryjne) |
| 2. | Czas pracy z baterii(akumulatora) przy monitorowaniu – min. 6 h |
| 3. | Ilość defibrylacji z energią 200J przy pracy na baterii – min. 100 |
| 4. | Możliwość ładowania baterii (akumulatora) z AC 230V 50/60Hz |
| Funkcje (cechy) |
| 5. | Urządzenie przenośne |
| 6. | Ciężar kpl urządzenia – max 10 kg |
| Monitorowanie funkcji życiowych: EKG |
| 7. | Ilość kanałów EKG – max. 12 |
| 8. | Interpretacja i analiza przebiegu EKG w zależności od wieku pacjenta |
| 9. | Pomiar uniesienia odcinka S-T w mm |
| Defibrylacja |
| 10. | Elektrody defibrylująco-stymulująco-monitorujące |
| 11. | Defibrylacja ręczna |
| 12. | Defibrylacja półautomatyczna AED |
| 13. | Zakres dostarczania energii: 1 – 200 J |
| 14. | Ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: 20 |
| 15. | Dwufazowa fala defibrylacja |
| 16. | Kardiowersja |
| Stymulacja przezskórna serca |
| 17. | Tryb stymulacji - na żądanie i asynchroniczny |
| 18. | Zakres regulacji częstotliwości impulsów stymulujących: 30 – 180/min. |
| 19. | Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących: 0 – 140 mA |
| 20. | Elektrody jednorazowego użytku do defibrylacji i stymulacji przezskórnej min. 2 kpl. |
| Ekran |
| 21. | Kolorowy o przekątnej ekranu 6,5 |
| 22. | Funkcja obserwacji przy dużej ekspozycji słonecznej. |
| 23. | Możliwość jednoczesnej obserwacji 3 krzywych dynamicznych. |
| Alarmy |
| 24. | Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji |
| Drukarka |
| 25 | Szerokość papieru: 80 mm. |
| 26. | Ilość kanałów jednocześnie drukowanych: 3 |
| 27. | Przesuw papieru: 2 prędkości (25 i 50 mm/sek) |
| Inne wymagania |
| 28. | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy urządzenia, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG, wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji |
| 29. | Możliwość transmitowania badań EKG i innych danych medycznych z defibrylatora do stacji odbiorczych pracujących w systemie Medgate powszechnie używanych w Polsce. |
| 30 | Bezpłatny dostęp do serwera przy transmisji danych. |
| 31. | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania. |
| 32. | Odporność na wilgoć IP55 |
| 33. | Certyfikowany uchwyt do montażu w karetce. |
| 34. | Instrukcja obsługi w języku polskim |
| 35. | Deklaracja zgodności |
| 36. | Certyfikat CE |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że zaoferowany defibrylator będzie miał pełną i nieograniczoną możliwość transmisji danych z Podkarpackim Centrum Interwencji Naczyniowo-Sercowych w Sanoku firmy G.M.V. Carint Sp. z o.o.

Wymóg ten zostanie wprowadzony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia odrębnym pismem.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.