#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/82/2016

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa  separatora komórkowego

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek      Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel, Fax. (013) 4309587

www.szpital-brzozow.pl

zampub@szpital-brzozow.pl

2. Przedmiot zamówienia:

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SEPARATORA KOMÓRKOWEGO DLA ODDZIAŁU HEMATOLOGII SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | WYMAGANIE | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| SEPARATOR KOMÓRKOWY – 1 SZTUKA |
| 1 | Separator wirówkowy pracujący w trybie ciągłego przepływu krwi (równoległy napływ, separacja i zwrot krwi). | TAK, WYMAGANE |
| 2 | Separator umożliwia minimalnie przeprowadzenie: procedur terapeutycznych terapeutyczna wymiana osocza (plazmafereza) terapeutyczna wymiana osocza z możliwością dostępu jednoigłowego (plazmafereza jednoigłowa) terapeutyczna wymiana osocza z możliwością podłączenia drugorzędowych urządzeń do przetwarzania osocza usuwanie płytek krwi (trombafereza) procedur preparatywnych poboru komórek jednojądrzastych krwi obwodowej koncentratu granulocytarnego dodatkowych oczyszczania komórek progenitorowych szpiku kostnego w procedurze czyszczenia szpiku | TAK, WYMAGANE |
| 3 | Aparat jezdny łatwy do transportu o wadze nieprzekraczającej 100 kg – separator na podstawie jezdnej (wszystkie koła ruchome w zakresie 360 stopni), umożliwiającej łatwy i dogodny transport w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej, bez konieczności kalibracji systemu po transporcie. | TAK, WYMAGANE |
| 4 | Poziom hałasu podczas użytkowania ≤ 70 dB. | TAK, WYMAGANE |
| 5 | Zestaw drenów zbudowany w oparciu o zintegrowaną kasetę. | TAK, WYMAGANE |
| 6 | Pełna automatyzacja wykonywanych procedur: intuicyjna komunikacja pomiędzy operatorem a urządzeniem poprzez kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, separator zawierający graficzną prezentację lub tekstową instrukcję poszczególnych etapów wybranej procedury, posiadający menu w języku polskim, pomagający we wprowadzaniu niezbędnych informacji dotyczących pacjenta i procedury, zapewniający prawidłowe informacje we właściwym czasie w celu zwiększenia wydajności procedury, podający jasne komunikaty ostrzegawcze, które są łatwo zauważalne, wskazujący podpowiedzi możliwych przyczyn i rozwiązania ostrzeżeń. | TAK, WYMAGANE |
| 7 | Automatyczny optyczny system kontroli separacji . | TAK, WYMAGANE |
| 8 | Automatyczne sterowanie dozowaniem antykoagulantu. | TAK, WYMAGANE |
| 9 | System zabezpieczający przed nadmierną grawitacyjną podażą antykoagulantu. | TAK, WYMAGANE |
| 10 | System dwustopniowej separacji polegający na zastosowaniu dodatkowej komory kolekcyjnej – system zapewniający wysoką efektywność poboru i dużą czystość produktu komórek macierzystych. | TAK, WYMAGANE |
| 11 | System wizjera umożliwiający bezpośredni podgląd zestawu - zarówno pierwszego i drugiego stopnia separacji podczas trwania procedury. | TAK, WYMAGANE |
| 12 | Maksymalny przepływ wejściowy ≥ 120 ml/min. dla procedury poboru komórek macierzystych. | TAK, WYMAGANE |
| 13 | Minimalny przepływ wejściowy ≤ 10 ml/min. dla procedury poboru komórek macierzystych. | TAK, WYMAGANE |
| 14 | Maksymalny przepływ wejściowy ≥ 120 ml/min. dla procedury TPE. | TAK, WYMAGANE |
| 15 | Sprawność wykonania procedury wymiany osocza nie mniejsza niż 85 %. | TAK, WYMAGANE |
| 16 | Możliwość podłączenia ogrzewacza krwi do linii płynu zastępczego. | TAK, WYMAGANE |
| 17 | Pamięć wewnętrzna separatora umożliwiająca dostęp do co najmniej 100 ostatnich protokołów przeprowadzonych procedur. | TAK, WYMAGANE |
| 18 | Możliwość podłączenia komputera w celu transmisji danych z urządzenia do komputera, umożliwiająca przechowywanie raportów z procedur w formie elektronicznej. Komputer z monitorem w zestawie o parametrach i oprogramowaniu wystarczającym do przechowywania raportów z procedur w formie elektronicznej. | TAK, WYMAGANE |
| 19 | Możliwość podłączenia drukarki (bezpośrednio lub za pośrednictwem komputera opisanego w punkcie wyżej) w celu wydrukowania raportów. Drukarka monochromatyczna laserowa w zestawie. | TAK, WYMAGANE |
| 20 | Worek na próbkę krwi przy linii wyjściowej, umożliwiający odseparowanie pierwszej porcji krwi zawierającej potencjalne zanieczyszczenie. | TAK, WYMAGANE |
| 21 | Minimum jeden zbiornik na próbki pobranego produktu. | TAK, WYMAGANE |
| 22 | Dodatkowy zacisk zintegrowany z zestawem na linii pojemnika produktu do zabezpieczenia preparatu przed rozjałowieniem podczas zgrzewania. | TAK, WYMAGANE |
| 23 | Detektor obecności antykoagulantu. | TAK, WYMAGANE |
| 24 | Detektor obecności płynu zastępczego. | TAK, WYMAGANE |
| 25 | Wbudowana zgrzewarka do drenów, w pełni zintegrowana z separatorem komórkowym tzn. zasilana bezpośrednio z urządzenia lub dołączona w zestawie. | TAK, WYMAGANE |
| 26 | Obecność pozaustrojowa mniejsza niż 200 ml w przypadku procedury pobierania komórek macierzystych. Objętość pozaustrojowa mniejsza niż 190 ml w przypadku procedury terapeutycznej wymiany osocza. | TAK, WYMAGANE |
| 27 | Zanieczyszczenie produktu erytrocytami Hct ≤ 2 %. | TAK, WYMAGANE |
| 28 | Możliwość regulacji ostatecznego bilansu płynów ustrojowych pacjenta/dawcy. Do min. 25 % w przypadku procedury TPE. | TAK, WYMAGANE |
| 29 | Średnie straty płytek w procedurze wymiany osocza nie większe niż 2,5 %. | TAK, WYMAGANE |
| 30 | Możliwość podania bolusa. | TAK, WYMAGANE |
| 31 | Kontrola bilansu płynów w czasie rzeczywistym, opcja kontroli infuzji antykoagulantu do pacjenta. | TAK, WYMAGANE |
| 32 | Komory kroplowe antykoagulantu i soli na stałe połączone z zestawem uniemożliwiające rozjałowienie zestawu. | TAK, WYMAGANE |
| 33 | Możliwość regulacji natężenia dźwięku alarmu. | TAK, WYMAGANE |
| 34 | Automatyczny test własny urządzenia i zestawu (przed rozpoczęciem procedury) zwiększający bezpieczeństwo pacjenta. | TAK, WYMAGANE |
| 35 | Wyrób objęty certyfikatem MDD 93/42/EEC (dopuszczalna deklaracja zgodności), certyfikatem bezpieczeństwa mikrobiologicznego PN-EN 12469, certyfikatami bezpieczeństwa elektrycznego PN-EN 61010 oraz PN-EN 61326. | TAK, WYMAGANE |
| 36 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | TAK, WYMAGANE |
| 37 | Minimalna gwarancja producencka 12 miesięcy. | TAK, WYMAGANE |
| 38 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | TAK, WYMAGANE |
| 39 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | TAK, WYMAGANE |

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3. Warunki ubiegania się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 2-8, ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający oceni czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7 specyfikacji.

# 4. Tryb zamówienia:

# Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

# Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

# Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

# Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia (dostawa, montaż, szkolenie personelu) do 22.12.2016r.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ofertę asortymentowo-cenową  należy  sporządzić w formie określonej
w załączniku nr 1 do siwz.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na to samo zadanie. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców, lub z ustawy.

- W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – dostawa separatora komórkowego
 Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3820/82/2016

-  Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

-  Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający  jej   samoistne otwarcie.

-  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty.

-  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ oraz  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

7.1. Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty - przetargowej (tj. do daty składania ofert):

- Oferta przetargowa stanowiąca załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.2. Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu po otwarciu ofert w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5:

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów)- wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.3.Wykaz dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego zgodne z dyrektywą ,,medyczną”- wyrób objęty certyfikatem MDD 93/42/EEC

- Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego PN-EN 12469.

- Certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego PN-EN 61010 oraz PN-EN 61326.

- Informacja dotycząca podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia        pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga  złożenia wadium.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie, mailem lub faksem.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/82/2016

# Adres korespondencyjny zamawiającego:

# Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

# Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

# ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

Nr tel. fax (013) 43 09 587

strona internetowa: www.szpital-brzozow.pl

e-mail: danuta.niewiadomska@szpital-brzozow.pl

Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje po przekazaniu drogą pocztową, faxem lub mailem, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U poz. 915). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium						waga kryterium

1) Cena  						          60 %

2) Termin gwarancji 				          25 %

3) Parametry techniczne                                               15 %

1) Cena

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów:	 60 punktów

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „Cmin”  otrzyma punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

(Cmin/C)*60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

2) Termin gwarancji

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym  kryterium  – 25 punktów.

Zamawiający określa minimalny wymagany termin gwarancji  na 12 miesięcy  od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży  oraz maksymalny termin gwarancji na 36 miesięcy od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży.

Ocenie podlega zaoferowany termin gwarancji powyżej 12 miesięcy.

Do obliczenia punktów w kryterium termin gwarancji zamawiający przyjmie ilość miesięcy powyżej minimalnego wymaganego terminu tj. 12 miesięcy.

Dla przykładu: Jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji 24 miesiące, zamawiający  do obliczeń przyjmie ilość miesięcy ponad 12 miesięcy tj. 12 miesięcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji  „Gmax”  otrzyma punktów 25.

Każda inna oferta „G” otrzymuje ilość punktów  wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

(G/Gmax)*25= c

G	- okres gwarancji badanej oferty

Gmax - najdłuższy okres gwarancji

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium gwarancja

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin gwarancji z dokładnością do pełnych miesięcy (np. 20 miesięcy, 21 miesięcy, itp.).

W przypadku gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu gwarancji, zamawiający przyjmie termin gwarancji dla tej oferty wynoszący 12 miesięcy.

3) Parametry techniczne

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym  kryterium  – 15 punktów.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

- zestaw drenów zbudowany w oparciu o zintegrowaną kasetę zawierającą wszystkie elementy mocowane na pompach, zaworach i czujnikach minimalizującą możliwość błędnego założenia zestawu na urządzeniu – 5 punktów

- automatyczny optyczny system kontroli separacji wyposażony w system analizy obrazu o wysokiej rozdzielczości, monitorujący, interpretujący i automatycznie regulujący stan separacji – 5 punktów

- sprawność wykonania procedury wymiany osocza:

- powyżej 85% a poniżej 92% 2 punkty,

- powyżej 92% - 5 punktów.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę punktów za wszystkie kryteria, oraz spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Tryb udzielania wyjaśnień.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Danuta Niewiadomska, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12.Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 24.11.2016 r. godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 24.11.2016 r.
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

16. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę
w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić z jego strony opóźnienia płatności do 90 dni po terminie wymagalności faktury.

...............................................

(podpis kierownika jednostki)

Załącznik nr 1

#### ___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

(WZÓR)

OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę separatora komórkowego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,  znak sprawy SZPiGM 3820/82/2016 przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: | ILOŚĆ (SZT)) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN) | STAWKA PODATKU VAT ( w % ) | WARTOŚĆ NETTO ( PLN) | WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D=AxB | E=D+C |
| 1. | SEPARATOR KOMÓRKOWY Nazwa oraz model/typ (jeżeli dotyczy): …………………….……………… Nazwa producenta: ………………………..………… | 1 |  |  |  |  |

OPIS TECHNICZNY ZAOFEROWANEGO SEPARATORA  KOMÓRKOWEGO

| LP. | WYMAGANIE | WPISAĆ TAK, NIE LUB POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| SEPARATOR KOMÓRKOWY – 1 SZTUKA |
| 1 | Separator wirówkowy pracujący w trybie ciągłego przepływu krwi (równoległy napływ, separacja i zwrot krwi). |  |
| 2 | Separator umożliwia minimalnie przeprowadzenie: procedur terapeutycznych terapeutyczna wymiana osocza (plazmafereza) terapeutyczna wymiana osocza z możliwością dostępu jednoigłowego (plazmafereza jednoigłowa) terapeutyczna wymiana osocza z możliwością podłączenia drugorzędowych urządzeń do przetwarzania osocza usuwanie płytek krwi (trombafereza) procedur preparatywnych poboru komórek jednojądrzastych krwi obwodowej koncentratu granulocytarnego dodatkowych oczyszczania komórek progenitorowych szpiku kostnego w procedurze czyszczenia szpiku |  |
| 3 | Aparat jezdny łatwy do transportu o wadze nieprzekraczającej 100 kg – separator na podstawie jezdnej (wszystkie koła ruchome w zakresie 360 stopni), umożliwiającej łatwy i dogodny transport w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej, bez konieczności kalibracji systemu po transporcie. |  |
| 4 | Poziom hałasu podczas użytkowania ≤ 70 dB. |  |
| 5 | Zestaw drenów zbudowany w oparciu o zintegrowaną kasetę. |  |
| 6 | Pełna automatyzacja wykonywanych procedur: intuicyjna komunikacja pomiędzy operatorem a urządzeniem poprzez kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, separator zawierający graficzną prezentację lub tekstową instrukcję poszczególnych etapów wybranej procedury, posiadający menu w języku polskim, pomagający we wprowadzaniu niezbędnych informacji dotyczących pacjenta i procedury, zapewniający prawidłowe informacje we właściwym czasie w celu zwiększenia wydajności procedury, podający jasne komunikaty ostrzegawcze, które są łatwo zauważalne, wskazujący podpowiedzi możliwych przyczyn i rozwiązania ostrzeżeń. |  |
| 7 | Automatyczny optyczny system kontroli separacji . |  |
| 8 | Automatyczne sterowanie dozowaniem antykoagulantu. |  |
| 9 | System zabezpieczający przed nadmierną grawitacyjną podażą antykoagulantu. |  |
| 10 | System dwustopniowej separacji polegający na zastosowaniu dodatkowej komory kolekcyjnej – system zapewniający wysoką efektywność poboru i dużą czystość produktu komórek macierzystych. |  |
| 11 | System wizjera umożliwiający bezpośredni podgląd zestawu - zarówno pierwszego i drugiego stopnia separacji podczas trwania procedury. |  |
| 12 | Maksymalny przepływ wejściowy ≥ 120 ml/min. dla procedury poboru komórek macierzystych. |  |
| 13 | Minimalny przepływ wejściowy ≤ 10 ml/min. dla procedury poboru komórek macierzystych. |  |
| 14 | Maksymalny przepływ wejściowy ≥ 120 ml/min. dla procedury TPE. |  |
| 15 | Sprawność wykonania procedury wymiany osocza nie mniejsza niż 85 %. |  |
| 16 | Możliwość podłączenia ogrzewacza krwi do linii płynu zastępczego. |  |
| 17 | Pamięć wewnętrzna separatora umożliwiająca dostęp do co najmniej 100 ostatnich protokołów przeprowadzonych procedur. |  |
| 18 | Możliwość podłączenia komputera w celu transmisji danych z urządzenia do komputera, umożliwiająca przechowywanie raportów z procedur w formie elektronicznej. Komputer z monitorem w zestawie o parametrach i oprogramowaniu wystarczającym do przechowywania raportów z procedur w formie elektronicznej. |  |
| 19 | Możliwość podłączenia drukarki (bezpośrednio lub za pośrednictwem komputera opisanego w punkcie wyżej) w celu wydrukowania raportów. Drukarka monochromatyczna laserowa w zestawie. |  |
| 20 | Worek na próbkę krwi przy linii wyjściowej, umożliwiający odseparowanie pierwszej porcji krwi zawierającej potencjalne zanieczyszczenie. |  |
| 21 | Minimum jeden zbiornik na próbki pobranego produktu. |  |
| 22 | Dodatkowy zacisk zintegrowany z zestawem na linii pojemnika produktu do zabezpieczenia preparatu przed rozjałowieniem podczas zgrzewania. |  |
| 23 | Detektor obecności antykoagulantu. |  |
| 24 | Detektor obecności płynu zastępczego. |  |
| 25 | Wbudowana zgrzewarka do drenów, w pełni zintegrowana z separatorem komórkowym tzn. zasilana bezpośrednio z urządzenia lub dołączona w zestawie. |  |
| 26 | Obecność pozaustrojowa mniejsza niż 200 ml w przypadku procedury pobierania komórek macierzystych. Objętość pozaustrojowa mniejsza niż 190 ml w przypadku procedury terapeutycznej wymiany osocza. |  |
| 27 | Zanieczyszczenie produktu erytrocytami Hct ≤ 2 %. |  |
| 28 | Możliwość regulacji ostatecznego bilansu płynów ustrojowych pacjenta/dawcy. Do min. 25 % w przypadku procedury TPE. |  |
| 29 | Średnie straty płytek w procedurze wymiany osocza nie większe niż 2,5 %. |  |
| 30 | Możliwość podania bolusa. |  |
| 31 | Kontrola bilansu płynów w czasie rzeczywistym, opcja kontroli infuzji antykoagulantu do pacjenta. |  |
| 32 | Komory kroplowe antykoagulantu i soli na stałe połączone z zestawem uniemożliwiające rozjałowienie zestawu. |  |
| 33 | Możliwość regulacji natężenia dźwięku alarmu. |  |
| 34 | Automatyczny test własny urządzenia i zestawu (przed rozpoczęciem procedury) zwiększający bezpieczeństwo pacjenta. |  |
| 35 | Wyrób objęty certyfikatem MDD 93/42/EEC (dopuszczalna deklaracja zgodności), certyfikatem bezpieczeństwa mikrobiologicznego PN-EN 12469, certyfikatami bezpieczeństwa elektrycznego PN-EN 61010 oraz PN-EN 61326. |  |
| 36 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. |  |
| 37 | Minimalna gwarancja producencka 12 miesięcy. |  |
| 38 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. |  |
| 39 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. |  |

INFORMACJE NIEZBĘDNE DO OBLICZENIA PUNKTÓW

W KRYTERIUM PARAMETRY TECHNICZNE :

| Lp. | OPIS PARAMETRU | WPISAĆ TAK LUB NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | zestaw drenów zbudowany w oparciu o zintegrowaną kasetę zawierającą wszystkie elementy mocowane na pompach, zaworach i czujnikach minimalizującą możliwość błędnego założenia zestawu na urządzeniu |  |
| 2. | automatyczny optyczny system kontroli separacji wyposażony w system analizy obrazu o wysokiej rozdzielczości, monitorujący, interpretujący i automatycznie regulujący stan separacji |  |
| 3. | sprawność wykonania procedury wymiany osocza powyżej 85% a poniżej 92% 2 punkty, |  |
| 4. | sprawność wykonania procedury wymiany osocza powyżej 92% |  |

Okres udzielonej gwarancji: ………………………….. miesięcy

Wartość netto oferty:  ....................................  zł.

słownie:.......................................................................................................................................

Wartość brutto oferty:  .................................... zł.

słownie:  .…………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel………………………

Nr fax………………………

mail ………………………….

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Zobowiązujemy się również, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą do podpisania umowy w miejscu  i czasie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczamy również, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

__________________ dnia _________

_____________________________________

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

#### Załącznik Nr 2

#### ___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

#### (wzór oświadczenia)

#### OŚWIADCZENIE

#### Na podstawie  art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

#### Prawo zamówień publicznych

#### Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/82/2016, oświadczam że w/w wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

__________________ dnia _________

_____________________________________

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

Załącznik nr 3

Wykonawca (pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W TRYBIE ART. 24 UST. 11 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3820/82/2016, oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić.

__________________ dnia _________

_____________________________________

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

Załącznik nr 4

#### _______________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3820/82/2016, oświadczamy, że:

- nie zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

- zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

W przypadku zlecenia podmiotom trzecim podwykonawstwo należy wraz z oświadczeniem wskazać  części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza  powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem  firm podwykonawców oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom.

* niepotrzebne skreślić.

__________________ dnia _________

_____________________________________

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

Załącznik nr 5

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

UMOWA

NR SZPiGM 3820/82/2016

zawarta w Brzozowie, w dniu: ……………..…... 2016 r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

………………………………………………………………………………..……

reprezentowanym przez:

1…………………………………………………

2. ………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”,

§ 1

- Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje separator komórkowy, fabrycznie nowy nieużywany, nieodtworzony, rok produkcji ……….., zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę ……………….. PLN brutto (słownie: ................. / 100), a w tym:

- Koszty dostawy przedmiotu sprzedaży na teren Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego.

- Koszt instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowe działanie zainstalowanego sprzętu.

- Koszt przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego do obsługi zainstalowanego sprzętu.

- Koszt sprawowania opieki serwisowo-gwarancyjnej w okresie gwarancji w tym koszty przeglądów okresowych o których mowa w § 5 ust. 10.

§ 3

- Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt  i ryzyko, oraz dokonać instalacji i uruchomienia sprzętu oraz przeszkolenia personelu kupującego w terminie do 22 grudnia 2016r.

- Do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji umowy Kupujący wyznacza:

kierownika Sekcji Obsługi i Konserwacji Urządzeń – tel.: 13 43 09 617,

kom.797 590 398.

§ 4

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury.

- Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu faktury z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności należy rozumieć również wszelkie formy ubezpieczenia lub przejęcia płatności przez podmiot trzeci w zarząd lub inną formę administrowania).

§ 5

- Sprzedający udziela …..  miesięcy gwarancji na przedmiot sprzedaży. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży. Sprzedający obowiązki w zakresie gwarancji może wykonywać samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci.

- Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii  w okresie gwarancji, jest równy terminowi gwarancji wskazanemu w § 5 ust. 1 umowy.

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży.

- Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji:

- do 5 dni od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych,

- do 14 dni od zgłoszenia awarii, jeżeli części wymagające wymiany Sprzedający musi sprowadzić od producenta urządzenia.

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia interwencji w celu usunięcia awarii, nie później niż w ciągu 2 dni po przyjęciu zgłoszenia awarii od Kupującego. Naprawa w ramach gwarancji będzie realizowana na miejscu u Kupującego lub w siedzibie Sprzedającego.

- W sytuacji gdy czas usunięcia awarii z przyczyn niezależnych od Sprzedającego przedłuży się ponad okres 5 dni Sprzedający o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy.

- Każdorazowo termin gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia liczony w dniach.

- Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia awarii przez Kupującego do momentu przekazania w pełni sprawnego urządzenia użytkownikowi.

- Dwie naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.

- Sprzedający, w okresie gwarancji, na własny koszt i w uzgodnieniu z Kupującym, wykona przeglądy okresowe sprzętu będącego częścią przedmiotu zamówienia w ilości zalecanej przez producenta tego sprzętu jednak nie mniejszej niż 1 raz na rok. Kupujący nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przeglądem w tym kosztów dojazdu czy też kosztów części które są wymieniane w ramach przeglądu.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia sprzętu spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki serwisowania sprzętu stanowiącego przedmiot sprzedaży.

- Zgłoszenia awarii Kupujący dokonuje na numer fax ..................................... lub adres email ............................................................................

- Do kontaktu ze Sprzedającym w ramach kontaktów serwisowo-gwarancyjnych upoważniony jest: kierownik Sekcji Obsługi i Konserwacji Urządzeń tel.: 13 43 09 617, kom.797 590 398.

- W przypadku, gdy w wystawionej osobno karcie gwarancyjnej zapisy sprzeczne będą z zapisami w niniejszej umowie za wiążące uważa się zapisy umowy.

§ 6

- Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny  z przedmiotem umowy.

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odstąpienia od umowy przez Kupującego, w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 30 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,

- odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn obciążających Kupującego – w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 7

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić  od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający                                                                                                     Kupujący