Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/76/2017                                                     Brzozów  04.10.2017r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę urządzenia do wykonywania

testów eksploatacyjnych symulatorów

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/76/2017

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

- SIWZ, pkt 2. Przedmiot zamówienia.

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia. Nowa treść opisu przedmiotu zamówienia  otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do wykonywania testów eksploatacyjnych symulatorów radioterapeutycznych – szt 1.

Symulatory terapeutyczne będące w posiadaniu zamawiającego posiadają lampy rentgenowskie więc urządzenie powinno wykonywać  pomiary związane z napięciem co najmniej w zakresie 40kV – 140kV .

Urządzenie powinno dokonywać pomiarów co najmniej:

- pomiaru wysokiego napięcia ,

- pomiaru dawki (test na wydajność lampy rtg),

- pomiaru warstwy półchłonnej.

Urządzenie powinno być dostarczone wraz z:

-  detektorem służącym do wykonywania co najmniej wymienionych testów, jeżeli nie

jest on częścią składową urządzenia,

- oprogramowaniem umożliwiającym analizę pomiarów,

- filtrami Al o różnych grubościach i o wymiarach większych niż 5 cm x 5 cm.

W ramach realizacji zamówienia zamawiający wymaga wykonania:

- dostawy urządzenia,

- przeszkolenia personelu z zakresu użytkowania urządzenia,

- gwarancji serwisowej na okres oznaczony w ofercie (min. 12 miesięcy),

- przeglądu urządzenia po pierwszym roku po dostawie,

- przeglądu wraz z wzorcowaniem urządzenia po drugim roku po dostawie.

Nie dopuszcza się  składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- SIWZ, pkt 5. Termin realizacji zamówienia.

Nowa treść pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 7 tygodni od daty podpisania umowy.

- SIWZ, pkt 13. Miejsce i termin składania ofert.

Nowa treść pkt 13 otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert: 10.10.2017r. godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

- SIWZ, pkt 13. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Nowa treść pkt 14 otrzymuje brzmienie:

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 10.10.2017r. o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zmiany wprowadzone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.