Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/4/2018                                                          Brzozów  10.01.2018r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na dostawę

materiałów laboratoryjnych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/4/2018

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

- SIWZ, załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 17,18, 23,26, 27.

Nowa treść  otrzymuje brzmienie:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| 17. | Igły systemowe z gwintem nr 0,8 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza po pobraniu krwi, umieszczonym na korpusie igły w jednej linii z ostrzem |
| 18. | Igły systemowe nr 0,7 mm przezierne, komora wizualizacyjna długości minimum 10 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza po pobraniu krwi, umieszczonym na korpusie igły w jednej linii z ostrzem, zintegrowane z uchwytem na etapie produkcji, zestaw sterylny. |
| 23. | Igła motylkowa do pobrań krwi z „trudnych żył” rozmiar 0,6 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ostrza aktywowanym po pobraniu krwi bezpośrednio w żyle oraz adapterem luer, zestaw sterylny, dostosowana do oferowanego systemu, długość drenu do 180 mm |
| 26. | Mikrometoda do uzyskania surowicy z żelem separującym objętość pobrania 400-600 ul z kapilarą lub zintegrowanym lejkiem |
| 27. | Mikrometoda do morfologii z napylonym EDTAK2/EDTAK3 objętość pobrania 250-500 ul ze zintegrowanym lejkiem, przekłuwanym korkiem do podajników automatycznych, wymiary 13x75 mm z wolnym polem na kod kreskowy standardowej wielkości w dowolnej części probówki |

Zmiany wprowadzone w opisie przedmiotu zamówienia oznaczone są pogrubioną czcionką.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.