#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/7/2019

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa odczynników i części zużywalnych  wraz z dzierżawą analizatora

CPV: 33696500-0

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek      Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel, Fax. (013) 4309587

www.szpital-brzozow.pl

zampub@szpital-brzozow.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i części zużywalnych  oraz dzierżawa wirówki laboratoryjnej oraz analizatora do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy krwi metodą elektroforezy kapilarnej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WYDZIERŻAWIENIA APARATU ORAZ WIRÓWKI         SPEŁNIAJĄCYCH MINIMUM SPECYFIKACJI OKREŚLONEJ PONIŻEJ:

| LP. | WYMAGANIE | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| WYMAGANIA - analizator do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy krwi metodą elektroforezy kapilarnej |
| 1 | AUTOMATYCZNY ANALIZATOR NIE STARSZY NIŻ Z 2014 R. DO ROZDZIAŁU ELEKTROFORETYCZNEGO BIAŁEK SUROWICY KRWI, IMMUNOTYPOWANIA ORAZ OZNACZANIA HBA1C DOPOSAŻONY W KOMPUTER, MONITOR, ZEW. DRUKARKĘ, CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH, ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIE ZASILANIA AWARYJNEGO UPS, ŚCIANKĘ CHŁODNICZĄ - ZAPEWNIAJĄCĄ WŁAŚCIWE PRZECHOWYWANIE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO ORAZ ODCZYNNIKÓW | TAK, WYMAGANE |
| 2 | WYKONAWCA ZAPEWNI WIRÓWKĘ LABORATORYJNĄ MPW-54, 230 V 40/60 HZ, OBROTY: DWIE WYBRANE PRĘDKOŚCI ZAKRESU 100-5 800 RPM ZAPROGRAMOWANE FABRYCZNIE. WIRNIK KĄTOWY 8 X 15/10 ML, KOMPLET Z POJEMNIKAMI 13080 17X100/120MM[KĄT 30°] [MAX RPM: 5 800] SŁUŻĄCĄ DO WSTEPNEJ OBRÓBKI MATERIAŁU PRZEZNACZONEGO DO ANALIZY, NIE STARSZĄ NIŻ 2018R. | TAK, WYMAGANE |
| 3 | ZAWIERAJĄCY ZESTAW DO ROZDZIAŁU ELEKTROFORETYCZNEGO BIAŁEK I IMMUNOTYPOWANIA POZWALAJACY NA WYODRĘBNIENIE I OZNACZENIE FRAKCJI BIAŁKOWYCH: - ALBUMINY - α1 – GLOBULINY - α2 – GLOBULINY - β1 – GLOBULINY - β2 – GLOBULINY - Y – GLOBULINY | TAK, WYMAGANE |
| 4 | APARAT W PEŁNI AUTOMATYCZNY POSIADAJĄCY FABRYCZNIE MAKSYMALNIE DWIE KAPILARY, WYKONUJĄCY OZNACZENIA: PROTEINIGRAM, IMMUNOTYPOWANIA, HEMOGLOBINA GLIKOWANA, DZIAŁAJĄCY AUTOMATYCZNIE OD MOMENTU UMIESZCZENIA PRÓBKI PIERWOTNEJ AŻ DO WYDANIA WYNIKU | TAK, WYMAGANE |
| 5 | MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA POJEDYNCEGO BADANIA BIAŁKA MONOKLONALNEGO W SPOSÓB CAŁKOWICIE AUTOMATYCZNY | TAK, WYMAGANE |
| 6 | WYDAJNOŚĆ ANALIZATORA: PROTEINOGRAM – MINIMUM 20 OZNACZEŃ NA GODZINĘ; IMMUNOZNAKOWANIE (IT) MINIMUM 3 OZNACZENIA NA GODZINĘ.; HEMOGLOBINA GLIKOWANA (HBA1C) MINIMUM 6 OZNACZEŃ NA GODZINĘ | TAK, WYMAGANE |
| 7 | WSZYSTKIE ODCZYNNIKI GOTOWE DO UŻYCIA BEZ DODATKOWYCH SUBSTANCJI TJ. KW. OCTOWY I ALKOHOL | TAK, WYMAGANE |
| 8 | MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA PRÓBEK PIERWOTNYCH I MIKROPRÓBEK ORAZ DOKŁADANIA PRÓBRK „CITO” | TAK, WYMAGANE |
| 9 | IDENTYFIKACJA PRÓBEK ZA POMOCĄ CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH | TAK, WYMAGANE |
| 10 | KONTROLA POZIOMU ODCZYNNIKÓW | TAK, WYMAGANE |
| 11 | PREZENTACJA WYNIKÓW W POSTACI PROCENTOWEJ I W WARTOŚCIACH BEZWZGLĘDNYCH DLA KAŻDEJ FRAKCJI BIAŁEK SUROWICY WRAZ Z KOMENTARZEM | TAK, WYMAGANE |
| 12 | DETEKCJA PRÓBEK BEZ ETAPU BARWIENIA – DETEKCJABEZPOŚREDNIA - FOTOMETR | TAK, WYMAGANE |
| 13 | GRAFICZNY ZAPIS ELEKTROFOREGRAMÓW | TAK, WYMAGANE |
| 14 | WYODRĘBNIENIE I OZNACZENIE FRAKCJI NIETYPOWYCH | TAK, WYMAGANE |
| 15 | PROGRAM STATYSTYCZNY UMOŻLIWIAJACY PRZEPROWADZENIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ QC ELEKTROFOREZY BIAŁEK ORAZ ICH WIZUALIZACJĘ NA WYKRESACH LEVEY-JANINGSA, MOŻLIWOŚĆ UŻYCIA 3 MATERIAŁÓW KONTROLNYCH | TAK, WYMAGANE |
| 16 | MOŻLIWOŚC ARCHIWIZACJI DANYCH | TAK, WYMAGANE |
| 17 | MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZANIA DO WYKRESU OBRAZU IMMUNOFIKSACJI WRAZ Z RAPORTEM WYNIKÓW | TAK, WYMAGANE |
| 18 | STOSOWANIE GOTOWYCH DO UŻYCIA ODCZYNNIKÓW DO PRZEPROWADZENIA ELEKTROFOREZY BIAŁEK SUROWICY KRWI | TAK, WYMAGANE |
| 19 | MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYCH ZEWNĄTRZLABORATORYJNYCH KONTROLACH DLA OCENY PROTEINIGRAMÓW IMMUNOTYPOWANIA - 2 RAZY W ROKU | TAK, WYMAGANE |
| 20 | BEZPŁATNA INSTALACJA ANALIZATORA | TAK, WYMAGANE |
| 21 | BEZPŁATNE SZKOLENIE DOTYCZĄCE OBSŁUGI ANALIZATORA INTERPRETACJI WYNIKÓW ZAKOŃCZONE UZYSKANIEM CERTYFIKATU PRZEZ OSOBY, KTÓRE ZOSTANĄ PRZESZKOLONE ORAZ OKRESOWE DOSZKALANIE PERSONELU LABORATORIUM | TAK, WYMAGANE |
| 22 | CZAS NAPRAWY MAX 48 GODZIN OD CHWILI ZGLOSZENIA, A W PRZYPADKU AWARII PRZEKRACZAJĄCEJ 4 DNI ROBOCZE DOSTARCZENIE NA CZAS NAPRAWY APARATU ZASTĘPCZEGO O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH. W PRZYPADKU TRZECH AWARII TEGO SAMEGO MODULU WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYMIANY APARATU NA FABRYCZNIE NOWY. | TAK, WYMAGANE |
| 23 | WALIDACJA MIN 1 RAZ W ROKU I PO KAŻDEJ NAPRAWIE SERWISOWEJ | TAK, WYMAGANE |
| 24 | OKRESOWE PRZEGLĄDY SERWISOWE WG ZALECEŃ PRODUCENTA MIN. 1 RAZ W ROKU | TAK, WYMAGANE |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | WYKONAWCA ZAPEWNIA PEŁNĄ INTEGRACJĘ (WPIĘCIE) APARATU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ LUB ZAINSTALOWYCH LABORATORIUM CENTRALNYM ZAMAWIAJĄCEGO OKRESIE DZIERŻAWY | TAK, WYMAGANE |
| 2 | WYKONAWCA ZAPEWNIA ATLAS HEMATOLOGICZNY ORAZ UDZIAŁ W SZKOLENIACH ZEWNĘTRZNYCH PRACOWNIKÓW W CELU PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PERSONELU LABORATORIUM | TAK, WYMAGANE |
| 3 | WYKONAWCA PO ZAKOŃCZENIU OBOWIĄZUJACEJ UMOWY UMOŻLIWI ZAMAWIAJĄCEMU WYKUP DZIERŻAWIONEJ WIRÓWKI LABORATORYJNEJ ZA KWOTĘ NIE WYŻSZĄ NIŻ 0,5% WARTOŚCI KSIEGOWEJ Z DNIA WYKUPU. | TAK, WYMAGANE |
| ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA |
| 1 | - PROTEINOGRAMY: 4500 OZNACZEŃ W OKRESIE 2 LAT - IMMUNOTYPOWANIE: 1000 OZNACZEŃ W OKRESIE 2 LAT | TAK, WYMAGANE |

W przypadku nieuwzględnienia lub zaniżenia przez Wykonawcę ilości odczynników kontroli, kalibratorów, rozcieńczalników i części zużywalnych niezbędnych do wykonania badań określonych powyżej Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć ich brakującą ilość na własny koszt.

Nie dopuszcza się  składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

3. Warunki ubiegania się o zamówienie:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

- nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia -  wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz wymaganych dokumentów określonych w części 7 SIWZ.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

-	posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-	sytuacji ekonomicznej lub  finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-  zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Zamawiający  przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający oceni czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7 specyfikacji

- Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

# Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa  ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 24 miesiące.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ofertę asortymentowo-cenową  należy  sporządzić w formie określonej
w załączniku nr 1 do siwz.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na to samo zadanie. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – dostawa odczynników wraz z dzierżawa aparatów
 Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3810/7/2019

-  Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

-  Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający    jej   samoistne otwarcie.

-  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty.

-  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ oraz  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

Wykaz dokumentów które należy złożyć wraz z oferta przetargową (tj. do daty składania ofert):

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór stanowi  załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5:

  - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) - wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

    - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Informacja dotycząca podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia        pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

- W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty.

- Karty charakterystyki substancji chemicznych.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga  złożenia wadium.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji za pomocą faxu (nr 13 43 09 587) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail:wojciech.majkowski@szpital-brzozow.pl)-zapis nie dotyczy ofert oraz dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na:

-  numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/7/2019

- adres korespondencyjny:

# Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

# Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

# Im. Ks. B. Markiewicza

# ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

UWAGA!

Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje w formie faxu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania tą samą drogą. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazany przez Wykonawcę w ofercie, zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje po przekazaniu drogą pocztową, faxem lub mailem, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny.

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U poz. 915). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium						waga kryterium

1) cena            					        60 pkt.

2) termin dostawy    odczynników                            40 pkt.

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączną cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy,

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

1) Cena  oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą                z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

2) Termin dostawy odczynników

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy – 40 punktów.

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy na 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje 5-dniowy termin dostawy otrzyma 20 pkt. w kryterium termin dostawy.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin dostawy krótszy niż 5 dni (np. 1 dzień), otrzyma 40 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy z dokładnością do dni (np. 1 dzień, 2 dni, itp.).

W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie terminu dostawy, zamawiający przyjmie termin dostawy dla tej oferty wynoszący 5 dni.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę punktów uzyskaną we wszystkich kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień   publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.

11. Tryb udzielania wyjaśnień.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Danuta Niewiadomska, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12.Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 13.02.2019 r. godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 13.02.2019r.
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

16. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę
w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić z jego strony opóźnienia płatności do 90 dni po terminie wymagalności faktury.

...............................................

Załącznik nr 1

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

(WZÓR)

OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora, znak sprawy              SZPiGM 3810/7/2019 przedstawiamy następującą ofertę:

Tabela nr 1 – Odczynniki, kontrole, kalibratory oraz części zużywalne niezbędne do wykonania następujących badań:

- proteinogramy – 4500 oznaczeń

- Immunotypowanie (IT) – 1000 oznaczeń

| L.p. | Przedmiot zamówienia (Nazwa odczynnika, kontroli, kalibratora, części zużywalnych)* | Numer Katalogowy* | Ilość zaoferowanych opakowań na okres 24 miesięcy niezbędnych do wykonania testów w ilościach określonych powyżej* | Cena jednostkowa netto (PLN) za 1 opakowanie* | Wartość netto (PLN)* (kol. 4 x kol. 5) | Stawka VAT (%)* | Wartość VAT* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENA OFERTY WYNOSI: |  |  |  |  |
| Słownie:………………………………………………………..*PLN netto |  |  |  |  |
| Słownie:………………………………………………………..*PLN brutto |  |  |  |  |
| Wartość VAT wynosi słownie:……………………………………….*PLN |  |  |  |  |

*Uzupełnia Wykonawca

Informacje dodatkowe:

- Zamawiający dopuszcza rozbudowanie tabeli o konieczną ilość wierszy dla zaoferowania wszystkich niezbędnych odczynników, kontroli, kalibratorów, rozcieńczalników, kapilar, części zużywalnych (np. kuwet) itp. Do wykonywania badań w ilościach określonych powyżej w tytule tabeli nr 1.

- W przypadku nieuwzględnienia lub zaniżenia przez Wykonawcę ilości odczynników, kontroli, kalibratorów, rozcieńczalników i części zużywalnych niezbędnych do wykonania badań określonych powyżej w tytule tabeli nr 1, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć ich brakującą ilość na własny koszt.

- Ilość opakowań należy obliczyć przez podzielenie ilości badań określonych przez Zamawiającego przez ilość badań możliwych do wykonania z zaoferowanych przez Wykonawcę opakowań odczynnika (osobno dla każdego odczynnika).

- Zamawiający wymaga zaoferowania całych opakowań odczynników, dlatego też Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasad zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości opakowań, którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie. Przy czym podane przez Zamawiającego w tytule tabeli nr 1  ilości oznaczeń są wiążące dla Wykonawców.

Tabela nr 2 – Wysokość czynszu dzierżawnego:

| Dzierżawa aparatów wraz z osprzętem | Czynsz dzierżawny za jeden miesiąc netto (PLN)* | Stawka VAT* (%) | Wartość VAT* | Czynsz dzierżawny za jeden miesiąc brutto (PLN)* | Czynsz dzierżawny za okres 24 miesięcy netto (PLN)* | Wartość VAT za okres 24 miesięcy* | Czynsz dzierżawny za okres 24 miesięcy brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizator do elektroforezy kapilarnej – 1 szt. o nazwie: ………………………… …………………………* |  |  |  |  |  |  |  |
| Wirówka laboratoryjna - szt 1 o nazwie: ………………………… …………………………* |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE: |  |  |  |  |

*Uzupełnia Wykonawca

Tabela nr 3 – Podsumowanie:

| CENA OFERTY (suma wartości odczynników, kontroli i kalibratorów oraz części zużywalnych z tabeli 1 i wartości dzierżawy z tabeli 2 wynosi: |
| --- |
| LICZBOWO: | SŁOWNIE: |
| Tabela 1 |  | PLN netto* | Słownie: ………………………………………………………………PLN netto* |
| Tabela 2 |  | PLN netto* | Słownie: ………………………………………………………………PLN netto* |
| Wartość VAT z tabeli nr 1 i nr 2: |  | PLN* | Słownie: ………………………………………………………………PLN * |
| Łączna wartość brutto oferty-tabela nr 1 i 2: |  | PLN brutto* | Słownie: ………………………………………………………………PLN brutto * |

Termin dostawy odczynników: …….. dni

*Uzupełnia Wykonawca

Tabela nr 4 – Parametry graniczne zaoferowanego wirówki laboratoryjnej oraz analizatora do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy krwi metodą elektroforezy kapilarnej:

ANALIZATOR:

- Producent/Firma:……………………………………………………………………………..*

- Typ aparatu: …………………………………………………………………………………*

- Rok produkcji:…………………………………………….*

WIRÓWKA LABORATORYJNA:

- Producent/Firma:……………………………………………………………………………..*

- Typ aparatu: …………………………………………………………………………………*

- Rok produkcji:…………………………………………….*

| LP. | WYMAGANIE | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU | SPEŁNIANIE WYMAGANIA: TAK/NIE* |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA - analizator do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy krwi metodą elektroforezy kapilarnej |  |
| 1 | AUTOMATYCZNY ANALIZATOR NIE STARSZY NIŻ Z 2014 R. DO ROZDZIAŁU ELEKTROFORETYCZNEGO BIAŁEK SUROWICY KRWI, IMMUNOTYPOWANIA ORAZ OZNACZANIA HBA1C DOPOSAŻONY W KOMPUTER, MONITOR, ZEW. DRUKARKĘ, CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH, ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIE ZASILANIA AWARYJNEGO UPS, ŚCIANKĘ CHŁODNICZĄ - ZAPEWNIAJĄCĄ WŁAŚCIWE PRZECHOWYWANIE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO ORAZ ODCZYNNIKÓW | TAK, WYMAGANE |  |
| 2 | WYKONAWCA ZAPEWNI WIRÓWKĘ LABORATORYJNĄ MPW-54, 230 V 40/60 HZ, OBROTY: DWIE WYBRANE PRĘDKOŚCI ZAKRESU 100-5 800 RPM ZAPROGRAMOWANE FABRYCZNIE. WIRNIK KĄTOWY 8 X 15/10 ML, KOMPLET Z POJEMNIKAMI 13080 17X100/120MM[KĄT 30°] [MAX RPM: 5 800] SŁUŻĄCĄ DO WSTEPNEJ OBRÓBKI MATERIAŁU PRZEZNACZONEGO DO ANALIZY, NIE STARSZĄ NIŻ 2018 ROK. |  |  |
| 3 | ZAWIERAJĄCY ZESTAW DO ROZDZIAŁU ELEKTROFORETYCZNEGO BIAŁEK I IMMUNOTYPOWANIA POZWALAJACY NA WYODRĘBNIENIE I OZNACZENIE FRAKCJI BIAŁKOWYCH: - ALBUMINY - α1 – GLOBULINY - α2 – GLOBULINY - β1 – GLOBULINY - β2 – GLOBULINY - Y – GLOBULINY | TAK, WYMAGANE |  |
| 4 | APARAT W PEŁNI AUTOMATYCZNY,POSIADAJĄCY FABRYCZNIE MAKSYMALNIE DWIE KAPILARY, WYKONUJĄCY OZNACZENIA: PROTEINIGRAM, IMMUNOTYPOWANIA, HEMOGLOBINA GLIKOWANA DZIAŁAJĄCY AUTOMATYCZNIE OD MOMENTU UMIESZCZENIA PRÓBKI PIERWOTNEJ AŻ DO WYDANIA WYNIKU | TAK, WYMAGANE |  |
| 5 | MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA POJEDYNCEGO BADANIA BIAŁKA MONOKLONALNEGO W SPOSÓB CAŁKOWICIE AUTOMATYCZNY | TAK, WYMAGANE |  |
| 6 | WYDAJNOŚĆ ANALIZATORA: PROTEINOGRAM – MINIMUM 20 OZNACZEŃ NA GODZINĘ: IMMUNOZNAKOWANIE (IT) MINIMUM 3 OZNACZENIA NA GODZINĘ. HEMOGLOBINA GLIKOWANA (HBA1C) MINIMUM 6 OZNACZEŃ NA GODZINĘ | TAK, WYMAGANE |  |
| 7 | WSZYSTKIE ODCZYNNIKI GOTOWE DO UŻYCIA BEZ DODATKOWYCH SUBSTANCJI TJ. KW. OCTOWY I ALKOHOL | TAK, WYMAGANE |  |
| 8 | MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA PRÓBEK PIERWOTNYCH I MIKROPRÓBEK ORAZ DOKŁADANIA PRÓBRK „CITO” | TAK, WYMAGANE |  |
| 9 | IDENTYFIKACJA PRÓBEK ZA POMOCĄ CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH | TAK, WYMAGANE |  |
| 10 | KONTROLA POZIOMU ODCZYNNIKÓW | TAK, WYMAGANE |  |
| 11 | PREZENTACJA WYNIKÓW W POSTACI PROCENTOWEJ I W WARTOŚCIACH BEZWZGLĘDNYCH DLA KAŻDEJ FRAKCJI BIAŁEK SUROWICY WRAZ Z KOMENTARZEM | TAK, WYMAGANE |  |
| 12 | DETEKCJA PRÓBEK BEZ ETAPU BARWIENIA – DETEKCJA BEZPOŚREDNIA - FOTOMETR | TAK, WYMAGANE |  |
| 13 | GRAFICZNY ZAPIS ELEKTROFOREGRAMÓW | TAK, WYMAGANE |  |
| 14 | WYODRĘBNIENIE I OZNACZENIE FRAKCJI NIETYPOWYCH | TAK, WYMAGANE |  |
| 15 | PROGRAM STATYSTYCZNY UMOŻLIWIAJACY PRZEPROWADZENIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ QC ELEKTROFOREZY BIAŁEK ORAZ ICH WIZUALIZACJĘ NA WYKRESACH LEVEY-JANINGSA, MOŻLIWOŚĆ UŻYCIA 3 MATERIAŁÓW KONTROLNYCH | TAK, WYMAGANE |  |
| 16 | MOŻLIWOŚC ARCHIWIZACJI DANYCH | TAK, WYMAGANE |  |
| 17 | MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZANIA DO WYKRESU OBRAZU IMMUNOFIKSACJI WRAZ Z RAPORTEM WYNIKÓW | TAK, WYMAGANE |  |
| 18 | STOSOWANIE GOTOWYCH DO UŻYCIA ODCZYNNIKÓW DO PRZEPROWADZENIA ELEKTROFOREZY BIAŁEK SUROWICY KRWI | TAK, WYMAGANE |  |
| 19 | MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYCH ZEWNĄTRZLABORATORYJNYCH KONTROLACH DLA OCENY PROTEINIGRAMÓW ORAZ HBA1C - 2 RAZY W ROKU | TAK, WYMAGANE |  |
| 20 | BEZPŁATNA INSTALACJA ANALIZATORA I WIRÓWKI | TAK, WYMAGANE |  |
| 21 | BEZPŁATNE SZKOLENIE DOTYCZĄCE OBSŁUGI ANALIZATORA INTERPRETACJI WYNIKÓW ZAKOŃCZONE UZYSKANIEM CERTYFIKATU PRZEZ OSOBY, KTÓRE ZOSTANĄ PRZESZKOLONE ORAZ OKRESOWE DOSZKALANIE PERSONELU LABORATORIUM | TAK, WYMAGANE |  |
| 22 | CZAS NAPRAWY MAX 48 GODZIN OD CHWILI ZGLOSZENIA, A W PRZYPADKU AWARII PRZEKRACZAJĄCEJ 4 DNI ROBOCZE DOSTARCZENIE NA CZAS NAPRAWY APARATU ZASTĘPCZEGO O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH W PRZYPADKU TRZECH AWARII TEGO SAMEGO MODULU DOSTAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYMIANY APARATU NA FABRYCZNIE NOWY | TAK, WYMAGANE |  |
| 23 | WALIDACJA MIN 1 RAZ W ROKU I PO KAŻDEJ NAPRAWIE SERWISOWEJ | TAK, WYMAGANE |  |
| 24 | OKRESOWE PRZEGLĄDY SERWISOWE WG ZALECEŃ PRODUCENTA MIN. 1 RAZ W ROKU | TAK, WYMAGANE |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1 | WYKONAWCA ZAPEWNIA PEŁNĄ INTEGRACJĘ (WPIĘCIE) APARATU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ LUB ZAINSTALOWYCH NA LABORATORIUM CENTRALNYM ZAMAWIAJĄCEGO W OKRESIE DZIERŻAWY | TAK, WYMAGANE |  |
| 2 3 | WYKONAWCA ZAPEWNIA UDZIAŁ W SZKOLENIACH ZEWNĘTRZNYCH PRACOWNIKÓW W CELU PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PERSONELU LABORATORIUM WYKONAWCA PO ZAKOŃCZENIU OBOWIĄZUJACEJ UMOWY UMOŻLIWI ZAMAWIAJĄCEMU WYKUP DZIERŻAWIONEJ WIRÓWKI LABORATORYJNEJ ZA KWOTĘ NIE WYŻSZĄ NIŻ 0,5% WARTOŚCI KSIEGOWEJ Z DNIA WYKUPU | TAK, WYMAGANE TAK, WYMAGANE |  |

*Uzupełnia Wykonawca

Uwaga: oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny.

Aparat musi zawierać wszystkie niezbędne części i materiały eksploatacyjne i być gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów  i inwestycji poza poz. wymienionymi w tabeli nr 1.

Tabela nr 5– Warunki serwisu dzierżawionego aparatu:

| Opis warunków | Minimalne warunki wymagane | TAK/NIE* |
| --- | --- | --- |
| Instalacja | Na koszt Wykonawcy |  |
| Naprawa, wymiana podzespołów | Na koszt Wykonawcy |  |
| Całodobowy serwis oraz okresowy przegląd serwisowy według zaleceń | Na koszt Wykonawcy |  |
| Walidacja min. 1 raz w roku i po każdej naprawie serwisowej | Na koszt Wykonawcy |  |
| Czas naprawy | Max 48 godzin od chwili zgłoszenia |  |
| W przypadku awarii przekraczającej 4 dni robocze | Dostarczenie na czas naprawy, aparatu zastępczego o takich samych parametrach |  |

*Uzupełnia Wykonawca

- Dostawa analizatora i wirówki oraz ich  instalacja, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu nastąpi w terminie 5 tygodni, licząc od dnia podpisania umowy.

- Dostawa odczynników wykonywana będzie w okresie 24 miesięcy, licząc od daty jej zawarcia, w formie ratalnych dostaw realizowanych na pisemne lub faksowe zamówienie składane przez Zamawiającego sukcesywnie, w zależności od aktualnych potrzeb. Dostawy cząstkowe realizowane będą w ciągu ……(max. 5 dni roboczych), licząc od daty otrzymania pisemnego lub faxem zamówienia.

- Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas analizator oraz wirówka są kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji,

- wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczymy aktualne Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (jeżeli takowe  w odczynnikach występują) lub Karty Charakterystyki - wystawione dla wszystkich zaoferowanych odczynników.

- wraz z dostawą analizatora i wirówki dostarczymy certyfikaty/deklaracje zgodności ze znakiem CE wystawione dla zaoferowanego aparatu.

- oferowane/użyczane przez nas: ścianka chłodnicza, czytniki kodów kreskowych itp. oraz odczynniki, kontrole i kalibratory posiadają certyfikaty/deklaracje zgodności potwierdzające oznakowanie CE lub inny dokument dopuszczający do obrotu i zobowiązujemy się do przedłożenia wymienionych  dokumentów Zamawiającemu  na jego żądanie – w terminie do 7 dni od wezwania.

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ,

- zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na w/w przedmiot zamówienia.

4. Oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail …………………………….

………………………………………………………………

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania WykonawCY

Załącznik nr 2

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3810/7/2019, oświadczam, że:

    - Nie podlegam wykluczeniu z postępowania. *

    - Podlegam wykluczeniu z postepowania. *

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3810/7/2019, oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 36b ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3810/7/2019, oświadczamy, że:

- nie zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

- zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

W przypadku zlecenia podmiotom trzecim podwykonawstwo należy wraz z oświadczeniem wskazać  części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza  powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem  firm podwykonawców oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5

(wzór)

U M O W A

SZSPOO.SZPiGM 3810/7/2019

zawarta w Brzozowie, w dniu .................................., pomiędzy

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. Ks. Bronisława Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym       w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha 		– Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

...........................................................................................................................................

zwanym w dalszej części „Sprzedającym”

§ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora ORAZ WIRÓWKI LABORATORYJNEJ, na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z ofertą Sprzedającego złożoną   w postępowaniu przetargowym, prowadzonym przez Kupującego, znak spr. SZPiGM 3810/7/2019.

§ 2

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować wydzierżawione aparaty w terminie 5 tygodni od daty podpisania umowy, w Laboratorium Centralnym  w siedzibie Kupującego.

2. Przekazanie aparatu nastąpi protokołem zdawczo odbiorczym sporządzonym  z udziałem obu stron.

3. Kupujący zobowiązuje się użytkować dzierżawione aparaty zgodnie z jego przeznaczeniem
i wymogami prawidłowej eksploatacji oraz zabezpieczyć urządzenie przed kradzieżą  i niepożądanym działaniem osób trzecich.

4. Sprzedający zobowiązuje się do dzierżawy aparatów na czas obowiązywania niniejszej umowy.

5. Na czas trwania dzierżawy Sprzedający ceduje na rzecz Kupującego prawa
i obowiązki właściciela wynikające z gwarancji i oświadcza, że w dniu instalacji analizatora i wirówki przekaże Kupującemu kartę gwarancyjną.

6. Czas trwania gwarancji, określony kartą gwarancyjną, nie może być krótszy niż czas trwania umowy dzierżawy.

7. W okresie obowiązywania umowy Sprzedający zapewni bezpłatne naprawy serwisowe, przeglądy walidacyjne oraz wymianę części zamiennych.

8. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego udostępniać aparatu do użytkowania osobom trzecim ani go poddzierżawiać.

9. Sprzedający ma prawo kontroli wykorzystywania przedmiotu dzierżawy.

10. Kupujący zobowiązany jest zwrócić aparat, w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji, w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy.

11. Sprzedający zobowiązany jest dokonywać na swój koszt  przeglądów aparatu  przez autoryzowany serwis, co najmniej jeden raz w roku przez cały okres obowiązywania umowy.

12. Sprzedający zobowiązuje się do przekazania Kupującemu niezwłocznie po podpisaniu umowy oświadczenia zawierającego szacunkową wartość wydzierżawionego  i użyczonego sprzętu.

13. W zakresie realizacji umowy odnośnie dzierżawy aparatów osobą reprezentującą Kupującego jest Kierownik Laboratorium Centralnego.

§ 3

1. Odczynniki i materiały eksploatacyjne w ilościach i asortymencie określonych
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu partiami, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego,  po uprzednim otrzymaniu zamówienia, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt   i ryzyko, w terminie do ……..dni roboczych od złożenia zamówienia.

2. Zamówienia na odczynniki składa w formie fax lub drogą internetową Sekcja Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej Kupującego lub Laboratorium Centralne.

3. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy okaże się, że do wykonania wskazanej przez Kupującego liczby badań konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby odczynników i materiałów eksploatacyjnych niż zadeklarowana przez Sprzedającego, wówczas produkty te dostarcza Sprzedający na normalnych zasadach nieodpłatnie.

§ 4

1. Czynsz dzierżawny, w wysokości ................... PLN brutto miesięcznie, opłacony zostanie na podstawie faktury wystawionej do 10 dnia każdego miesiąca i płatny przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 60 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Kupującego.

2.Ceny jednostkowe odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wydzierżawionych aparatów  określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Sprzedający zobowiązuje się do niepodwyższania cen przedmiotu umowy w okresie trwania umowy.

4. Płatność za dostarczone odczynniki i materiały eksploatacyjne zostanie dokonana przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury, przy czym podstawą do przyjęcia faktury jest potwierdzenie przyjęcia dostawy przez Kupującego.

5.  Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

6.  Łączna wartość umowy wynosi brutto: .................... PLN (słownie ...............................).

7. Wynagrodzenie  Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany następujących czynników cenotwórczych:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Wprowadzenie powyższych zmian w treści umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§ 5

1.Umowę zawarto na okres 24 miesięcy tj. od ................................... do ..................................

2. Każda ze stron może odstąpić od umowy w każdym czasie w przypadku rażącego naruszania przez drugą stronę obowiązków umownych.

3. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia co najmniej     trzech udokumentowanych opóźnień w dostawie odczynników lub materiałów eksploatacyjnych.

§ 6

Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności należy rozumieć również wszelkie formy ubezpieczenia lub przejęcia płatności przez podmiot trzeci).

Sprzedający przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy może dojść  ze strony Kupującego do opóźnień w realizacji zobowiązań wynikających z umowy do 90 dni po terminie płatności faktury.

Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw  na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 7

1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad przedmiotu umowy, Sprzedający
 jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni od daty zgłoszenia wady.

2. W przypadku nieusunięcia wady w wyżej wskazanym terminie, Sprzedającego
 obciąża odpowiedzialność odszkodowawcza określona w § 7 ust. 4 umowy.

3. W przypadku niedostarczenia i niezainstalowania przedmiotu dzierżawy określonego w § 1 umowy, zgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 1 umowy Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 250 PLN, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

4.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego    w zakresie dotyczącym dostaw odczynników i materiałów eksploatacyjnych określonych w załączniku nr 1 do umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 2,0 % wartości przedmiotu umowy, który miał być wydany, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym zwłoka nie może trwać dłużej niż 5 dni. Kupujący może, na uzasadniony wniosek Sprzedającego, odstąpić od naliczenia kary umownej.

5.W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 20 % łącznej wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 6 niniejszej umowy.

6.Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Opóźnienie upoważnia Kupującego do naliczania odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty Kupujący może potrącić należną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi z bieżącej należności Sprzedającego.

7.Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne związane z wprowadzeniem do obrotu i stosowania towaru niespełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami i normami ponosi Sprzedający.

8. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 8

Sprzedający zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty aktualizacji bądź zmiany karty charakterystyk substancji niebezpiecznych odczynników i materiałów eksploatacyjnych dostarczyć stosowne zaktualizowane dokumenty do siedziby Kupującego.

§ 9

1. Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu umowy bez

roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu po stronie Sprzedającego.

2. Kupującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy
i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieunormowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 12

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

§ 13

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Kupującego i jednym dla Sprzedającego.

Sprzedający 								        Kupujący