SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (013) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

_____________________________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/33/2019                                               Brzozów 05.07.2019 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego -

dostawa opraw oświetleniowych w ramach   projektu:  Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację pawilonów F, G oraz modernizację kotłowni Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza.

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM             3810/33/2019

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

Proszę o dokładniejszy opis tej pozycji:

Oprawa + lampa LED 10,5W

odpowiedź:

Oprawa typu plafoniera okrągła lub kwadratowa – źródło światła: lampa LED o mocy minimalnej 10,5 W. Montaż natynkowy.

pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza panele 300x1200  42W 3200lm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli LED o większej mocy z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w SIWZ, (tj: barwa światła naturalna 4000 K efektywność świetlna powyżej 80 lm/W).

pytanie nr 3

Czy oprawa Panel LED 40W 4000 K 30x120 jest oprawą do montażu podtynkowego?

odpowiedź:

Oprawa Panel LED 40W 4000 K 30x120 jest oprawą do montażu natynkowego.

pytanie nr 4

Jakiego typu jest to oprawa? Czy oprawa Oprawa + lampa LED 10,5W jest oprawa typu plafon okrągły? Montaż natynkowy czy podtynkowy?

odpowiedź:

Oprawa typu plafoniera okrągła lub kwadratowa – źródło światła: lampa LED o mocy minimalnej 10,5 W. Montaż natynkowy.

pytanie nr 5

Poz. panel LED 45 W 4000 K 60 x 60 NT proszę o dopuszczenie panelu LED o mocy 48 W i tych samych pozostałych parametrach.

odpowiedź:

Możliwe jest zastosowanie paneli LED 48 W z koniecznością zachowania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

pytanie nr 6

Poz. Oprawa + lampa LED 10,5 W proszę o uszczegółowienie, o jaki typ oprawy lampy chodzi, podanie przykładowego producenta.

odpowiedź:

Oprawa typu plafoniera okrągła lub kwadratowa – źródło światła: lampa LED o mocy minimalnej 10,5 W. Montaż natynkowy.