Wykonawca:                                                                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

O F E R T A – CZĘŚĆ  I

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy stentów i protez – Część I dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/68//2019, przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5-11,5-15,0mm lub15-18-20mm; narzędzie mające możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; długość narzędzia 1900mm; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych. Średnica końcówki: 4 Fr, do prowadnicy 0,035”. Długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,2 mm. | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wielorazowy cewnik do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,025"; zakończony krótkim lub długim zwężeniem; średnica platynowej końcówki dystalnej 3,5 Fr; minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; długość robocza 195 cm; | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wielorazowy cewnik do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,025"; zakończony krótkim lub długim zwężeniem; średnica platynowej końcówki dystalnej 3,5 Fr; minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; długość robocza 195 cm; | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wielorazowy cewnik popychający do protez średnicy 7Fr; długość robocza 1600mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; kompatybilny z protezami średnicy 7Fr. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wielorazowy koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych o średnicy 22mm, drut koszyka twardy lub miękki, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wielorazowy koszyk 8-drutowy do usuwania małych kamieni i złogów z dróg żółciowych; wykonany z miękkiego drutu, długość robocza narzędzia 1950mm, średnica rozłożonego koszyka 20mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; posiada port do iniekcji i zintegrowaną rączkę; końcówka w kształcie kulki ułatwiające wejście do przewodów żółciowych. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wielorazowy papillotom igłowy z chowanym ostrzem w kształcie okrągłej igiełki długości 4 mm, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; pakowany po 2 szt. | op | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rękojeść typu KD do papillotomów wielorazowego użytku. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Trójkanałowy papilotom wielorazowego użytku o zakrzywionym nosku; długość końcówki dystalnej 3mm, średnica końcówki dystalnej 4,5Fr, długość cięciwy 20mm; długość narzędzia 1950mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w zestawie 2 papilotomy i 2 zatyczki uszczelniające kompatybilny z wielorazowym uchwytem; maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035'' | op | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Prosta proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7, 8,5, 10 lub 12 Fr, odległość między listkami 5,7,9,11,13 lub 15cm; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 400 |  |  |  |  |  |
| 12 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025'' lub 0,035", długość robocza 2700 lub 4500mm, giętka zagięta lub prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada rdzeń wykonany z nitynolu pozwalający przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1. | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 13 | Szczypce chwytające wielorazowego użytku do usuwania protez plastikowych z dróg żółciowych; oba ramiona ruchome; ramiona typu szczęki aligatora z zębem szczura; posiada funkcję rotacji; szerokość otwarcia ramion 6,9mm; długość robocza narzędzia 1800mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; narzędzie zdatne do sterylizacji w autoklawie. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Wielorazowy zestaw do wprowadzania protez średnicy 8,5,10 lub 12Fr,wstepnie złożony zawierający: razem złożone i pakowane 1 cewnik wprowadzający i 1 popychacz; długość robocza 1550mm, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035''. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Jednorazowe trójstopniowe poszerzadła balonowe; do poszerzania przełyku, odźwiernika, jelit i brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 6 – 7 – 8 mm, 8,5-9,5-10,5 mm, 11-12-13mm, 13,5-14,5-15,5mm, 16-17-18mm, 18-19-20mm; znacznik radiologiczny na końcu dystalnym i proksymalnym; oznaczenie środka balonu; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; długość balonu 55 lub 65mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych; nie zawiera latexu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm; sterylizowane EtO | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3 lub 7mm; długość cięciwy 20 lub 30mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 18 | Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; separacja kanałów ułatwiający kaniulację po nacięciu bez potrzeby wymiany cewników; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym (RTG); długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm; igła na długości 3mm pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą zbyt głębokiemu cięciu. | Szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; minimalna średnica endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 20 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; minimalna średnica endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 21 | Jednorazowy koszyk do usuwania małych kamieni kieszeniowych z przewodów żółciowych; wykonany z nitynolu; typ 8-drutowy, o specjalnym splocie w kształcie wiru; do wprowadzania po prowadnicy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica kanału endoskopu 3,7mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 22 | Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; kształt końcówki krótki, długi, zwężany, okrągły ze szczeliną krzyżową lub okrągła metalowa; średnica końcówki od 2,5 do 6Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; długość narzędzia 1950mm. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 23 | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji; do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami w kartridżach; dł. narzędzia 1650,1950 lub 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; opakowanie - 10 sztuk | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10, 15 lub 25mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; Zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. | Op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 25 | Pętle elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 lub 15mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. | Op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 26 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 7 lub 8,5 lub 10Fr, długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk C, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 27 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku standardowe lub o powiększonej objętości, łyżeczki owalne, owalne z igłą, szczęki aligatora, szczęki aligatora z igłą ; obie łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; długość narzędzia 1550 lub 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk. | Op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 28 | Proteza samorozprężalna; w środkowej części wzmocniona podwójną warstwą nitynolowej siatki, pomiędzy którymi znajduje się membrana z silikonu; kołnierze niepokrywane; 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej. Długość robocza 30mm, długość całkowita 60,100 lub 140mm; średnica części środkowej 22mm, posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 29 | Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 1650 lub 2300mm; klipsy zakończone mikroząbkami do lepszej przyczepności; długość ramienia klipsa 10mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm; narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem; osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa; opakowanie zawiera 10 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1150mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 3,0mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; 10 sztuk w opakowaniu. | Op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 31 | Proteza samorozprężalna niepokrywana; wprowadzana przez endoskop; wykonana z nitinolu; podwójna siatka minimimlizuje wrastanie tkanki; średnica protezy 24mm, długość całkowita protezy 80,110,140 lub 170mm; 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 na w części środkowej; długość aplikatora 230cm; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 32 | Jednorazowa samorozprężalna proteza do dróg żółciowych, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania posiadające złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy 40,60,80,100mm o średnicy 8 lub 10mm. Aplikator o długości 180cm i średnicy 8 Fr (2,66mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach, 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 33 | Jednorazowa samorozprężalna proteza do dróg żółciowych, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania posiadające złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy 40,60,80,100mm o średnicy 8 lub 10mm. Aplikator o długości 180cm i średnicy 8 Fr (2,66mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach, 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 34 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi. | Op. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  | x |

Termin dostawy: ……… dni od otrzymania raportu zużycia lub złożenia zamówienia.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Wykonawca:                                                                                                                                                                                                                                                                    Załącznik nr 1

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

O F E R T A – CZĘŚĆ  II

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy stentów i protez – Część II dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/36/2019, przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnica do zabiegów ERCP, dwukolorowa przez co identyfikująca ruch, dł. 480 cm, 5 cm koniec cieniodajny pokryty hydrofilnie, rozmiar 0,021; 0,025; 0,035; dwukolorowy przez co identyfikuje pozycję i ruch, końcówka prosta. | Szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnik do zabiegów ERCP do trudnych kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych z hydrofilnie powleczonym zakończeniem na długości 5,8 cm., atraumatyczna, elastyczna, platynowa spiralna końcówka długości 4cm, dająca cień w promieniach RTG prosta lub zagięta. Końcówka zagięta posiadająca zdolność przenoszenia obrotu w stosunku 1:1, co ułatwia wprowadzanie prowadnicy przez zwężenie. Prowadnica ze wzmocnionym nitinolowym rdzeniem ułatwiającym wprowadzanie oraz z systemem zapewniającym endoskopową wizualizację ruchu i głębokości wprowadzenia. Długość 260 lub 450 cm, średnica 0,25̋ lub 0,35̋ | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Protezy plastikowe do dróg żółciowych typu "Amsterdam", wymagane rozmiary 7, 8.5, 10 i 11,5 Fr dł. od 5 do 15 cm. | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Stent trzustkowy z otworami drenującymi na całej długości, cztery języki uniemożliwiające migrację, temperowany koniec, rozmiar 3, 5 i 7 Fr dł. od 3 do 15 cm. | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszyk jednorazowego użytku do usuwania złogów i ciał obcych twardy śr. 7Fr dł. 200 cm, obrotowa rękojeść, wielkość kosza 2x4 lub 3x6 cm. | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Stopniowe poszerzadła ujścia brodawki, zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych typu Cottona średnica 4-5-7-8.5Fr. i 5-7-10Fr. Dł. 200cm, akceptujące prowadnik 0.035. | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | Balon trójstopniowy do ekstrakcji, cewnik 7 Fr temperowany do 5 Fr, dł. 200 cm, balon dopełniający się do trzech rozmiarów 8.5, 12 i 15 mm, możliwość podania kontrastu nad lub pod balonem, na prowadnik 0,035, minimalny kanał roboczy 3.2 mm. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego, cewnik 7 lub 10 Fr dł. 220 cm. | op | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Prowadnica do wprowadzania stentów samorozprężalnych, dł. 360 cm, miękki koniec, znaczniki co 20 cm od dystalnego końca, jednokrotnego użytku. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Stent samorozprężalny nitinolowy do dwunastnicy, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki w 80%, wymagane rozmiary: 6, 9 i 12 cm, średnica zestawu 10 Fr. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Stent nitinolowy do protezowania nienowotworowych łagodnych zmian w przełyku oraz uszczelniania przetok, całkowicie powleczony, załadowany do zestawu wprowadzającego 7,92 mm, stent uwalniany z rękojeści pistoletu możliwość repozycji do 80%, nitka do repozycji po całkowitym otwarciu, bardzo dobra widoczność w RTG, możliwość wykonania MRIi, dł. 8, 10 i 12 cm, średnica wew. 20 mm, kołnierze 25 mm. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku całkowicie pokrywany stosowany do utrzymania drożności w przypadku zwężeń przełyku spowodowanych nowotworami złośliwymi i/lub do szczelnego zamknięcia przetok tchawiczo-przełykowych. Elastyczny, samorozprężalny stent wykonany jest z pojedynczego, plecionego drutu nitynolowego, posiadający cieniodajne znaczniki na cewniku wewnętrznym. Znaczniki wskazują rzeczywistą długość stentu przy nominalnej średnicy stentu. Na proksalnym i dystalnym końcu stentu znajdują się pętle służące do repozycji stentu na wypadek jego niewłaściwej implantacji. Stent jest zamontowany na cewniku wewnętrznym, który współpracuje z prowadnikiem o średnicy 0,035̋. Wymagane rozmiary; 8,10,12 cm, cewnik wprowadzający 8 mm. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie, jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary: 8, 10, 12,5 i 15cm. Cewnik wprowadzający 8mm. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnikiem 0,035’’. Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10. Średnica stentu pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm) Średnica stentu częściowo pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm). Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwiający rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczania. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 15 | Stent samorozprężalny nitinolowy do dwunastnicy, pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki w 80%, repozycjonowanie w czasie, jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary: 6, 8 i 10 cm, średnica zestawu 10 Fr. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Jednorazowy cewnik stosowany do endoskopowej kaniulacji dróg żółciowych i trzustkowych, zakończony metalową kulką, posiada trzy znaczki o długości 3mm, na dystalnej cieniodajnej końcówce. Rozmiar cewnika 5.5 Fr, dł 200cm, mandryn 100cm, na prowadnicę '035". | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | Stent trzustkowy z otworami drenującymi na całej długości, dwa języki uniemożliwiające migrację, temperowany koniec, rozmiar 5 Fr dł. od 3 do 12 cm. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 18 | Mini koszyczek stosowany do endoskopowego usuwania złogów żółciowo/trzustkowych lub ciał obcych. Rozmiar koszulki 5Fr, długość 200cm, rozmiar koszyczka 5 mm x 1,3mm, obrotowa rękojeść. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 19 | Zestaw do protezowania dróg żółciowych jednostopniowy, średnica cewnika prowadzącego 5 lub 6Fr na nim cewniki popychające, w dystalnym końcu cztery cieniodajne opaski ułożone co 5 cm umożliwiające ocenę odległości,długość 205cm, akceptujące prowadnik 0,035. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | Zagięty sfinkterotom trzykanałowy jednorazowego użytku, stsowany do kaniulacji dróg żółciowych i wykonywania sfinkterotomii. System Mark V z cienodajnymi opaskami na 5, 10 i 15 cm od dystalnego końca cewnika stosowany w celu określenia głębokości kaniulacji. Zaokrąglony koniec w technologii DomeTip. Średnica cewnika 7Fr temperowana do 5Fr, dł 200cm, długośc cięciwy tnącej; 20, 25 lub 30mm, cięciwa monofilamentowa lub pleciona, na prowadnik '035". | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  | x |

Termin dostawy: ……… dni od otrzymania raportu zużycia lub złożenia zamówienia.

Na czas realizacji umowy Wykonawca przekaże do depozytu Zamawiającego pełne instrumentarium do implementacji wyrobów medycznych kupowanych w ramach niniejszej umowy wraz z wyposażeniem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ w terminie nie późniejszym niż do 5 dni roboczych od dnia podpisania  umowy.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Wykonawca:                                                                                                                                                                                                                                                                Załącznik nr 1

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

O F E R T A – CZĘŚĆ  III

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy stentów i protez – Część III dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/68//2019, przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteza smorozprężalna do przełyku z systemem antymigracyjnym. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, całkowicie pokrywana silikonem, z lassem. System antymigracyjny w postaci dodatkowej warstwy wykonanej z niepokrywanej, rozszerzonej siatki nitinolowej mocowanej proksymalnie. Po cztery znaczniki na obu końcach i dwa znaczniki w części środkowej widoczne w RTG. Średnica w zakresie 16-28 mm , długość w zakresie 6-15 cm. System uwalniania proksymalny lub system dystalny, długość systemu 70 cm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Proteza smorozprężalnna do przełyku z systemem antymigracyjnym i zastawką antyrefluksową. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywana silikonem, system antymigracyjny w postaci dodatkowej warstwy wykonanej z niepokrywanej, rozszerzonej siatki nitinolowej mocowanej proksymalnie, zastawka antymigracyjna typu rękaw, wykonany z PTFE ze wzmocnieniem z pętli drutu nitinolowego. Po cztery znaczniki na obu końcach i dwa znaczniki w części środkowej widoczne w RTG. Średnica w zakresie 16-28 mm , długość w zakresie 6-15 cm. System uwalniania dystalny, długość systemu 70 cm. | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | Proteza samorozprężalna do zamykania przetok lub perforacji po zabiegach bariatrycznych, wykonana z nitinolu, usuwalna, pokryta silikonem oraz PTFE 2 pierścienie antymigracyjne umieszczone jeden nad drugim, odległość między pierścieniami 5 mm oraz 25 mm, średnica protez od 22 do 26 mm, długość protezy 14 – 20 cm, średnica zestawu wprowadzającego max. 22 Fr, długość zestawu 70 cm, usuwalny | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Proteza somorozprężalna do przełyku umieszczana w pobliżu UES. Usuwalna. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, koniec proksymalny krótki, koniec dystalny długi, całkowicie pokrywana silikonem, z lassem. Po cztery znaczniki na obu końcach i dwa znaczniki w części środkowej widoczne w RTG. Średnica 16,18 mm , długość w zakresie 6-15 cm. System uwalniania proksymalny lub system dystalny, długość systemu 70 cm. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Proteza smorozprężalna przełykowa, powlekana, do zmian łagodnych i złośliwych, usuwalna, wykonana z dwóch rodzaju splotów drutu nitinolowego, kołnerze wykonane ze splotu typu S. Trzon wykonany ze splotu typu D. Wysoka podatność do otaczających tkanek przy dużej siłe rozprężania. Kołnierze kryte silikonem, trzon PTFE. Średnica w zakresie 18-28mm; długość w zakresie 6-20cm, zewstaw wprowadzający max 18Fr, długość zestawu 70cm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Protezy samorozprężalne, endoskopowe , nitinolowe, splot typu S, do wyboru: powlekane w całości, usuwalne; powlekane w całości z kołnierzami z obu stron, usuwalne; do dróg żółciowych dł. 4,5,6, 7, 8, 9, 10, 12 cm średnicy 8 lub 10 mm, jednorazowego użytku. Długość zestawu wprowadzającego 180cm, średnica zestawu max 8,5Fr. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | x |

Termin dostawy: ……… dni od otrzymania raportu zużycia lub złożenia zamówienia.

Na czas realizacji umowy Wykonawca przekaże do depozytu Zamawiającego pełne instrumentarium do implementacji wyrobów medycznych kupowanych w ramach niniejszej umowy wraz z wyposażeniem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ w terminie nie późniejszym niż do 5 dni roboczych od dnia podpisania  umowy.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy